## Slide 1
Wireless Internet
1주차: 3GPP 생태계와 문서 체계
2026학년도 2학기 · 고려대학교 컴퓨터학과
오늘 다루는 것: 코스 운영, 3GPP 조직과 문서 체계, 문서 검색 실습, specification 문장 읽는 법
이어서: 데시벨과 링크 예산, 무선 채널

## Slide 2
이 코스는 무엇인가
정의
3GPP 이동통신 표준 문서를 읽는 대학원 세미나
교재를 지정하지 않는다
주 자료는 3GPP specification(TS)과 기술 보고서(TR)
모두 무료로 공개되어 있다
코스 이름의 인터넷은 대상이 아니라 배경
인터넷 접속의 상당 부분이 이동통신망을 거친다
그 접속을 규정하는 것이 이 코스에서 읽을 문서들
다루는 범위: 문서의 세 가지 상태
frozen — Rel-19 specification (3~9주차)
shall 문장이 확정되어 있다
TS 38.291, TS 38.391, TS 38.214, TS 38.321
under development — Rel-20과 ISAC (10주차)
대괄호, Editor's note, FFS가 남아 있다
ISAC = Integrated Sensing and Communication
requirements stage — 6G (11~12주차)
아직 기술이 없고 KPI와 원칙만 있다
TR 38.914, TR 22.870
이 세 상태를 구별해 읽는 것이 학기의 중심 훈련
이 코스가 다루지 않는 것
무선 통신 이론을 체계적으로 다루지 않는다
변조의 오류 확률 유도, 정보이론적 한계, 안테나 설계
specification 안에 이미 결정되어 들어온 상태에서 출발한다
특정 벤더의 구현이나 상용 장비
specification이 강제하는 것과 구현이 실제로 하는 것은 다르다
이 코스는 앞의 것만 다룬다
표준화 정치의 내부 사정
다만 공개 문서에 남은 논쟁의 흔적은 적극적으로 읽는다
전제하는 것과 전제하지 않는 것
전제한다
학부 수준 컴퓨터 네트워크: 계층 구조, MAC
확률과 통계: 분포, 기댓값, 누적분포함수, 백분위수
C++ 또는 Python 코드를 읽고 고쳐 실행하는 수준
리눅스 명령행, 영문 기술 문서 독해
전제하지 않는다
무선 통신 이론, 신호처리, 정보이론
3GPP specification을 읽어 본 경험
오늘과 다음 주에 필요한 만큼 제공한다

## Slide 3
기르려는 능력 네 가지
1. 읽는다
specification 문장에서 강제 사항과 구현 재량을 구분
미확정 표기를 식별
필요한 clause를 찾아 읽는다
2. 추적한다
한 feature가 어느 스터디에서 시작했는지
어떤 승인 절차를 거쳤는지
어느 specification의 어느 clause가 되었는지
회의 tdoc 번호까지 따라간다
3. 구조를 본다
같은 feature가 왜 여러 문서에 나뉘어 있는가
어느 Working Group이 어디를 쓰는가
계층 사이의 경계가 어디에 그어져 있는가
4. 쓴다
specification의 미비한 부분이나
성능을 더 높일 여지를 스스로 찾아낸다
그것을 논문으로 정리한다
왜 이 순서인가
찾지 못하면 읽을 수 없다
읽지 못하면 추적할 수 없다
추적하지 못하면 구조가 보이지 않는다
구조가 보이지 않으면 제안을 쓸 수 없다
학기 전체가 이 순서대로 배치되어 있다
1~2주차: 찾기와 읽기의 기초
3~9주차: 확정된 specification으로 반복 훈련
10주차: under development 문서에서 스스로 찾기
11~12주차: 진행 중인 논쟁의 추적
14~15주차: 제안 쓰기
과제가 각 능력에 대응한다
매주 질문과 토론 → 능력 1과 3
학기말 논문 → 능력 2와 4
능력 3만은 별도 과제가 없다
매주 조금씩 쌓이는 것이라 한 번에 시험할 수 없다
대신 각 주차 토론에서 반복해 묻는다

## Slide 4
왜 한 feature가 여러 문서에 나뉘는가
세 번째 능력이 어려운 이유
1. stage가 다르면 문서가 다르다
service requirements는 22 series
아키텍처와 절차는 stage 2 문서
프로토콜 상세는 stage 3 문서
같은 feature라도 stage마다 소관 그룹과 문서가 갈린다
2. specification이 protocol layer별로 편성되어 있다
이것이 가장 큰 이유다
한 feature가 여러 layer를 건드리면
건드린 layer 수만큼 문서가 나뉜다
사이드링크의 예 (9주차)
stage 2 조망 — TS 38.300 clause 16.9
physical layer 절차 — TS 38.214 clause 8.1.4
MAC 상태 기계 — TS 38.321 clause 5.22
SCI 부호화 — TS 38.212
RRC 설정 — TS 38.331
3. Working Group이 문서를 소유한다
각 WG이 자기 문서에만 CR을 넣는다
그래서 여러 WG이 병렬로 작업할 수 있다
문서를 feature별로 묶으면
여러 WG이 한 문서를 동시에 고치게 되어 충돌한다
4. TS와 TR이 분리되어 있다
결과는 TS에, 왜 그렇게 되었는지는 TR에 남는다
Ambient IoT의 code 선택 (3주차)
결과는 TS 38.291 clause 8.2
근거는 TR 38.769 clause 6.1.2.3.1
feature별로 묶으면 안 되는가
반대 문제가 생긴다
여러 feature가 같은 layer를 건드리므로
같은 절차가 여러 문서에 중복된다
하나만 고치면 어긋난다
CR이 어디로 가야 할지도 모호해진다
layer별 편성은 중복을 없애고 CR의 소유권을 명확하게 만든다
대가가 바로 이 흩어짐이다
실용적 함의
한 feature를 이해하려면 최소 서너 문서를 오가야 한다
그 지도가 없으면 길을 잃는다
이 코스가 구조를 보는 것을 세 번째 능력으로 꼽은 이유

## Slide 5
운영 방식
학생의 세 가지 의무
1. 매주 수업 전날까지 질문 다섯 개
그 주 필독 범위에서 찾아 온라인 토론판에 올린다
미제출 시 그 주 참여 점수는 0점
2. 학기 중 한 번 토론을 이끈다
자기 차례에 그 질문들을 논점으로 묶어 진행
수업 후 48시간 내 요약 보고서 500~1000단어
3. 학기말에 논문을 쓴다
specification의 미비나 성능 향상 여지를 찾아
이 셋 외에 시험도 서면 과제도 없다
매주 반복되는 것
필독 specification clause 지정. 주당 15쪽에서 25쪽
지정되지 않은 clause는 읽지 않아도 된다
수업 전날 자정까지 질문 5개 제출
미제출 시 그 주 참여 점수 없음
토론 리더 1인 순환 지정
코멘트를 논점으로 묶어 토론 진행
수업 후 48시간 내 요약 보고서 500~1000단어
미해결로 남은 질문을 반드시 포함
사전 질문 쓰는 다섯 유형
정의를 묻는 것: 정의 없이 등장한 용어 찾기
강제와 재량을 가르는 것
빠진 것을 짚는 것: 있을 법한데 없는 절차
다른 주차와 잇는 것
설계 근거를 묻는 것: 왜 이 값이고 이 구조인가
나쁜 예: specification 문장을 옮겨 적고 어렵다고 덧붙이기
어느 문장이 왜 막혔는지를 적어야 코멘트
토론 리더의 역할
발표자가 아니다. 요약 발표를 준비할 필요 없다
수업 전날 밤에 올라온 코멘트를 전부 읽는다
겹치는 것을 묶어 서너 개의 논점으로 정리
수업에서 그 논점을 순서대로 꺼낸다
대답이 나오면 specification의 어느 문장이 뒷받침하는지 확인
답이 나오지 않은 것은 그대로 미해결로 기록
미해결 질문이 없는 보고서는 좋은 보고서가 아니다
아무도 막히지 않았다면 필독 범위가 너무 쉬웠다는 뜻

## Slide 6
사전 질문 다섯 유형의 실제 예
첫 주에 무엇을 쓸지 감을 잡기 위한 견본
1. 정의를 묻는 것
specification에는 정의 없이 등장하는 용어가 많다
그 문서 clause 3에 있으면 다행이고 대개는 다른 문서에 있다
예 (9주차, TS 38.214 clause 8.1.4)
selection window의 시작과 끝을 무엇이 정하는지
이 clause만으로는 알 수 없다. TS 38.321 clause 5.22에 있는가
2. 강제와 재량을 가르는 것
어느 문장이 shall이고 어느 문장이 may인지 짚는다
예 (2주차, TS 38.300 clause 10.1)
이 clause 전체에서 shall이 붙은 문장이 몇 개인가
scheduler가 buffer status와 QoS를 고려한다는 문장은 shall인가
shall이 아니라면 구현이 무시해도 되는가
3. 빠진 것을 짚는 것
있을 법한데 없는 절차나 message를 찾는다
빠진 데는 대개 이유가 있고 그 이유가 기술의 성격을 말한다
예 (4주차, TS 38.391 clause 6.2)
NACK feedback은 있는데 대응하는 ACK가 없다
없다면 device는 성공을 어떻게 아는가
4. 다른 주차와 잇는 것
앞서 읽은 specification에서 같은 문제를 어떻게 풀었는지 대조
예 (4주차)
TS 38.300 clause 5.3.4의 Random Access는 네 단계인데
TS 38.391 clause 5.3.1은 두 단계다
NR에서 Msg3과 Msg4가 하던 일을 A-IoT에서는 누가 하는가
5. 설계 근거를 묻는 것
왜 이 값이고 왜 이 구조인가
답이 specification에 없으면 어느 TR에 있을지 추측해 적는다
예 (3주차, TS 38.291 clause 8.2)
constraint length 7에 code rate 1/3을 쓴다. 왜 7인가
6이나 8이면 무엇이 달라지는가. TR 38.769에 비교가 있을 것 같다
나쁜 질문
specification 문장을 그대로 옮겨 적고 어렵다고 덧붙이는 것
그건 질문이 아니라 인용이다
막힌 지점이 특정되어야 한다
이 문장의 주어가 UE인지 gNB인지 모르겠다
이 조건이 언제 참이 되는지 알 수 없다
유형마다 하나씩 뽑으면 자연스럽게 다섯이 된다

## Slide 7
평가와 제출 일정
평가 배분
매주 질문 다섯 개와 토론 참여 30%
토론 리더 및 요약 보고서 20%
학기말 논문 50%
세 항목이 학생의 세 가지 의무에 그대로 대응한다
참여 점수는 발언 횟수로 매기지 않는다
specification 문장을 근거로 든 발언
남의 주장에서 specification과 어긋난 부분을 짚은 발언
자기가 틀렸음을 확인하고 정정한 발언 (가장 높음)
제출 일정
5주차: 논문 주제 신고
10주차: 중간 점검
14~15주차: 초고 발표와 토론
기말: 최종 논문
AI 사용을 제한하지 않는다
금지하지 않으며 사용 여부를 묻지 않는다
다만 확인하지 않은 문서 번호를 옮기면 감점
specification 문서 관리 규칙
학기 동안 수십 개 문서를 다룬다
파일 이름에 문서 번호와 버전을 반드시 남긴다
같은 문서의 여러 버전을 지우지 말고 함께 보관
10주차와 12주차에서 두 버전을 비교한다
인용 규칙
문서 번호, 제목, 버전, clause 번호를 모두 적는다
버전 없는 인용은 몇 달만 지나도 무의미해진다
학기말 논문
specification의 미비나 성능 향상 여지를 하나 찾아 정리한다
규정이 빠진 자리, 조건이 모호한 자리
정해진 값이 특정 상황에서 나쁘게 동작하는 자리
더 나은 방법이 있는데 채택되지 않은 자리
매주 올린 질문 중 답이 나오지 않은 것이 출발점
질문을 성실히 올린 학생이 학기말에 유리하다
구성
서론, 배경, 문제 분석, 제안, 평가, 결론과 한계
배경에 clause 번호를 반드시 인용한다
참고문헌 제외 6쪽 내외. 1인 또는 2인
평가는 문제 제기의 근거 30%, 분석의 타당성 30%
제안의 구체성 20%, 서술의 정확성 20%
제안이 완성되지 않아도 된다
문제를 정확히 짚고 왜 어려운지 밝힌 쪽을 높게 본다

## Slide 8
판본 고정
학기 개시 시점에 문서마다 버전 하나를 정해 그것으로만 수업한다
왜 고정하는가
specification은 freeze 이후에도 CR로 계속 바뀐다
각자 최신판을 받으면 서로 다른 문서를 보게 된다
clause 번호가 어긋나면 토론이 성립하지 않는다
10주차의 미확정 표기를 세는 실습은 아예 비교 불가능해진다
파일을 직접 배포한다. 버전만 공지하면 반드시 어긋난다
frozen specification — Rel-19 최신 버전으로
TS 38.300 v19.3.0 (2, 5, 6, 8, 9주차)
TS 38.214 v19.4.0 (9주차)
TS 38.321 v19.3.0 (5, 8, 9주차)
TS 38.291 v19.2.0 (3주차)
TS 38.391 v19.1.0 (4주차)
TR 38.901 v19.4.0 (13주차)
Rel-19가 freeze되어 학기 중 clause 이동 위험이 작다
requirements와 study report — 승인본으로
TR 38.913 v19.0.0, TR 38.914 v20.0.0 (11, 12주차)
TR 38.843 v19.0.0 (6, 7주차)
TR 21.919, TR 38.848, TR 38.769, TR 38.869, TR 23.700-29
승인 완료된 문서라 안정적이다
under development — 회의 기준 스냅샷으로
TR 23.700-14, TS 23.137, TR 38.765, TR 33.777, TS 29.545
버전 번호 대신 회의를 기준으로 삼는다
v0.x.y가 자주 올라가 버전만으로는 특정이 어렵다
SA#112 이후 판처럼 표기한다
학생이 그 plenary의 tdoc을 함께 찾아볼 수 있다
스냅샷 이후 회의에서 무엇이 사라졌는지 대조할 수 있다
배포 목록에 넣을 것
문서 번호, 제목, 고정 버전, 취득일, 담당 WG
파일명에도 번호와 버전과 취득일을 넣는다
예: TS_38.214_v19.4.0_2026-09-01.docx
예외: 스스로 찾는 자리
10주차의 미확정 항목 찾기
12주차의 RAN 제113차 결과 확인
논문의 근거 자료 수집
이때는 고정본이 아니라 스스로 받은 것을 쓴다
이 구분을 공지에 명시할 것

## Slide 9
PART 1
3GPP 생태계
누가 표준을 만드는가. 조직은 어떻게 나뉘고 결정은 어디서 내려지는가.
이 부분을 알아야 문서 번호가 의미를 갖기 시작한다.
이 파트에서 다루는 것
3GPP란 무엇인가
파트너십 구조, ETSI 재발행
TSG와 Working Group
RAN1~RAN4의 담당 범위
SA와 CT
Release와 stage 1/2/3
freeze의 의미
study item과 work item
승인 tdoc가 계보의 출발점
문서의 종류
TS, TR, CR, tdoc
문서 번호 읽는 법
접두어와 series
버전 표기 규칙

## Slide 10
3GPP란 무엇인가
성격
3rd Generation Partnership Project
표준화 기구가 아니라 여러 기구의 파트너십
각국 표준화 기구가 조직 파트너로 참여
산출물은 각 파트너가 자국 표준으로 옮겨 발행
ETSI가 3GPP 문서를 번호에 100을 더해 재발행
3GPP TS 38.214 = ETSI TS 138 214
회원은 기업이 개인 자격이 아니라 회사 단위로 참여
무엇을 만드는가
무선 접속망 specification (RAN)
시스템 아키텍처와 코어망 specification (SA)
UE와 망 사이의 프로토콜 specification (CT)
이 코스는 RAN 문서를 중심으로 읽고
SA 문서는 8주차와 10주차에서 다룬다
CT 문서는 10주차에서 훑는다
이 코스에서 읽을 문서의 분포
규범 specification (TS)
38.300 전체 구조, 38.211/38.214 physical layer
38.321 MAC, 38.291/38.391 Ambient IoT
22.137/23.137 ISAC, 29.545 sensing function service
스터디 보고서 (TR)
21.919 Release description, 38.843 AI/ML
38.848/38.769 Ambient IoT, 38.869 저전력 웨이크업
38.821/23.700-29 NTN
38.901 채널 모델, 38.913/38.914 requirements
회의 tdoc (tdoc)
RP-261566, RAN 제113차 문서 일체

## Slide 11
PCG, TSG, Working Group
세 층위가 각각 무엇을 하는가
PCG — Project Co-ordination Group
3GPP의 최상위 조정 기구
Organizational Partner로 구성된다
technical 결정을 하지 않는다
일정, 자원, 전략, Partner 사이의 조율만 맡는다
그래서 이 코스에서 PCG 문서를 읽을 일은 없다
TSG — Technical Specification Group
TSG RAN, TSG SA, TSG CT 셋뿐이다
각 TSG가 자기 이름으로 plenary meeting을 연다
RAN#113이 TSG RAN의 plenary meeting
plenary는 TSG의 회의이지 TSG 위의 기구가 아니다
plenary에서 하는 일
study item과 work item 승인
Working Group의 결과물 승인, CR 승인
Release freeze 선언
TSG RAN 산하 Working Group
RAN1 — physical layer. TS 38.211~38.215
RAN2 — radio protocol. TS 38.300, 38.321~38.323, 38.331
RAN3 — interface와 architecture. TS 38.4xx
RAN4 — RF와 RRM requirements. TS 38.1xx
RAN5 — conformance testing. TS 38.5xx
RAN5는 시험 specification만 쓴다
이 코스에서는 읽지 않지만 존재는 알아 둘 것
TSG SA와 TSG CT 산하 Working Group
SA1 — service requirements. 22 series
SA2 — system architecture. 23 series
SA3 — security. 33 series
SA4 — codec. 26 series
SA5 — management와 charging. 28, 32 series
SA6 — application enablement. 23.4xx
CT1 — NAS. 24 series
CT3, CT4 — interworking과 CN 내부 protocol. 29 series
CT6 — smart card. 31 series
왜 이 분업이 중요한가
같은 feature가 여러 문서에 나뉘어 규정된다
사이드링크 자원 선택의 예 (9주차)
stage 2 조망은 TS 38.300 clause 16.9 (RAN2)
센싱 알고리즘은 TS 38.214 clause 8.1.4 (RAN1)
re-evaluation과 pre-emption은 TS 38.321 clause 5.22.1.2a (RAN2)
배경 스터디는 TR 38.885
한 feature를 이해하려면 최소 세 문서를 오가야 한다
어느 Working Group이 어디를 쓰는지 알면 길이 짧아진다

## Slide 12
3GPP 조직도
결정은 plenary에서, 실무는 Working Group에서
PCG — Project Co-ordination Group (조정 기구, technical 결정 없음)
TSG RAN
무선 접속망
RAN1 physical layer 38.2xx
RAN2 radio protocol 38.3xx
RAN3 interface 38.4xx
RAN4 RF와 performance 38.1xx
RAN5 conformance test 38.5xx
TSG SA
서비스와 시스템
SA1 service requirements 22.xxx
SA2 system architecture 23.xxx
SA3 security 33.xxx
SA4 codec 26.xxx
SA5 management, charging 28/32.xxx
SA6 application enablement 23.4xx
TSG CT
코어망과 UE
CT1 NAS (UE-CN) 24.xxx
CT3 external interworking 29.xxx
CT4 CN 내부 protocol 29.xxx
CT6 smart card 31.xxx
번호대와 Working Group이 거의 일대일이다 · 번호만 보면 누가 썼는지 알 수 있다
이 코스가 읽는 문서의 소속
RAN1 — TS 38.211/38.214/38.291, TR 38.901
RAN2 — TS 38.300/38.321/38.331, TS 38.391
RAN3 — TS 38.410 계열, Ns interface (10주차)
RAN4 — TS 38.191/38.194 (A-IoT RF)
SA1 — TS 22.137 · SA2 — TR 23.700-29, TS 23.137
SA3 — TR 33.777 · CT3/CT4 — TS 29.545
9주차에서 확인하게 될 것
사이드링크 하나가 세 문서에 나뉘어 있다
TS 38.300 clause 16.9 — RAN2가 쓴 stage 2
TS 38.214 clause 8.1.4 — RAN1이 쓴 센싱 알고리즘
TS 38.321 clause 5.22 — RAN2가 쓴 MAC 절차

## Slide 13
Release와 stage 1/2/3
Release
specification을 Release 단위로 묶어 관리
한 Release는 대략 18~24개월 주기
freeze이란 새 feature를 더 넣지 않는다는 뜻
문서가 더 이상 바뀌지 않는다는 뜻이 아니다
freeze 후에도 Change Request으로 수정이 계속된다
그래서 같은 Release도 버전이 계속 올라간다
stage 1 / 2 / 3 — ITU-T I.130의 three-stage method
stage 1 — service description
사용자 관점의 service requirements. SA1, 22 series
stage 2 — functional architecture and information flows
어떤 entity가 있고 그 사이에 무엇이 오가는가
SA2의 23 series, RAN2의 TS 38.300
stage 3 — protocol and interface specification
message format과 bit 단위 부호화까지
CT의 24, 29 series, RAN의 38.2xx와 38.3xx
specification을 세 층위로 기술하는 방법론이지 일정이 아니다
다만 작업은 1에서 3으로 흐르고
Release마다 stage별 freeze 시점이 따로 잡힌다
Release와 세대는 일대일이 아니다
Rel-19 — 5G-Advanced normative. 2025년 12월 freeze
Ambient IoT (신규), AI/ML, LP-WUS, NTN, 사이드링크
3주차부터 9주차까지가 여기서 나온다
Rel-20 — 5G-Advanced normative가 주력
2026년 3월 work plan 기준 WI 126건, SI 74건
그 위에 6G study가 얹혀 있다
10주차의 ISAC이 이 안의 한 건
Rel-21 — 첫 6G normative specification
5G-A 작업도 계속 함께 간다
Rel-21 일정은 2026년 6월 plenary에서 확정
어느 Release도 한 세대만 담지 않는다
6G가 어디서 시작하는가
6G study — Rel-20
첫 6G normative specification — Rel-21
다만 시작 시점이 한 점이 아니다
2026년 3월 SA plenary에서 초기 6G requirements의
study item과 work item이 함께 승인되었다
SA1의 normative 작업은 이미 시작된 상태
RAN 쪽은 2027년 3월 work item 승인을 기다린다
11주차와 12주차에 읽는 TR 38.914가 그 출발점

## Slide 14
주차별로 어떤 종류의 문서를 읽는가
한 가지 패턴으로 설명되지 않는다. 주차마다 문서의 종류가 다르다
stage 2에서 stage 3으로 내려가는 주차
5주차 — TS 38.300 clause 11, 15.4 → TS 38.321 clause 5.7, 5.34
8주차 — TS 38.300 clause 16.14 → TS 38.321 clause 5.2a
9주차 — TS 38.300 clause 5.7, 16.9 → TS 38.214, TS 38.321
셋뿐이다
2주차는 TS 38.300 자체가 필독이라 출발점이자 목적지
stage 3으로 바로 들어가는 주차
3주차 — TS 38.291 clause 4, 5, 6, 7, 8 (전체)
4주차 — TS 38.391 clause 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6.2
TS 38.300을 거치지 않는다
Ambient IoT는 Rel-19 신규라 stage 2 조망이 아직 얇다
대신 specification 본문이 짧아 완독이 가능하다
study report를 읽는 주차
6주차, 7주차 — TR 38.843
TS 38.300 clause 16.20은 2쪽 관문일 뿐
13주차 — TR 38.901
study report는 stage 어디에도 속하지 않는다
규범이 아니라 검토 결과이기 때문
stage 1에서 2까지만 가는 주차
10주차 — TS 22.137 (stage 1)
→ TR 23.700-14, TS 23.137 (stage 2)
stage 3에는 닿지 않는다
아직 쓰이지 않았기 때문
TS 29.545가 그 자리를 채우는 중
stage 구분 이전의 문서를 읽는 주차
11주차, 12주차 — TR 38.913, TR 38.914
requirements 문서는 stage 1보다도 앞에 있다
무엇을 만들지 정하기 전에 무엇을 목표로 할지 정하는 단계
그래서 이 코스의 원칙은 하나가 아니다
문서의 종류를 먼저 가리고 그에 맞는 읽기를 고른다
stage 3 specification — shall 문장과 구현 재량을 가른다
stage 2 문서 — 기능의 배치와 다른 기능과의 관계를 본다
study report — 채택안과 탈락안, 그 근거를 본다
requirements 문서 — 숫자를 이전 세대와 대조한다
이 구분이 frozen / under development / requirements stage와 이어진다

## Slide 15
study item과 work item
모든 작업은 plenary에서 문서로 승인되어야 시작된다
study item
무엇이 가능한지를 조사하는 단계
결과물은 TR (기술 보고서)
채택안과 탈락안이 함께 남는다
specification이 왜 그 모양인지 알려면 여기를 본다
예: TR 38.848 Ambient IoT 타당성 검토
work item
스터디 결과를 실제 specification으로 만드는 단계
결과물은 TS (specification)
기존 TS를 개정하거나 새 TS를 신설
예: Ambient_IoT_Solutions
승인 tdoc RP-250796
담당 RAN1(코어) + RAN4(성능)
결과물 TS 38.291, TS 38.391 등
승인 tdoc가 계보의 출발점
study item과 work item 모두 plenary 승인이 필요
그 승인 tdoc 번호가 남는다
계보를 추적할 때의 시작점
TR 21.919의 각 항목 머리 표에 적혀 있다

## Slide 16
작업의 흐름과 stage 구조
무엇이 먼저 오고 무엇이 뒤따르는가
작업의 흐름
study item
approval
study
TR 발행
Technical Report
conclusion
work item
approval
specification 작성
TS 발행
normative TS
CR로 유지보수
stage — ITU-T I.130 three-stage method
stage 1
service description
22 series · SA1
stage 2
functional architecture
and information flows
23 series · TS 38.300
stage 3
protocol and interface
specification
24/29 · 38.2xx/38.3xx
앞 stage가 freeze되지 않으면 뒤 stage가 시작되지 못한다
이 흐름이 계보 추적의 경로
study item 승인 tdoc → TR
work item 승인 tdoc → TS
이후 CR로 유지보수
TS 말미 change history에 그 기록이 남는다
series 번호로 stage를 알 수 있는가
SA와 CT 쪽은 대체로 대응한다
22 series → stage 1
23 series → stage 2
24, 29 series → stage 3
RAN의 38 series는 stage가 섞여 있다
TS 38.300은 stage 2
TS 38.211~38.214, 38.321, 38.331은 stage 3
모두 같은 38 series다
번호로 확실히 알 수 있는 것은 어느 WG이 썼는지까지

## Slide 17
문서의 종류: TS, TR, CR, tdoc
TS — Technical specification
규범 문서. 구현이 따라야 할 내용
shall이 쓰인다
모호한 표현이 제거되어 있다
왜 그렇게 정했는지는 적혀 있지 않다
TR — Technical Report
스터디의 결과 보고서. 규범이 아니다
왜 그런 결론에 이르렀는지가 담긴다
shall이 나오면 그것은 다른 문서의 인용
예외: TR 38.901은 사실상 규범처럼 쓰인다
CR — Change Request
기존 specification의 특정 부분을 바꾸자는 제안
승인되면 다음 버전에 반영
TS 말미 change history에 번호가 남는다
tdoc — 회의 제출 문서 전체
contribution, 스터디 제안, 상태 보고, 회의록
제안이지 결정이 아니다
반드시 처리 결과를 확인해야 한다
CR을 좀 더
발행된 specification을 고치려면 반드시 CR을 낸다
개인이 문서를 직접 수정할 수 없다
CR에 들어가는 것
대상 specification 번호와 현재 버전, 대상 Release
CR 번호와 revision 번호, 제출 회사
변경 이유의 분류 (오류 수정, 기능 추가, 명확화 등)
변경 전후 대조. 삭제는 취소선, 추가는 밑줄
CR 번호는 specification마다 따로 매겨진다
어느 문서의 CR인지와 함께 읽어야 한다
freeze 이후에도 CR은 계속 들어간다
TS 38.291은 freeze 전후로 CR 두 건이 반영되었다
freeze는 새 feature를 넣지 않는다는 뜻일 뿐
무엇을 알고 싶은가에 따라 고른다
specification이 무엇을 강제하는가 → TS
왜 그렇게 정해졌는가 → TR
지금 무엇이 논쟁 중인가 → tdoc
이 clause가 언제 어떻게 바뀌었는가 → change history와 CR
확정된 feature를 다룰 때는 TS를 먼저 읽고 TR로 간다
TR을 먼저 읽으면 검토된 대안이 너무 많아
무엇이 살아남았는지 알기 어렵다
3, 4, 9주차가 이 순서
TS가 없는 주차에는 적용되지 않는다
6, 7, 11, 12, 13주차는 TR만 읽는다

## Slide 18
문서 번호 읽는 법 (1): 접두어와 series
접두어 = 발행 주체
RP- : TSG RAN plenary
R1- : RAN Working Group 1 (physical layer)
R2- : RAN Working Group 2 (무선 프로토콜)
R3- : RAN Working Group 3 (인터페이스와 구조)
R4- : RAN Working Group 4 (RF와 성능)
SP- : TSG SA plenary
S1- ~ S6- : SA Working Group 1~6
CP-, C1- ~ C4- : TSG CT plenary와 Working Group
specification 번호의 series
21 : vocabulary와 Release description
22 : service requirements
23 : system architecture
24 : NAS protocol (UE-CN)
33 : security
36 : LTE
37 : 여러 RAT에 걸친 내용
38 : NR
주의: series 번호로 stage를 알 수는 없다
22는 stage 1, 23은 stage 2, 24와 29는 stage 3으로 대응하지만
38 series는 stage 2(TS 38.300)와 stage 3이 섞여 있다
38 series 안에서도 나뉜다
38.1xx RF, 38.2xx physical layer, 38.3xx 프로토콜
38.4xx 인터페이스, 38.8xx/38.9xx 스터디
번호만 보고 알 수 있는 것
TS 38.214 → NR, physical layer, 규범
38 = NR, 2xx = physical layer, TS = 규범
작성 그룹은 RAN1
TR 38.913 → NR. 표지의 TR 표기로 판별한다
38 series에서 TR은 대체로 38.8xx와 38.9xx에 있다
다만 번호대는 어림잡는 용도이지 판별 기준이 아니다
SA2의 study report는 23.700 대역을 쓴다
TS 23.137 → 시스템 아키텍처, 규범
작성 그룹은 SA2
R1-2503148 → RAN1 회의에 제출된 contribution
25는 2025년
번호를 읽는 것이 검색의 절반이다
이 코스에서 다루는 번호대
21.919 — Release description
22.137, 22.870 — service requirements (SA1)
23.137, 23.700-14, 23.700-29 — 아키텍처 (SA2)
29.545 — 프로토콜 상세 (CT)
33.777 — 보안 (SA3)
37.817 — 다중 무선 접속 기술
38.1xx — RF requirements (RAN4)
38.2xx — physical layer (RAN1)
38.3xx — 무선 프로토콜 (RAN2)
38.4xx — 인터페이스 (RAN3)
38.8xx, 38.9xx — 스터디 보고서

## Slide 19
문서 번호 읽는 법 (2): 버전
V x.y.z 규칙
첫 자리 x — 두 규칙이 동시에 성립한다
승인 전: 0 초기 draft, 1 정보 제공용, 2 승인 요청본
승인 후: 3 이상이며 그 값이 Release 번호와 같다
Release 번호가 Rel-99 이후 줄곧 3 이상이라
승인된 문서는 언제나 첫 자리가 3 이상이 된다
V19.3.0 = Rel-19의 승인된 문서
V1.0.0 = 아직 plenary 승인 전
둘째 자리 y — 기술적 변경이 있을 때 증가
셋째 자리 z — 편집상 변경만 있을 때 증가
정확한 규정은 TR 21.900의 working method에 있다
주의: 최신 버전이 항상 답은 아니다
Release마다 별도의 버전 계열이 유지된다
Rel-18 계열의 최신판과 Rel-19 계열의 최신판이 공존
관심 있는 Release의 최신 버전을 골라야 한다
실제 사례
TS 38.214 v18.2.0과 v19.4.0은 둘 다 유효
clause 번호는 같아도 내용이 다를 수 있다
clause가 추가되면 알파벳을 붙여 끼워 넣는다
실제로 확인한 사례
이 코스의 필독 clause 번호는 Rel-19판에서 재확인했다
TS 38.300 v19.3.0, TS 38.214 v19.4.0
TS 38.321 v19.3.0, TR 38.901 v19.4.0
clause 번호는 Rel-18과 동일하고 쪽 번호만 밀렸다
그러나 항상 그렇지는 않다
TS 38.321 clause 5.22.1.11은 Rel-19에서 새로 생겼다
ITS 대역 Carrier Aggregation을 위한 반송파 재선택
알파벳이 아니라 번호가 늘어난 경우
그래서 학기 개시 시점에 판본을 고정해 공지한다

## Slide 20
문서 번호의 해부
번호 자체가 정보를 담고 있다
specification 번호
TS
규범 문서
TR이면 보고서
38
NR
36은 LTE
.
214
2xx physical layer
3xx 프로토콜
V
19
Release 번호
.
4
기술적 변경
.
0
편집 변경
회의 tdoc 번호
R1-2503148
RAN Working Group 1에 제출 · 2025년
RP-251010
RAN plenary에 제출 · 2025년
S2-2409876
SA Working Group 2에 제출 · 2024년
번호를 읽는 것이 검색의 절반이다
연습
TR 38.913은 무엇인가
NR 관련, 9xx이므로 스터디 보고서
TS 23.137은 누가 썼는가
23 series이므로 SA2, 시스템 아키텍처
RP-261566은 어디에 제출되었는가
RAN plenary, 2026년
주의
가장 높은 버전이 항상 답은 아니다
Release마다 별도의 버전 계열이 유지된다
TS 38.214는 v18.2.0과 v19.4.0이 모두 유효
관심 Release의 최신 버전을 골라야 한다

## Slide 21
PART 2
문서 찾기
문서를 찾는 것과 읽는 것은 다른 기술이다. 먼저 찾는 법부터.
오늘 수업 말미에 이 절차를 실제로 해 본다.
이 파트에서 다루는 것
specification 본문 받기
FTP 경로 구조
Release 문자 규칙
ETSI 미러
회의 tdoc 받기
회의 디렉토리 구성
tdoc 목록 파일 먼저
포털과 역추적
change history에서 거슬러 오르기
실제 예시: TS 38.291의 계보
실전 절차 다섯 단계
자주 빠지는 함정 네 가지
오늘의 실습

## Slide 22
specification 본문 받기
www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/
FTP 경로 구조
/ftp/Specs/archive/38_series/38.214/
series 디렉토리 아래 문서 번호 디렉토리
그 안에 버전별 압축 파일
파일명 예: 38214-j40.zip
압축을 풀면 Word 문서가 나온다
Release 문자 규칙 (중요)
파일명의 문자 하나가 Release 번호
9를 넘어가면 알파벳이 이어진다
g = 16, h = 17, i = 18, j = 19
38214-j40 = TS 38.214 Rel-19 v19.4.0
이 규칙을 모르면 원하는 Release를 못 찾는다
ETSI 미러가 더 빠르다
PDF로 바로 열린다. 압축 해제 불필요
번호에 100을 더한다: 38.214 → 138 214
다만 모든 문서가 올라와 있지는 않다
없으면 3GPP 쪽에서 받는다
실습에서 확인할 것
TS 38.291의 Rel-19 최신판을 찾아라
series 디렉토리는 38_series
파일명에 j가 들어간다
압축을 풀면 .doc 또는 .docx가 나온다
ETSI에서 같은 문서를 찾으려면 138 291로 검색
주의
ETSI에 모든 TR이 올라와 있지는 않다
38800번대 스터디 TR 상당수가 없다

## Slide 23
회의 tdoc 받기
여기서 대부분의 학생이 시간을 낭비한다
경로
RAN plenary: /ftp/tsg_ran/TSG_RAN/
RAN1: /ftp/tsg_ran/WG1_RL1/
RAN2: /ftp/tsg_ran/WG2_RL2/
SA plenary: /ftp/tsg_sa/TSG_SA/
회의 디렉토리 안에는
아젠다
Docs/ — contribution 압축 파일
Report 또는 Inbox — 회의 결과
핵심 요령: 목록 파일을 먼저 받아라
Docs에는 수천 건이 있고 파일명은 번호뿐
눈으로 훑는 것은 시간 낭비
회의 디렉토리의 tdoc 목록 스프레드시트
문서 번호, 제목, 제출 회사
아젠다 항목, 문서 종류
처리 결과: 승인/접수/개정/철회
개정된 경우 대체 문서 번호
아젠다 항목이나 회사로 걸러 열 건 이하로 줄인 뒤
그때 실제 문서를 받는다
tdoc 목록 파일의 열
문서 번호 — R1-, RP- 등 접두어 포함
제목
제출 회사 (source)
아젠다 항목 번호
문서 종류 — discussion, pCR, CR, WID, SID 등
처리 결과 — approved, noted, revised, withdrawn
대체 문서 번호 — revised인 경우
아젠다 항목과 처리 결과 두 열이 가장 유용하다
문서 검색이 필요한 자리
배정받은 feature의 승인 tdoc와 CR을 직접 받아야 한다
문서 번호만 적는 것으로는 부족하다
뉴스 기사나 블로그 요약만 인용하면 감점
이 슬라이드의 절차를 그대로 따르면 도달할 수 있다
목록 파일 → 아젠다 항목 필터 → 개별 문서
10주차와 12주차에서도 같은 절차를 쓴다
진행 중인 문서와 회의 결과를 직접 확인할 때

## Slide 24
FTP 서버의 경로 구조
여기서 대부분의 시간이 낭비된다
specification 본문
/ftp/
Specs/archive/
38_series/
38.214/
38214-i20.zip ← Rel-18
38214-j40.zip ← Rel-19
회의 tdoc
/ftp/
tsg_ran/
TSG_RAN/ ← plenary (RP-)
TSGR_113/
Docs/ ← contribution 수천 건
TDoc_List.xlsx ← 먼저 이것부터
WG1_RL1/ ← RAN1 (R1-)
파일명의 문자가 Release 번호다. g=16 h=17 i=18 j=19
specification 본문을 받을 때
series → 문서 번호 → 버전 압축 파일
파일명 문자로 Release를 고른다
ETSI 미러는 PDF로 바로 열린다 (번호 +100)
회의 tdoc를 받을 때
Docs를 눈으로 훑지 말 것
수천 건이고 파일명은 번호뿐
목록 스프레드시트를 먼저 받는다
아젠다 항목과 처리 결과로 거른다
열 건 이하로 줄인 뒤 실제 문서를 받는다

## Slide 25
포털과 역추적
portal.3gpp.org에서 되는 것
specification 번호로 검색
Release별 모든 버전
그 specification을 만든 work item
work item 코드로 검색
딸린 문서 전체와 진행 상태
회의별 tdoc 검색
회사와 아젠다 항목으로 필터
더 빠른 길: change history
TS 문서 맨 끝에 change history 표가 있다
각 버전이 어느 회의에서
어떤 tdoc과 CR 번호로 바뀌었는지
모두 적혀 있다
여기서 회의 번호와 문서 번호를 얻고
해당 회의 디렉토리로 바로 간다
specification에서 출발해 거슬러 올라가는 방식
포털을 거치는 것보다 짧다
두 방향에서 좁혀 온다
위에서 아래로
TR 21.919에서 feature가 속한 clause를 찾는다
항목 머리 표에 work item 약칭과 승인 tdoc 번호
담당 Working Group까지 적혀 있다
아래에서 위로
TS 말미 change history에서 회의와 CR 번호
해당 회의 디렉토리로 직행
두 방향이 만나는 지점이 답이다
한 방향만으로는 대개 중간이 비어 있다

## Slide 26
실제 예시: TS 38.291의 계보
specification 한 편이 만들어지는 전 과정이 여섯 줄에 담겨 있다
change history에서 뽑은 실제 기록
2025-05 RAN1#120bis R1-2503148 초판 v0.1.0
2025-06 RAN1#121 R1-2504962 합의 반영 v0.2.0
2025-06 RAN#108 RP-251010 단일 단계 승인 상정 v1.0.0
2025-06 RAN#108 승인. Rel-19 진입 v19.0.0
2025-09 RAN#109 RP-252635 CR 0001 반영 v19.1.0
2025-12 RAN#110 RP-253024 CR 0002 반영 v19.2.0
읽는 법
Working Group RAN1에서 초안으로 시작
문서 번호 접두어가 R1
plenary RAN#108에 올라가는 순간
접두어가 RP로 바뀐다
버전 첫 자리가 1이 된다
승인되면 곧바로 19.0.0
Release 번호가 첫 자리로 들어온다
이후에는 Change Request을 통해서만 바뀐다
둘째 자리가 올라간다
이 표만으로 회의 tdoc 다섯 건을 특정할 수 있다
각각을 받아 보면 왜 그렇게 정해졌는지가 나온다
오늘 실습에서 이 작업을 직접 해 본다
이 표에서 읽어야 할 것
승인이 한 번에 이루어지지 않는다
Working Group 초안 → plenary 상정 → 승인
단일 단계 승인은 예외적인 절차
보통은 승인 요청본을 먼저 회람한다
Ambient IoT는 신규 specification이라 이 경로를 탔다
freeze 이후에도 CR이 두 건 들어갔다
freeze이 문서의 확정이 아니라는 증거
여섯 줄이 specification 한 편의 생애 전체다

## Slide 27
specification 한 편의 생애
TS 38.291 change history를 시간축에 놓으면
2025-05
RAN1#120bis
2025-06
RAN1#121
2025-06
RAN#108 상정
2025-06
RAN#108
2025-09
RAN#109 CR0001
2025-12
RAN#110 CR0002
R1-2503148
v0.1.0
R1-2504962
v0.2.0
RP-251010
v1.0.0
승인
v19.0.0
RP-252635
v19.1.0
RP-253024
v19.2.0
Working Group 초안(R1-) → plenary 상정(RP-, v1.0.0) → 승인(v19.0.0) → Change Request으로만 개정
접두어가 바뀌는 지점
Working Group 단계에서는 R1-
plenary에 상정되는 순간 RP-로 바뀐다
동시에 버전 첫 자리가 1이 된다
승인되면 곧바로 v19.0.0
Release 번호가 첫 자리로 들어온다
freeze 이후에도 문서는 바뀐다
Rel-19는 2025년 12월 freeze
그 뒤에도 CR 두 건이 반영되었다
freeze은 새 feature를 넣지 않는다는 뜻일 뿐
그래서 학기 개시 시점에 판본을 고정한다

## Slide 28
실전 절차와 자주 빠지는 함정
실전 절차 다섯 단계
1. 무엇을 찾는지를 문서 종류로 번역한다
동작 규정이면 TS
설계 근거면 TR
논쟁의 내용이면 tdoc
2. specification 본문을 먼저 열어 해당 clause를 확인
3. change history에서 회의 번호와 CR 번호를 적는다
4. 해당 회의 디렉토리에서 tdoc 목록을 받아 필터
5. 결정 사항은 의장 노트나 회의 보고서에서 확인
자주 빠지는 함정 네 가지
contribution은 제안이지 결정이 아니다
한 회사의 contribution을 보고 표준이 그렇다고 쓰면 안 된다
개정된 문서는 번호가 바뀌어 재발행된다
대체 문서 번호를 끝까지 따라가야 최종본
가장 높은 버전이 항상 답은 아니다
관심 Release의 최신 버전을 골라야 한다
뉴스와 블로그 요약은 출발점으로만
이 코스의 모든 과제는 원본 문서 인용을 요구한다
문서 종류별로 어디서 멈출지 정해 두라
specification 본문 — 지정된 clause만. 참조 clause는 필요할 때만
스터디 보고서 — 대부분 평가 결과 모음이 본문의 대부분
TR 38.843은 clause 6 하나가 200쪽이 넘는다
TR 23.700-29는 clause 6이 230쪽
지정되지 않은 clause를 펴는 것은 시간 낭비
회의 tdoc — 아젠다 항목으로 걸러 열 건 이하로
이 코스의 필독은 모두 clause 번호까지 지정되어 있다
상세 강의계획서에 문서별로 적혀 있다
검색이 실패할 때 점검할 세 가지
Release 문자를 잘못 골랐는가
g=16, h=17, i=18, j=19
회의 번호와 디렉토리 이름이 맞는가
RAN#108 → TSGR_108, RAN1#121 → TSGR1_121
문서가 ETSI에 없어서 못 찾는 것인가
38800번대 스터디 TR 상당수가 미러링되지 않는다
그 경우 3GPP 서버에서 압축 파일로 받는다

## Slide 29
PART 3
specification 문장 읽는 법
찾은 다음에는 읽어야 한다. specification 영어는 어휘가 좁고 문장이 단순하다.
대신 조동사 하나하나에 구속력의 등급이 걸려 있다.
이 파트에서 다루는 것
조동사가 전부다
shall, should, may의 등급
must는 쓰이지 않는다
아직 정해지지 않은 것의 표기
대괄호, Editor's note, FFS
clause 번호의 관례
1~3장은 공통 골격
알파벳이 붙은 clause의 의미
Void라고만 적힌 절
그림과 표를 먼저 보라
이 코스는 TS를 먼저 읽는다

## Slide 30
조동사가 전부다
문학적 장식이 아니라 법적 구속력의 등급
등급표
shall — 반드시 해야 한다. 어기면 specification 위반
shall not — 해서는 안 된다
should — 권고. 지키지 않아도 위반은 아니다
should not — 하지 않기를 권고
may — 해도 된다. 구현의 재량
need not — 하지 않아도 된다
can / cannot — 가능하다. 사실의 진술이지 요구가 아니다
is / is not — 사실의 진술
주의할 점 둘
must는 3GPP 문서에서 쓰이지 않는다
외부 문서를 인용할 때만 나온다
shall과 shall not은 규범 문서에서만
TR에서 shall을 봤다면 다른 문서의 인용
clause 하나를 읽고 스스로 물을 것
이 clause에서 shall이 붙은 문장이 몇 개인가
각각 누구에게 무엇을 강제하는가
나머지는 배경 설명이다

## Slide 31
아직 정해지지 않은 것의 표기
10주차에서 직접 찾아보게 될 것들
세 가지 미확정 표기
대괄호 [ ]
값이나 문구가 아직 합의되지 않았다
숫자를 감싸 놓으면 바뀔 수 있다는 신호
Editor's note
편집자가 남긴 미결 항목
무엇이 빠졌고 어느 회의에서 다룰지가 적힌다
FFS — For Further Study
논의가 필요하다
합의에 실패했다는 완곡한 표기이기도 하다
왜 중요한가
이 표기가 사라지는 시점이 그 항목이 freeze되는 시점
두 버전을 놓고 비교할 때 가장 먼저 볼 것
10주차 실습 2
진행 중인 ISAC 문서에서 각자 열 개를 찾아 온다
아직 freeze되지 않은 것이 값인지 절차인지 이름인지 분류
완성된 specification만 읽어서는 볼 수 없는 것
10주차 대상 문서
TS 22.137 — ISAC service requirements (SA1, 확정)
TR 23.700-14 — 5G 센싱 아키텍처 스터디 (SA2, 진행 중)
TS 23.137 — 5G 센싱 아키텍처 specification (SA2, under development)
TR 38.765 — NR ISAC 스터디 (RAN1, RAN3)
TR 33.777 — 보안과 프라이버시 (SA3)
TS 29.545 — sensing function 프로토콜 (CT3, CT4)
RP-261566 — Ns 인터페이스 신규 specification 네 건의 발급 문서
sensing function의 명칭조차 아직 논의 중이다
왜 under development 문서를 읽히는가
완성된 specification에는 논쟁의 흔적이 지워져 있다
실무에서 다루는 문서는 대부분 이 상태다
이미 frozen인 것은 읽을 일이 적다
10주차는 clause 번호를 지정하지 않는다
clause 번호가 회의마다 움직이기 때문
학생이 직접 찾는 것이 그 주의 과제
대신 판본을 고정해 전원에게 같은 문서를 배포한다

## Slide 32
clause 번호의 관례
문서의 공통 골격
1장 범위
2장 참고문헌
3장 정의, 기호, 약어
4장부터 실질적인 내용
specification을 처음 열면 3장 약어 목록을 먼저 훑을 것
시간이 크게 절약된다
알파벳이 붙은 clause
clause 5.22.1.2 다음에 5.22.1.2a, 5.22.1.2b가 온다
나중 Release에서 clause가 끼워 넣어졌다는 뜻
기존 번호를 밀지 않기 위해 알파벳을 붙인다
알파벳이 붙은 clause만 골라 읽으면
그 feature에 나중에 무엇이 추가되었는지 드러난다
Void라고만 적힌 clause
내용이 삭제되었지만 뒤 번호를 밀지 않으려 남긴 자리
읽는 순서 요령
clause를 열면 그림과 표를 먼저 훑는다
메시지 흐름도와 상태 천이도는 본문 몇 쪽의 압축
그 다음 본문으로 들어간다
이 코스는 TS를 먼저 읽고 TR을 나중에 읽는다
통상적인 순서와 반대
TR을 먼저 읽으면 대안이 너무 많아 혼란스럽다
결과를 보고 나서 이유를 거슬러 올라가는 편이 짧다
실제 예: TS 38.321 clause 5.22
5.22.1.1 사이드링크 그랜트 수신과 SCI 전송
5.22.1.2 송신 자원 재선택 판정
5.22.1.2a re-evaluation과 pre-emption
5.22.1.2b 수신한 resource conflict indication에 따른 재선택
5.22.1.2c LBT 실패에 따른 자원 재선택
5.22.1.3 사이드링크 HARQ 동작
알파벳이 붙은 셋이 나중에 끼워 넣어진 것
2a는 Rel-16 후반, 2b는 Rel-17의 Inter-UE Coordination
2c는 공유 스펙트럼 지원
이 셋만 읽으면 사이드링크가 어떻게 자랐는지 보인다

## Slide 33
지금 3GPP는 어디에 있는가
이번 학기와 겹치는 일정
연표
2025년 12월 — Release 19 freeze
이후에는 수정과 보완만
이 코스의 3~9주차가 여기서 나온 specification
2026년 6월 — 6G 무선 스터디 보고서 TR 38.914 승인
Release 21 일정 합의
2026년 9월 — Rel-20 stage 2 최종 freeze
5G-Advanced work item 다수가 함께 언다. ISAC은 그중 하나
같은 달 RAN 제113차 plenary (마드리드)
2027년 3월 — Rel-20 stage 3 freeze, RAN 6G work item 승인
2028년 9월 / 12월 — 6G physical layer / 프로토콜 functional freeze
2029년 3월 — 6G 최종 ASN.1 freeze
기억할 것 하나
이번 학기 3주차에 RAN 제113차 plenary가 열린다
거기서 6G의 구조적 결정 몇 가지가 내려진다
6G 앵커 Dual Connectivity 대 듀얼 스택 마이그레이션
다중 무선 spectrum sharing 예비 평가
최저 등급 UE 정의 (5 MHz + 반이중)
SSB 구조와 주기
그 결정이 2029년에 코드가 된다
지금 읽는 문장과 5년 뒤 UE 코드 사이의 거리
그 결과를 12주차에 원본 문서로 확인한다
Release가 freeze되어도 문서는 바뀐다
freeze = 새 feature를 더 넣지 않는다
문서가 더 이상 바뀌지 않는다는 뜻이 아니다
Change Request을 통한 수정이 계속된다
TS 38.291은 freeze 후에도 CR 두 건이 반영되었다
그래서 학기 개시 시점에 판본을 고정한다
수업과 과제는 공지된 판본을 기준으로 한다
각자 최신판을 받으면 서로 다른 문서를 보게 된다

## Slide 34
Release 연표
이번 학기가 어디에 놓여 있는가
2025-12
Rel-19 freeze
3~9주차 specification
2026-06
TR 38.914 승인
11~12주차
2026-09
Rel-20 stage 2 freeze
5G-A 다수 + 6G study
2027-03
Rel-20 stage 3
RAN 6G work item
Rel-21 시작
2028-09/12
6G functional freeze
physical layer / 프로토콜
2029-03
6G ASN.1 freeze
이 학기가 여기
지금 읽는 문장과 2029년 UE 코드 사이의 거리
이 학기에 겹치는 일
Rel-19 specification을 3주차부터 9주차까지 읽는다
Rel-20 stage 2가 학기 중에 freeze된다
5G-Advanced work item 다수가 함께 언다
10주차의 ISAC은 그중 한 건
6G는 Rel-20에서 study, Rel-21에서 normative
11주차와 12주차가 그 requirements 문서
세 가지 상태를 한 학기에
frozen · under development · requirements stage
구별해 읽는 능력이 실질적 학습 목표
읽는 방식이 각각 다르다

## Slide 35
문서의 세 가지 상태
frozen · under development · requirements stage
frozen
Ambient IoT specification, 사이드링크 specification
문장이 확정되어 있다
모호한 표현이 제거되어 있다
구현이 그대로 따라야 한다
대신 왜 그렇게 되었는지는 지워져 있다
3주차 ~ 9주차
under development
10주차의 ISAC 문서들
대괄호, Editor's note, FFS가 남아 있다
clause 번호가 회의마다 움직인다
대신 논쟁의 흔적이 그대로 남아 있다
10주차
requirements stage
11~12주차의 6G 문서
아직 기술이 없고 목표만 있다
대신 이 문서가 이후 몇 년의 작업 전체를 규정한다
11주차 ~ 12주차
읽는 방식이 각각 다르다
frozen
shall 문장을 세고 강제 사항을 뽑는다
구현에 맡긴 값을 찾는다
under development
대괄호, Editor's note, FFS를 센다
두 버전을 나란히 놓고 무엇이 바뀌었는지 본다
requirements stage
숫자를 이전 세대와 대조한다
새로 생긴 항목과 사라진 항목을 가른다 (11주차)

## Slide 36
under development의 실물: ISAC 문서 일곱 건
10주차 대상. 전 계통이 동시에 움직이고 있다
무엇인가
ISAC = Integrated Sensing and Communication
통신망이 무선 신호로 주변 물체를 관측하는 기능을
통신과 함께 제공하도록 표준화하는 작업
새 network function과 새 interface가 동시에 만들어지고 있다
sensing function의 명칭조차 아직 논의 중
문서 일곱 건
TS 22.137 (SA1) — service requirements. 이미 확정
TR 23.700-14 (SA2) — 아키텍처 study. under development
TS 23.137 (SA2) — 아키텍처 specification. 작성 중
TR 38.765 (RAN1, RAN3) — NR ISAC study
성능 지표, measurement, RAN과 CN 사이 절차
TR 33.777 (SA3) — security와 privacy
TS 29.545 (CT3, CT4) — sensing function service
RP-261566 (RAN3) — Ns interface specification 네 건의 발급 문서
왜 10주차에 이것을 고르는가
앞의 아홉 주는 완성된 specification을 읽었다
Ambient IoT는 끝난 feature
사이드링크는 다섯 Release에 걸쳐 쌓인 퇴적층
ISAC은 지금 이 학기에 만들어지고 있다
대괄호와 FFS가 남은 문서가 실제로 어떻게 생겼는지 볼 수 있다
그 주만 clause 번호를 지정하지 않는다
clause 번호가 회의마다 움직이기 때문
학생이 직접 찾는 것이 그 주의 과제
대신 판본을 고정해 전원에게 같은 문서를 배포한다
판이 어긋나면 FFS를 세는 실습이 비교 불가능해진다

## Slide 37
오늘의 실습
수업 말미 15분
과제: TS 38.291의 계보 표를 직접 재현한다
1. 3GPP FTP에서 TS 38.291을 찾는다
경로 힌트: /ftp/Specs/archive/38_series/
Rel-19이므로 파일명에 j가 들어간다
2. 문서 말미의 change history를 연다
3. 앞 슬라이드의 표와 대조한다
4. 표에 적힌 다섯 건 중 두 건을 실제로 내려받는다
R1- 문서는 RAN1 회의 디렉토리에
RP- 문서는 RAN plenary 디렉토리에
5. 각 회의 디렉토리에서 tdoc 목록 파일을 먼저 받는다
막히면 확인할 것
Release 문자를 잘못 골랐는가 (i는 18, j는 19)
회의 번호를 디렉토리 이름과 맞췄는가
RAN#108 → TSGR_108 형태
Docs 디렉토리를 눈으로 훑고 있지 않은가
목록 파일부터 받는다
다음 주까지 할 것
빌드에 수십 분이 걸린다. 미리 시작할 것
한 걸음 더 (선택)
RP-251010을 열어 보라
TS 38.291을 단일 단계로 승인한 문서
무엇을 근거로 승인을 요청했는지 읽어 볼 것
RP-252635와 RP-253024의 CR을 비교해 보라
freeze 이후에도 무엇이 바뀌는지 감이 잡힌다
이 작업이 계보 추적의 기본형이다
Ambient IoT physical layer은 배정에서 제외한다
답을 이미 본 것을 과제로 낼 수 없기 때문

## Slide 38
physical layer 예습 · 블록 1
데시벨과 링크 예산
specification과 표준화 문서에서 전력과 손실은 예외 없이 데시벨로 적힌다.
이 변환에 익숙하지 않으면 문서의 숫자가 그냥 숫자로만 보인다.
이 파트에서 다루는 것
데시벨
전력비와 절대 전력 표기
외울 것은 3 dB, 10 dB뿐
링크 예산
송신에서 수신까지의 덧셈
잡음 계산
thermal noise density −174 dBm/Hz
noise figure와 유효 잡음 전력
TR 38.913 clause 7.10
MaxCL 164 dB의 출처
자가 점검 3문항

## Slide 39
데시벨
정의
전력비의 데시벨 = 10 × log10(비율)
절대 전력은 기준을 붙여 표기
dBm : 1 밀리와트 기준
dBW : 1 와트 기준
1 W = 30 dBm
이득과 손실이 곱셈에서 덧셈이 된다
그래서 링크 예산을 한 줄로 쓸 수 있다
외울 것은 세 개뿐
두 배 ≈ 3 dB
열 배 = 10 dB (정확)
절반 ≈ −3 dB
이 셋으로 대부분 암산이 된다
8배 = 3 dB 세 번 = 9 dB
200배 = 100배 + 2배 = 20 + 3 = 23 dB
1/4 = −6 dB
왜 이것부터인가
TR 38.913 clause 7.10의 커버리지 목표 164 dB
TR 38.848 clause 5의 Ambient IoT 전력 목표 마이크로와트
TR 38.901 clause 7.4의 path loss 공식
전부 이 언어로 쓰여 있다
자주 쓰는 변환값
1.25배 ≈ 1 dB
2배 ≈ 3 dB
4배 ≈ 6 dB
5배 ≈ 7 dB
8배 ≈ 9 dB
10배 = 10 dB
100배 = 20 dB
1000배 = 30 dB
음수는 역수
−3 dB = 절반, −10 dB = 1/10

## Slide 40
링크 예산과 잡음
링크 예산의 형태
수신 전력 = 송신 전력 + 송신 안테나 이득
− path loss + 수신 안테나 이득 − 각종 손실
모두 dB 또는 dBm 단위
수신단에서 중요한 것은 절대 전력이 아니다
잡음 대비 비율이 중요하다
잡음 계산
thermal noise density = −174 dBm/Hz (상온)
유효 잡음 전력 = −174 + 10log10(대역폭) + noise figure
20 MHz → 10log10(2×10⁷) ≈ 73 dB
noise figure 9 dB인 UE 수신기
−174 + 73 + 9 = −92 dBm
신호 대 잡음비 = 수신 전력 − 유효 잡음 전력
TR 38.913 clause 7.10의 계산 양식
항목 순서: 송신 전력 → thermal noise density → 수신기 noise figure
→ 간섭 여유 → 점유 대역폭 → 유효 잡음 전력
→ 요구 SINR → 수신기 감도 → MaxCL
가정값: UE 송신 23 dBm, 하향 송신 46 dBm
gNB 수신기 noise figure 5 dB, UE 9 dB
5G 커버리지 목표 164 dB가 이 표에서 나온 숫자

## Slide 41
링크 예산
송신에서 수신까지의 덧셈, 그리고 잡음선
UE 송신에서 gNB 수신까지 (예시 값)
40 dBm
0 dBm
-40 dBm
-80 dBm
-120 dBm
23 dBm
송신 전력
+5 dB
안테나 이득
-110 dB
path loss
-15 dB
penetration loss
+5 dB
수신 안테나 이득
-92 dBm
수신 전력
유효 잡음 전력 −96 dBm = −174 + 10log10(20 MHz) + 5 dB
SINR 4 dB
수신 전력이 잡음선보다 얼마나 위에 있는가가 곧 SINR이다 · 이 여유가 MCS를 정한다
계산의 뼈대
수신 전력 = 송신 + 이득 − 손실
유효 잡음 전력 = −174 + 10log10(B) + NF
SINR = 수신 전력 − 유효 잡음 전력
모든 항이 dB이므로 덧셈으로 끝난다
TR 38.913 clause 7.10이 이 그림의 specification판
가정값: UE 23 dBm, gNB 46 dBm
gNB NF 5 dB, UE NF 9 dB
결과가 5G 커버리지 목표 164 dB
자가 점검 2번이 이 숫자의 전제를 묻는다

## Slide 42
블록 1 자가 점검
답은 다음 주 초에 공개한다
문제
1. 20 MHz 대역폭에서 noise figure 9 dB인 수신기의
유효 잡음 전력은 대략 얼마인가
2. UE 송신 전력이 23 dBm이고 MaxCL이 164 dB라면
gNB 수신 전력은 얼마인가
그 값이 위에서 구한 잡음 전력과 비교해 어떤가
3. path loss이 6 dB 늘어나면 커버리지 반경은 대략 어떻게 변하는가
힌트
2번에서 이상한 결과가 나온다면 그게 정상이다
무엇이 이상한지, 왜 그런지를 생각해 볼 것
164 dB라는 목표가 어떤 조건을 전제하는지 묻는 문제
3번은 path loss 지수 n을 도입해야 한다
자유 공간이면 n = 2
도심이면 n은 3 이상
다음 블록 예고: 무선 채널
링크 예산은 채널이 고정되어 있다고 가정한 계산
실제로는 순간순간 변한다
변하는 방식이 세 가지 시간 규모로 나뉜다
path loss, shadowing, multipath fading
specification의 절차 상당수가 이 변동에 대한 대응이다
link adaptation, 재전송, reference signal 배치
사이드링크 센싱, beam management
이 블록이 여는 specification clause
TR 38.913 clause 7.10 MaxCL
TR 38.848 clause 5 Ambient IoT 설계 목표
device 전력, 복잡도, 커버리지, 데이터율
최대 메시지 크기, 지연, 측위 정확도
connection density, 이동 속도 아홉 항목
TR 38.901 clause 7.4 path loss

## Slide 43
physical layer 예습 · 블록 2
무선 채널
specification의 절차 상당수가 채널이 변한다는 사실에 대한 대응이다.
link adaptation도, 재전송도, reference signal도, 사이드링크 센싱도 그렇다.
이 파트에서 다루는 것
세 가지 시간 규모
path loss
shadowing
multipath fading
frequency selectivity
delay spread과 coherence bandwidth
time selectivity
Doppler와 coherence time
LOS 여부
specification에서 이것이 나오는 자리
TR 38.901 clause 7.4, 7.5
위성 지연의 자릿수
자가 점검 3문항

## Slide 44
수신 신호는 세 가지 시간 규모로 변한다
1. path loss — 가장 느리다
거리에 따라 결정된다
자유 공간에서는 거리 제곱에 반비례
실제 환경에서는 지수가 더 크다
TR 38.901이 시나리오마다 다른 공식을 준다
13주차에 clause 7.4.1을 읽는다
2. shadowing — 수십 미터 규모
건물이나 지형에 가려 생기는 변동
데시벨 값이 정규분포를 따르는 것으로 모형화
같은 거리에서도 위치에 따라 다르다
3. multipath fading — 파장 규모
여러 경로로 도착한 신호가 위상에 따라
보강되거나 상쇄되어 생긴다
가장 빠르게 변한다
여기서 두 가지 파생 개념이 나온다
frequency selectivity, time selectivity
specification이 이 셋을 다루는 방식
path loss → 스케줄링과 전력 제어의 기준
느리게 변하므로 보고 주기가 길어도 된다
shadowing → 핸드오버 판정에 여유를 둔다
순간 값으로 판단하면 핑퐁이 생긴다
multipath → link adaptation과 재전송
빠르게 변하므로 보고가 낡는다
그래서 재전송이 필수가 된다
세 규모가 각각 다른 specification 절차를 낳았다

## Slide 45
세 시간 규모의 중첩
실제 수신 세기는 세 성분의 합이다
path loss
거리에 따라. 가장 느리다
+ shadowing
수십 미터 규모
+ multipath fading
파장 규모. 가장 빠르다
세 규모가 각각 다른 specification 절차를 낳았다 · 전력 제어 · 핸드오버 여유 · link adaptation과 재전송
각 성분이 낳은 specification 절차
path loss → 전력 제어, 스케줄링의 기준
shadowing → 핸드오버 판정의 여유(히스테리시스)
multipath → link adaptation과 재전송
측정 보고 주기와의 관계
느린 성분은 드물게 보고해도 된다
빠른 성분은 보고가 도착하면 이미 낡는다
그래서 예측(link adaptation)과 보정(재전송)이 둘 다 필요

## Slide 46
frequency selectivity과 time selectivity
여기서 specification의 여러 파라미터가 왜 그 값인지 설명된다
주파수 축
경로마다 도착 시간이 다르다 → 지연이 퍼진다
퍼진 정도 = delay spread
delay spread의 역수 ≈ coherence bandwidth
이보다 넓은 대역에서는 주파수마다 채널이 다르다
이것이 frequency selectivity
결과: reference signal의 주파수 축 간격 상한
coherence bandwidth보다 좁아야 한다
시간 축
이동하면 Doppler shift가 생긴다
천이 폭의 역수 ≈ coherence time
이보다 긴 시간 동안 같은 채널이라 가정할 수 없다
이것이 time selectivity
결과: reference signal의 시간 축 간격 상한
coherence time보다 짧아야 한다
결과: 채널 상태 보고 주기의 상한
6주차와 7주차에서 다시 만난다
LOS 여부
송수신 사이에 직접 경로가 있는가
있고 없고에 따라 통계가 달라진다
TR 38.901은 시나리오마다 LOS probability 공식을 따로 준다
13주차 clause 7.4.2

## Slide 47
delay spread과 coherence bandwidth
시간 축의 퍼짐이 주파수 축의 굴곡이 된다
시간 축: multipath 도착
delay spread στ
전력
지연
주파수 축: 채널 응답
coherence bandwidth ≈ 1/στ
delay spread이 클수록 coherence bandwidth이 좁다 → reference signal를 주파수 축으로 촘촘히 넣어야 한다
같은 논리가 시간 축에도 성립한다 · Doppler가 클수록 coherence time이 짧다
reference signal 배치의 상한
주파수 축 간격 < coherence bandwidth
시간 축 간격 < coherence time
이 두 상한이 reference signal 오버헤드를 결정한다
13주차와 이어진다
TR 38.901 clause 7.5가 이 채널을 만드는 절차
4단계에서 delay spread과 각도 확산을 뽑는다
5단계에서 클러스터 지연, 6단계에서 전력
clause 7.4가 path loss과 LOS probability

## Slide 48
specification에서 이것이 나오는 자리
TR 38.901 (13주차)
clause 7.4.1 path loss
clause 7.4.2 LOS probability
clause 7.4.3 실외 대 실내 penetration loss
clause 7.5 multipath 채널 생성 절차 (열두 단계)
Step 1~7까지가 필독
NTN에서는 자릿수가 다르다 (8주차)
TR 38.913이 위성 왕복 지연을 적어 두었다
정지궤도 최대 600 ms
중궤도 180 ms
저궤도 50 ms
지상망은 셀 반경이 정하는 범위 안의 문제
위성에서는 타이밍 보상이 별도 절차로 필요해진다
TS 38.300 clause 16.14.2
블록 2 자가 점검
1. delay spread 1 마이크로초인 채널의 coherence bandwidth은?
2. 시속 120 km, 4 GHz에서 Doppler shift는? coherence time은?
3. 위 두 값이 reference signal의 시간축 및 주파수축 배치 간격에
각각 어떤 상한을 주는가

## Slide 49
1주차 정리
오늘 다룬 것
코스 운영: 질문 5개, 토론 리더, 학기말 논문
3GPP 조직: PCG, TSG, Working Group, stage 1/2/3
문서 종류: TS, TR, CR, tdoc
번호 체계: 접두어, series, 버전
문서 찾기: FTP 경로, Release 문자, tdoc 목록
specification 읽기: 조동사, 미확정 표기, clause 번호 관례
데시벨과 링크 예산, 무선 채널의 세 시간 규모
다음 주까지 할 것
1. TS 38.300 필독 clause 읽기
clause 4.1, 4.2, 4.4, 5.1~5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 10.1~10.3
합계 22쪽. 지정되지 않은 clause는 읽지 않는다
2. 배포된 판본 확인
문서는 고정된 판본으로 배포된다
각자 최신판을 받지 말 것
3. 2주차 필독: TS 38.300
clause 4.1, 4.2, 4.4, 5.1~5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 10.1~10.3
합계 22쪽
사전 질문 5개를 수업 전날 자정까지
오늘 나온 문서 번호
TR 21.919 — Rel-19 Release description
TS 38.291 — Ambient IoT physical layer (계보 예시)
TR 38.913 — 5G 시나리오와 requirements (clause 7.10)
TR 38.901 — 채널 모델 (clause 7.4, 7.5)
TR 38.848, TR 38.769 — Ambient IoT 스터디
TS 38.300 — 다음 주 필독
회의 tdoc: R1-2503148, R1-2504962
RP-251010, RP-252635, RP-253024
이 주의 한 문장
문서를 찾는 것과 읽는 것은 다른 기술이다
찾기: 번호 체계, FTP 경로, 목록 파일, change history
읽기: 조동사, 미확정 표기, clause 번호 관례
둘 다 반복해야 몸에 붙는다
오늘 실습이 찾기
매주 사전 질문가 읽기

## Slide 50
Wireless Internet
2주차: NR 공통 어휘
필독: TS 38.300 clause 4.1, 4.2, 4.4, 5.1~5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 10.1~10.3 (22쪽)
오늘 다루는 것: OFDM과 resource grid, 비트에서 symbol까지, 되먹임과 다중 접속과 측정
이 주에 세운 어휘가 이후 모든 모듈의 전제가 된다

## Slide 51
physical layer 예습 · 블록 3
OFDM과 resource grid
이 코스에서 읽는 거의 모든 specification이 시간과 주파수를 격자로 나눈 뒤
그 칸을 할당하는 이야기를 한다. 격자의 단위를 모르면 자원 할당 절차를 읽을 수 없다.
이 파트에서 다루는 것
왜 OFDM인가
frequency selectivity 채널의 문제
Cyclic Prefix
numerology
Subcarrier Spacing 선택과 교환 관계
시간 단위
frame, subframe, slot, symbol
주파수 단위
Resource Element, Resource Block
BWP
Ambient IoT의 다른 격자
자가 점검 3문항

## Slide 52
왜 OFDM인가
문제
frequency selectivity 채널에서 넓은 대역을 하나의 반송파로 쓰면
주파수마다 채널이 달라 등화가 어렵다
블록 2에서 본 coherence bandwidth이 그 한계
해법
넓은 대역을 촘촘한 subcarrier로 쪼갠다
각 subcarrier에서는 채널이 평탄하다고 볼 수 있다
subcarrier들은 서로 직교하도록 배치
간섭 없이 겹칠 수 있다
Cyclic Prefix
symbol 사이에 보호 구간을 붙인다
multipath로 늦게 도착한 성분이
다음 symbol을 침범하지 않게 한다
Cyclic Prefix보다 delay spread이 크면 symbol 간 간섭 발생
이것이 Cyclic Prefix 길이와 delay spread을 잇는 지점
specification에서의 자리
TS 38.300 clause 5.1이 waveform과 frame 구조를 한 쪽으로 압축
정확한 정의는 TS 38.211 clause 4
Ambient IoT는 이 격자를 그대로 쓰지 않는다 (3주차)
이 코스에서 OFDM이 문제가 되는 지점
3주차 Ambient IoT
device가 OFDM 수신기를 가질 수 없다
그래서 reader 쪽만 OFDM을 쓰고 device는 칩 단위로 센다
8주차 NTN
Doppler가 크면 subcarrier 직교성이 깨진다
그래서 주파수 pre-compensation이 필요하다
9주차 사이드링크
같은 격자를 여러 UE가 스케줄러 없이 나눠 쓴다

## Slide 53
OFDM의 두 축
직교하는 subcarrier와 Cyclic Prefix
주파수 축: 직교하는 subcarrier
한 subcarrier의 정점에서 나머지는 모두 0 → 간섭 없이 겹친다
시간 축: Cyclic Prefix
CP
OFDM symbol
CP
OFDM symbol
CP
OFDM symbol
delay spread
delay spread이 CP 안에 들어오면 symbol 간 간섭이 없다
CP를 넘으면 다음 symbol을 침범한다
Subcarrier Spacing을 넓히면 symbol과 CP가 함께 짧아진다 · 지연은 줄고 delay spread 여유도 준다
직교성
한 subcarrier의 정점에서 나머지는 모두 0
겹쳐도 서로 간섭하지 않는다
각 subcarrier에서는 채널이 평탄하다고 볼 수 있다
등화가 단순해진다
Cyclic Prefix
symbol 사이의 보호 구간
늦게 도착한 성분이 다음 symbol을 침범하지 않게
delay spread이 CP를 넘으면 symbol 간 간섭
이것이 CP 길이와 delay spread을 잇는 지점

## Slide 54
numerology와 시간 단위
Subcarrier Spacing 선택
NR은 여러 Subcarrier Spacing을 지원한다
15 kHz에 2의 거듭제곱을 곱한 값
15, 30, 60, 120 kHz가 대표적
간격이 커지면 symbol이 짧아지고 slot도 짧아진다
지연에 민감한 서비스는 넓은 간격
커버리지가 중요하면 좁은 간격
이 선택 폭을 numerology라 부른다
대가: 간격을 넓히면 Cyclic Prefix도 짧아진다
견딜 수 있는 delay spread이 줄어든다
시간 축 단위
frame = 10 ms
subframe = 1 ms (numerology와 무관하게 고정)
slot = 14 OFDM symbol (정상 Cyclic Prefix)
subframe 안의 slot 수는 Subcarrier Spacing에 따라 늘어난다
15 kHz → 1 ms에 slot 1개
30 kHz → 1 ms에 slot 2개, slot 길이 0.5 ms
60 kHz → 4개, 120 kHz → 8개
symbol = slot을 이루는 최소 시간 단위
교환 관계 정리
Subcarrier Spacing을 넓히면
slot이 짧아진다 → 지연이 준다
Doppler 내성이 좋아진다 → 고속 이동에 유리
Cyclic Prefix가 짧아진다 → delay spread 여유가 준다
가드밴드 비율이 올라간다 → 효율이 준다
그래서 하나의 정답이 없다
배치와 서비스에 따라 고른다
specification은 선택지를 열어 두고 설정으로 넘긴다
이 코스에서 만나는 값
15 kHz — LTE와 같은 값. 넓은 커버리지
30 kHz — FR1의 기본값. 대부분의 예제
120 kHz — FR2 밀리미터파
Ambient IoT는 이 표에 없다 (3주차)
device 쪽은 칩 단위로만 시간을 센다
NTN는 Doppler가 Subcarrier Spacing에 근접한다 (8주차)
그래서 주파수 pre-compensation이 필수

## Slide 55
numerology별 slot 길이
간격이 두 배가 되면 slot이 절반이 된다
1 ms subframe 안의 slot
15 kHz
slot 1 ms
30 kHz
slot 0.5 ms
60 kHz
slot 0.25 ms
120 kHz
slot 0.125 ms
간격이 두 배가 되면 slot이 절반이 된다 · 지연은 줄고 Cyclic Prefix 여유는 줄어든다
subframe 1 ms와 frame 10 ms는 numerology와 무관하게 고정
무엇을 얻고 무엇을 잃는가
얻는다: 짧은 지연, Doppler 내성
잃는다: Cyclic Prefix 여유, 가드밴드 효율
delay spread이 큰 환경에서는 손해가 될 수 있다
이 코스에서 만나는 값
30 kHz — FR1의 기본값. 대부분의 예제
120 kHz — FR2 밀리미터파
8주차 위성: Doppler가 Subcarrier Spacing에 근접
그래서 주파수 pre-compensation이 필수

## Slide 56
주파수 축 단위와 BWP
Resource Element와 Resource Block
Resource Element = subcarrier 하나 × symbol 하나
최소 단위
Resource Block = 주파수 축으로 연속한 12개 subcarrier
할당은 보통 Resource Block 단위
폭 계산
15 kHz → Resource Block 하나가 180 kHz
30 kHz → 360 kHz
40 MHz는 30 kHz에서 약 111개에 해당
실제 specification표는 가드밴드를 빼고 106개
BWP
UE가 전체 대역을 항상 감시하지 않아도 되도록
설정된 BWP 안에서만 동작한다
전력 절감의 기본 수단 중 하나
5주차에서 다시 만난다
Ambient IoT의 다른 격자 (3주차 예고)
device가 OFDM 수신기를 가질 수 없다
TS 38.291 clause 4는 device 쪽 시간을 칩 단위로 센다
reader가 보내는 신호만 OFDM symbol에 매핑
한 시스템 안에 두 개의 시간 격자가 맞물린다
목차만 봐도 드러난다
clause 4.2는 한 문단, clause 4.3에는 resource grid 하위 clause가 있다

## Slide 57
resource grid
시간과 주파수를 나눈 칸. specification이 할당하는 단위
1 Resource Block
= 12 subcarrier
1 slot = 14 OFDM symbol
Resource Element (RE)
subcarrier 1 × symbol 1
Subcarrier Spacing별 RB 폭
15 kHz → 180 kHz
30 kHz → 360 kHz
40 MHz는 약 106 RB
할당은 Resource Block 단위 · 사이드링크는 여러 RB를 묶은 subchannel 단위 (9주차)
단위 정리
Resource Element = subcarrier 1 × symbol 1
Resource Block = 연속한 12 subcarrier
slot = 14 OFDM symbol (정상 CP)
BWP = UE가 감시하는 구간
이 격자가 나오는 곳
9주차 사이드링크: slot × subchannel 격자
어느 칸을 고를지가 모드 2의 문제
3주차 Ambient IoT: device는 이 격자를 안 쓴다
reader 쪽만 OFDM symbol에 매핑한다

## Slide 58
블록 3 자가 점검
문제
1. Subcarrier Spacing이 30 kHz일 때 1 ms 안에 slot이 몇 개 들어가는가
slot 하나의 길이는 얼마인가
2. 같은 조건에서 40 MHz 대역은 대략 몇 개의 Resource Block에 해당하는가
3. delay spread이 큰 환경에서 Subcarrier Spacing을 넓히면
무엇이 좋아지고 무엇이 나빠지는가
생각해 볼 것
2번의 계산값과 specification표의 값이 다르다
왜 다른가
3번은 이 블록의 핵심 교환 관계
한쪽만 답하면 절반만 답한 것
이 블록이 여는 specification clause
TS 38.300 clause 5.1 waveform, numerology, frame 구조
TS 38.211 clause 4 frame 구조와 physical resource (참조)
TS 38.291 clause 4와 clause 5 Ambient IoT의 별도 격자 (3주차)
TS 38.214 clause 8.1.4 사이드링크의 slot과 subchannel 격자 (9주차)
사이드링크에서는 Resource Block을 여러 개 묶은 subchannel이
할당 단위가 된다
시간 축은 slot, 주파수 축은 subchannel
그 격자에서 어느 칸을 고를지가 9주차의 문제
계산 연습이 왜 필요한가
specification의 표는 대부분 이 계산의 결과다
대역폭별 Resource Block 수 표
numerology별 slot 설정 표
계산을 해 보면 표가 목록이 아니라 공식으로 보인다
논문에서 남의 평가 결과를 읽을 때 직접 쓴다

## Slide 59
physical layer 예습 · 블록 4
비트에서 symbol까지
specification에서 Transport Block Size, modulation order, code rate, 재전송이라는 말이 끊임없이 나온다.
이 사슬을 한 번 훑어 두면 그 표현들이 서로 어떻게 연결되는지 보인다.
이 파트에서 다루는 것
전송 사슬
Transport Block에서 resource grid까지
CRC
판정 결과가 곧 확인 응답
채널 부호가 셋으로 갈린다
LDPC, 폴라, 컨볼루션
변조와 modulation order
MCS 표와 Transport Block Size
재전송과 Incremental Redundancy
Ambient IoT의 NACK만 있는 구조
자가 점검 3문항

## Slide 60
전송 사슬
순서
1. Transport Block: 상위 계층에서 내려온 데이터 묶음
2. CRC 부호를 붙인다
3. 채널 부호로 잉여를 더한다
4. 비트를 symbol로 사상한다 (변조)
5. resource grid에 얹어 보낸다
CRC의 역할
오류 검출용
수신단은 이것으로 복호 성공 여부를 판정
그 판정 결과가 곧 확인 응답이 된다
재전송 구조 전체가 여기에 걸려 있다
specification에서의 자리
TS 38.300 clause 5.2.5가 link adaptation과 재전송을 요약
TS 38.214 clause 8.1.3이 사이드링크의 modulation order와
목표 code rate과 Transport Block Size 결정 (9주차)
TS 38.291 clause 8이 Ambient IoT의 공통 함수 (3주차)
specification은 이 사슬을 여러 문서에 나눠 적는다
무엇을 보낼지 정하는 것 — MAC (TS 38.321)
어떻게 부호화하고 변조할지 — physical layer (TS 38.212, 38.211)
어떤 값을 쓸지 결정하는 절차 — TS 38.214
전체 조망 — TS 38.300 clause 5.2, 5.3
한 사슬이 네 문서에 걸쳐 있다
이것이 '구조를 본다'가 어려운 이유
9주차에서 같은 구조를 사이드링크로 다시 본다
코드워드와 계층
Transport Block 하나가 부호화를 거치면 코드워드가 된다
여러 계층으로 보낼 때는 코드워드를 나눠 싣는다
link adaptation은 코드워드 단위로 이루어진다
TS 38.300 clause 5.2.5.1이 그 단위를 못박는다

## Slide 61
비트에서 symbol까지, 그리고 되돌아오는 길
Transport Block
상위 계층 데이터
CRC 부가
오류 검출
채널 부호화
LDPC / 폴라 / 컨볼루션
변조 사상
QPSK ~ 256QAM
자원 매핑
격자에 얹는다
전송
수신단에서 되돌아오는 것
CRC 검사
성공 → ACK
실패 → NACK
재전송 · 소프트 결합
CRC 판정 결과가 곧 확인 응답이다 · 재전송 구조 전체가 여기에 걸려 있다
specification이 이 사슬을 나눠 적는다
무엇을 보낼지 — MAC (TS 38.321)
어떻게 부호화하고 변조할지 — TS 38.212, 38.211
어떤 값을 쓸지 — TS 38.214
전체 조망 — TS 38.300 clause 5.2, 5.3
4주차 예고
Ambient IoT MAC에는 NACK만 있고 ACK가 없다
침묵을 성공으로 해석하는 규약
device에 깨어 기다릴 전력도 시계도 없기 때문

## Slide 62
채널 부호가 셋으로 갈린다
같은 시스템 안에서 부호가 셋인 이유는 전부 복잡도와 블록 길이에 있다
데이터 채널 — LDPC
블록이 길고 처리량이 커야 한다
긴 블록에서 이득이 크다
복호기가 반복 연산을 요구한다
제어 채널 — Polar code
블록이 짧다
신뢰도가 중요하다
Ambient IoT — tail biting convolutional code
constraint length 7, code rate 1/3 (TS 38.291 clause 8.2)
시프트 레지스터 초기값을 입력의 마지막 6비트로 채워
시작 상태와 끝 상태를 같게 만든다
device의 계산 능력이 그것밖에 감당하지 못한다
TR 38.769가 남긴 실제 저울질
부호화 없이 반복만 쓰는 경우 대비 BLER 10%에서 약 3 dB 이득
constraint length를 줄이면 0.15~1.4 dB 손해, 복잡도 감소
늘리면 0.22~1.8 dB 이득, device 복잡도 증가
성능 최적화가 아니라 복잡도 예산 안에서의 타협
부호 선택이 specification에 남는 방식
specification은 부호를 고른 이유를 적지 않는다
TS 38.291 clause 8.2는 결과만 적는다
이유는 스터디 보고서에 남는다
TR 38.769 clause 6.1.2.3.1
이것이 TS와 TR을 함께 읽어야 하는 이유
3주차 토론 질문 1번이 정확히 이 지점
specification만 읽으면 답할 수 없다

## Slide 63
변조와 MCS
modulation order = symbol당 비트 수
OOK — 1비트. Ambient IoT reader 대 device 방향
BPSK — 1비트. Ambient IoT, 일부 제어 신호
QPSK — 2비트. 신뢰도가 중요한 경우, 셀 가장자리
16QAM — 4비트. 중간 채널 조건
64QAM — 6비트. 좋은 채널 조건
256QAM — 8비트. 매우 좋은 채널 조건
MCS 표와 Transport Block Size
modulation order와 code rate의 조합을 표로 정리한 것
specification은 이 표의 인덱스만 시그널링한다
송수신단이 같은 표를 보고 실제 값을 얻는다
인덱스 하나 → modulation order + 목표 code rate
여기에 할당된 Resource Element 수를 곱하면 Transport Block Size
이 계산 절차가 specification에 그대로 적혀 있다
64QAM에서 QPSK로 낮추면 Transport Block Size는 약 1/3
얻는 것: 같은 SNR에서의 복호 성공률
link adaptation이 하는 일
채널이 좋으면 높은 modulation order와 높은 code rate
같은 자원에 더 많은 비트
채널이 나쁘면 낮은 modulation order와 낮은 code rate
같은 자원에 적은 비트, 대신 복호 성공
TS 38.300 clause 5.2.5.1이 정한 제약
한 전송 구간의 한 코드워드 안에서는
모든 Resource Block Group에 같은 변조와 code rate
주파수마다 다르게 하지 않는다
왜 그런가를 6주차 토론에서 다시 묻는다

## Slide 64
재전송: 실패한 전송을 버리지 않는다
HARQ의 구조
stop-and-wait 방식의 병렬 프로세스
수신단은 복호에 실패한 신호를 버퍼에 남긴다
재전송분과 결합한다
Incremental Redundancy
재전송이 같은 비트가 아니라 다른 잉여 비트를 담는다
재전송을 거듭할수록 실효 code rate이 낮아진다
단순 반복은 SNR만 올릴 뿐
대가: soft buffer 유지, 잉여 버전 합의
Ambient IoT와의 대조 (4주차 예고)
TS 38.391에는 NACK 피드백 메시지만 있다
대응하는 ACK 메시지가 없다
왜 가능한가
긍정 응답을 두려면 device가 깨어 기다려야 한다
타이머도 유지해야 한다
device에는 그럴 전력도 시계도 없다
침묵을 성공으로 해석하는 규약
대가: reader가 부정 응답을 놓치면 device는 알 방법이 없다
신뢰도를 시스템 수준의 재질의로 밀어냈다
stop-and-wait와 병렬 프로세스
하나의 프로세스는 응답을 받을 때까지 다음을 못 보낸다
그 사이 링크가 논다
그래서 여러 프로세스를 병렬로 돌린다
한 프로세스가 응답을 기다리는 동안
다른 프로세스가 새 블록을 보낸다
프로세스 수가 왕복 지연을 덮을 만큼 있어야 한다
8주차에서 이 조건이 깨진다
위성 왕복 지연이 수십 밀리초이기 때문
사이드링크의 재전송은 다르다 (9주차)
피드백 채널이 별도로 있다 (PSFCH)
TS 38.300 clause 5.7.4.1
그룹캐스트에서는 여러 수신자가 있다
누가 실패했는지에 따라 처리가 갈린다
모드 2에서는 재전송 자원도 스스로 골라야 한다
TS 38.321 clause 5.22.1.3
중앙 스케줄러가 없다는 사실이 재전송까지 바꾼다

## Slide 65
Incremental Redundancy
재전송을 거듭할수록 실효 code rate이 낮아진다
Incremental Redundancy: 재전송마다 다른 패리티를 보낸다
첫 전송 (RV0)
체계 비트
패리티 1
패리티 2
패리티 3
재전송 1 (RV2)
체계 비트
패리티 1
패리티 2
패리티 3
재전송 2 (RV3)
체계 비트
패리티 1
패리티 2
패리티 3
체계 비트
패리티 1
패리티 2
패리티 3
수신단 결합 결과
결합하면 실효 code rate이 낮아진다 → 부호화 이득 · 단순 반복은 SNR만 올린다
대가: 수신단이 이전 시도를 담을 soft buffer를 유지해야 한다 (전력 소모)
단순 반복과의 차이
단순 반복은 같은 비트를 더해 SNR만 올린다
Incremental Redundancy는 새 패리티를 더해 code rate을 낮춘다
결합할수록 부호화 이득이 커진다
8주차에서 이 구조가 흔들린다
프로세스 수가 왕복 지연을 덮어야 한다
위성 왕복 지연은 수십 밀리초
저궤도 50 ms, 중궤도 180 ms, 정지궤도 600 ms
지상망의 가정이 성립하지 않는다

## Slide 66
블록 4 자가 점검
문제
1. 같은 자원을 할당받고 변조를 64QAM에서 QPSK로 낮추면
Transport Block Size는 어떻게 변하는가. 무엇을 얻는가
2. Incremental Redundancy 방식의 재전송이 단순 반복보다 나은 이유는 무엇인가
대신 무엇이 필요한가
3. Ambient IoT가 LDPC 대신
convolutional code를 고른 이유를 device 쪽 제약으로 설명하라
연결
3번은 3주차 토론 질문 1번과 같다
다음 주에 specification 본문으로 다시 확인한다
2번은 5주차의 전력 논의로 이어진다
soft buffer를 유지한다는 것은 깨어 있다는 뜻
이 블록이 여는 specification clause
TS 38.300 clause 5.2.5 link adaptation과 재전송
TS 38.214 clause 8.1.3 사이드링크 MCS와 TBS 결정 (9주차)
TS 38.291 clause 8 Ambient IoT 공통 함수 (3주차)
8.2 채널 부호화, 8.4 변조 사상, 8.5 line coding
TS 38.321 clause 5.22.1.3 사이드링크 HARQ 동작 (9주차)
TS 38.391 clause 6.2.1.5 NACK 피드백 (4주차)
한 문장으로 요약하면
전송 사슬의 각 단계는 모두 교환 관계다
부호는 신뢰도와 복잡도를 바꾼다
변조는 처리량과 커버리지를 바꾼다
재전송은 지연과 신뢰도를 바꾼다
specification은 그 교환의 눈금만 정하고
어느 눈금을 고를지는 스케줄러에 맡긴다

## Slide 67
physical layer 예습 · 블록 5
되먹임, 다중 접속, 측정
앞의 블록들이 링크 하나를 다루었다면 이 블록은 여러 UE가 자원을 나눠 쓰는 문제를 다룬다.
이 코스의 specification 대부분이 실제로는 이 문제에 관한 것이다.
이 파트에서 다루는 것
link adaptation의 순환
그 구조가 낳는 두 문제
reference signal
빔과 SSB
Random Access과 스케줄링
4주차, 9주차와의 대조
측정량 네 가지
RSRP, RSSI, RSRQ, SINR
9주차 센싱이 RSRP를 쓰는 이유
DRX과 Timing Advance
자가 점검 4문항

## Slide 68
되먹임과 link adaptation
TS 38.300 clause 5.2.5.1은 열 줄이 채 안 된다. 그 열 줄이 6~7주차의 무대다
순환 구조
송신단은 채널을 모른다. 수신단이 알려 준다
gNB이 reference signal를 보낸다
UE가 채널 상태를 측정해 보고한다
어떤 MCS이 적절한지
어떤 precoding가 좋은지
몇 개의 계층을 쓸 수 있는지
gNB이 다음 전송의 MCS를 정한다
specification이 정한 것: 한 전송 구간의 한 코드워드 안에서는
모든 Resource Block Group에 같은 변조와 code rate을 쓴다
여기서 생기는 두 문제
1. 보고가 도착했을 때 이미 채널이 변해 있을 수 있다
coherence time이 짧을수록 심하다 (블록 2)
고속 이동, 높은 반송파 주파수에서 악화
2. 보고 자체가 자원을 쓴다
정확할수록 비트가 늘어난다
이 두 문제가 6~7주차에 기계학습을 끌어들이는 이유
TR 38.843 clause 5.1 CSI 피드백
압축과 예측 두 갈래로 다룬다
6~7주차에서 무엇을 읽게 되는가
TR 38.843 clause 4 일반 framework
데이터 수집, 모델 학습, 관리, 추론, 저장
clause 4.3의 collaboration level x, y, z
TR 38.843 clause 5.1 CSI 피드백
압축과 예측 두 갈래
clause 5.1.2의 벤더 간 협업 방향 A, B, C
TR 38.843 clause 7.2.1 프로토콜 영향
7.2.1.4 모델 전달과 배포
핵심 질문: 왜 모델 자체는 표준화하지 않았는가
precoding와 계층
송신 안테나가 여러 개면 방향을 만들 수 있다
어느 방향으로 보낼지가 precoding
채널이 좋으면 여러 데이터 흐름을 동시에 보낸다
그 개수가 계층 수
UE는 이 셋을 함께 보고한다
어떤 MCS가 적절한지
어떤 precoding가 좋은지
몇 개의 계층을 쓸 수 있는지
보고 비트가 늘어나는 주된 원인이 precoding 정보
압축이 문제가 되는 이유가 여기 있다

## Slide 69
link adaptation의 순환
송신단은 채널을 모른다. 수신단이 알려 준다
gNB
reference signal 전송
UE
채널 측정
CSI-RS
보고 내용
MCS · precoding · 계층 수
gNB
다음 전송의 MCS 결정
CSI 보고 (PUCCH/PUSCH)
여기서 두 문제가 생긴다 ① 보고가 도착했을 때 채널이 이미 변해 있다 ② 보고 자체가 자원을 쓴다
이 두 문제가 6주차와 7주차에서 기계학습을 끌어들이는 이유다 (TR 38.843 clause 5.1)
보고에 담기는 것
어떤 MCS이 적절한지
어떤 precoding가 좋은지
몇 개의 계층을 쓸 수 있는지
보고 비트가 늘어나는 주된 원인이 precoding 정보
6~7주차에서 읽을 것
TR 38.843 clause 4 — 일반 framework, collaboration level
TR 38.843 clause 5.1 — CSI 피드백
압축과 예측 두 갈래
TR 38.843 clause 7.2.1.4 — 모델 전달

## Slide 70
reference signal, 빔, 동기
reference signal
측정과 demodulation를 위해 미리 약속된 신호를 섞어 보낸다
demodulation용, 채널 상태 측정용, 상향 채널 추정용
데이터를 실을 수 있었던 자원을 쓴다 → 오버헤드
얼마나 촘촘히 넣을지는 블록 2가 정한다
시간 축은 coherence time
주파수 축은 coherence bandwidth
빔과 SSB
높은 주파수에서는 에너지를 좁은 방향으로 모은다
안테나 이득을 얻기 위해
UE가 어느 빔 안에 있는지 찾아야 한다
gNB이 SSB을 여러 빔으로 돌아가며 쏜다
UE는 가장 센 것을 골라 동기를 잡는다
빔이 어긋나면 다시 맞춰야 한다 → beam management
7주차 기계학습의 두 번째 유스케이스
6G에서 SSB의 구조와 주기는 미결 쟁점
12주차 RAN 제113차 결산에서 다룬다
오버헤드라는 관점
reference signal, 제어 채널, 동기 신호, Cyclic Prefix
모두 사용자 데이터를 실을 수 있었던 자원
specification 설계의 상당 부분이 이 오버헤드를 깎는 일
얼마나 자주 보낼 것인가
얼마나 촘촘히 배치할 것인가
몇 개의 빔으로 나눌 것인가
깎으면 성능이 떨어지고 늘리면 처리량이 준다
이 교환이 specification 곳곳에 파라미터로 노출되어 있다
구술에서 자주 묻게 되는 자리

## Slide 71
접속과 스케줄링
Random Access 네 단계
1. UE가 preamble을 보낸다
2. gNB이 응답한다
3. UE가 자기를 식별한다
4. 충돌이 해소되었음을 확인한다
TS 38.300 clause 5.3.4
스케줄링
gNB이 제어 채널로 그랜트를 내린다
UE는 지정된 자원에서만 보낸다
상향에 보낼 것이 있으면 buffer status를 보고해 그랜트를 요청
TS 38.300 clause 10.1~10.3
4주차와의 대조
Ambient IoT의 경쟁 기반 접속은 두 단계에서 끝난다
Msg1: device가 임의 식별자를 보낸다
Msg2: reader가 응답한다
Msg3과 Msg4에 해당하는 것이 없다
무엇이 없어졌고 왜 가능한가가 그 주의 토론 질문
9주차와의 대조
사이드링크 모드 2에는 스케줄러가 아예 없다
UE가 스스로 센싱해서 자원을 고른다
TS 38.214 clause 8.1.4가 그 알고리즘
스케줄러가 자원을 나누는 근거
UE가 보고한 채널 상태
버퍼에 쌓인 데이터의 양과 우선순위
서비스별 지연 requirements
공평성 — 오래 못 받은 UE를 배려
specification은 이 중 무엇을 어떻게 쓰라고 정하지 않는다
TS 38.300 clause 10은 스케줄러가 무엇을 알 수 있는지만 정한다
어떻게 결정할지는 구현의 영역
질의응답에서 자주 묻게 되는 자리

## Slide 72
Random Access 네 단계
UE가 망에 처음 들어가는 절차
UE (UE)
gNB (gNB)
Msg1 preamble (PRACH)
Msg2 Random Access 응답 · Timing Advance · 상향 그랜트
Msg3 UE 식별 (PUSCH)
Msg4 경쟁 해소 확인
4주차 Ambient IoT의 접속은 Msg1과 Msg2 두 단계에서 끝난다 — 합친 것이 아니라 없는 것이다
각 메시지가 하는 일
Msg1 — preamble. 누군가 들어오려 한다
Msg2 — 응답. Timing Advance와 상향 그랜트
Msg3 — UE 식별
Msg4 — 경쟁 해소 확인
8주차에서 깨지는 지점
preamble이 정해진 창 안에 도착해야 한다
위성에서는 전파 지연이 수십 밀리초
UE가 자기 위치와 궤도로 미리 보정한다
보정이 틀리면 창을 벗어난다

## Slide 73
측정량 네 가지
이름이 비슷해 헷갈리기 쉽다. 이 구별이 9주차에서 결정적이다
정의
RSRP — reference signal가 실린 Resource Element들의 평균 수신 전력
신호만 본다
RSSI — 대역 안에 들어온 전체 수신 전력
신호와 간섭과 잡음을 모두 포함
RSRQ — 위 둘의 비를 Resource Block 수로 정규화
품질 지표
SINR — 신호 대 간섭 잡음비
9주차에서 왜 결정적인가
사이드링크 모드 2의 센싱 절차
다른 UE의 제어 정보를 복호해 예약을 알아낸다
그 자원의 reference signal 수신 전력을 문턱값과 비교
넘으면 그 자원을 후보에서 배제
센싱이 보는 것은 총 전력이 아니라 특정 송신자의 신호 세기
RSSI로는 누가 만든 전력인지 구별할 수 없다
그래서 RSRP를 쓴다
RSRP가 높은데 RSRQ가 낮으면?
신호는 센데 간섭이 더 심한 상황
측정은 specification의 절반이다
무엇을 잴지 정의하지 않으면
무엇을 근거로 판단할지 정할 수 없다
그래서 specification은 측정량을 매우 정밀하게 정의한다
어느 신호의 어느 Resource Element를
어느 구간에서 어떻게 평균하는지까지
이 코스에서 측정이 중심이 되는 주차
9주차 사이드링크 센싱 (RSRP와 문턱값)
7주차 CSI 피드백
13주차 채널 모델과 평가 방법론
10주차 ISAC은 측정 자체가 서비스가 된다

## Slide 74
무엇을 재는가
이름이 비슷하지만 재는 대상이 다르다
대역 안에서 무엇을 재는가
붉은 막대 = reference signal가 실린 Resource Element
회색 막대 = 다른 신호와 간섭과 잡음
RSRP
붉은 막대만 평균
신호만 본다
RSSI
전체 막대의 합
신호+간섭+잡음
RSRQ
RSRP / RSSI 정규화
품질 지표
SINR
신호 / (간섭+잡음)
복호 가능성
9주차 사이드링크 센싱은 RSRP를 쓴다 · 총 전력으로는 누가 그 자원을 쓰는지 구별할 수 없다
9주차 센싱이 RSRP를 쓰는 이유
다른 UE의 제어 정보를 복호해 예약을 알아낸다
그 자원의 reference signal 수신 전력을 문턱값과 비교
특정 송신자의 신호 세기를 알아야 한다
총 전력으로는 누가 만든 것인지 구별 못 한다
RSRP는 높은데 RSRQ가 낮다면
신호는 센데 대역 안의 총 전력이 더 크다
간섭이 심한 상황
셀 경계나 밀집 배치에서 전형적

## Slide 75
전력과 시간 정렬
DRX (5주차 예고)
UE가 항상 깨어 있으면 배터리가 남지 않는다
감시 구간과 휴면 구간을 주기로 반복
specification이 정하는 것은 언제 자도 되는지가 아니라
언제 반드시 깨어 있어야 하는지
그 밖의 시간은 구현에 맡긴다
TS 38.321 clause 5.7의 타이머들을 5주차에 직접 읽는다
Timing Advance (8주차 예고)
여러 UE의 신호가 gNB에 동시에 도착해야 한다
거리가 다르므로 각자 미리 당겨 보낸다
그 보정값이 Timing Advance
지상망에서는 셀 반경이 정하는 범위 안의 문제
위성에서는 전파 지연 자체가 수십 밀리초
완전히 다른 문제가 된다
UE가 자기 위치와 위성 궤도로 미리 보정
TS 38.300 clause 16.14.2
자기 위치를 알아야 한다는 요구 = 위성 항법 의존
Rel-19가 그 의존을 줄이는 작업을 시작했다
5주차에서 읽을 clause
TS 38.300 clause 11 — UE power saving 개요 (1쪽)
TS 38.300 clause 15.4 — Network Energy Saving (3쪽)
15.4.2.3 셀 단위 불연속 송수신
TS 38.321 clause 5.7 — DRX (8쪽)
UE를 재우는 실제 타이머 동작
TS 38.321 clause 5.34 — cell-level energy saving (3쪽)
5.34.2 셀 DTX, 5.34.3 셀 DRX
합계 15쪽
세 층위를 미리 잡아 두면
device — 에너지원을 아예 없앤다 (3주차)
UE — 주기적으로 재운다 (clause 5.7)
gNB — 송신을 쉬게 한다 (clause 5.34)
셋은 대체재가 아니다
각각 다른 계층의 유휴 자원을 회수한다
성립 조건도 다르다
5주차 토론이 이 조건을 가리는 데 쓰인다

## Slide 76
DRX
specification은 언제 자도 되는지가 아니라 언제 깨어 있어야 하는지를 정한다
DRX 주기
감시 (on)
휴면 (off)
감시 (on)
휴면 (off)
감시 (on)
휴면 (off)
DRX 주기
데이터 도착
연장
specification이 정하는 것과 정하지 않는 것
정한다
언제 반드시 깨어 있어야 하는가
타이머의 이름과 동작
정하지 않는다
그 밖의 시간에 무엇을 할지
구현에 맡긴다
같은 발상을 gNB에 적용한 것이 셀 단위 불연속 송수신 (TS 38.321 clause 5.34)
5주차에 직접 읽을 clause
TS 38.321 clause 5.7 — DRX (8쪽)
TS 38.321 clause 5.34 — cell-level energy saving (3쪽)
TS 38.300 clause 11, clause 15.4
세 층위
device — 에너지원을 없앤다 (3주차)
UE — 주기적으로 재운다 (clause 5.7)
gNB — 송신을 쉬게 한다 (clause 5.34)
각각 다른 계층의 유휴 자원을 회수한다

## Slide 77
블록 5 자가 점검
문제
1. 채널 상태 보고 주기를 늘리면 오버헤드는 줄지만
무엇이 나빠지는가. 그 손해가 커지는 조건은?
2. RSRP가 높은데 RSRQ가 낮은 상황은 어떤 상황인가
3. 사이드링크 센싱이 RSSI가 아니라 RSRP를 쓰는 이유는?
4. 저궤도 위성에서 Timing Advance를 UE가 스스로 계산하려면
무엇을 알아야 하는가
이 네 문제가 가리키는 주차
1번 → 6주차, 7주차 (AI/ML)
2번, 3번 → 9주차 (사이드링크)
4번 → 8주차 (NTN)
자가 점검 문제는 예고편이다
세 블록을 관통하는 것
specification의 절차는 대부분 네 가지 사실 중 하나에 대한 대응이다
1. 채널이 변한다
2. 자원이 모자란다
3. 송신단이 채널을 모른다
4. UE의 배터리가 유한하다
어떤 clause를 읽다 막히면
이 넷 중 무엇에 대한 대응인지 먼저 물어보라
대개 길이 열린다

## Slide 78
PART 4
NR 공통 어휘: TS 38.300
이번 주 필독 문서. 22쪽이다. NR 전체를 기능 관점에서 서술하는 stage 2 문서다.
여기 나오는 이름들이 3주차부터의 전제가 된다. 외우려 하지 말고 어디 적혀 있는지를 기억하라.
이 파트에서 다루는 것
clause 4.1 전체 구조
NG-RAN 노드, NG와 Xn 인터페이스
clause 4.2 functional split
gNB이 맡는 일의 목록
clause 4.4 radio protocol architecture
user plane과 control plane
clause 5.2 하향링크
5.2.5.1 link adaptation, 5.2.5.4 재전송
clause 5.3 상향링크
5.3.4 Random Access
clause 5.5 transport channel
clause 6.1, 6.2 Layer 2와 MAC
clause 10.1~10.3 스케줄링
문서를 쓰는 방법

## Slide 79
clause 4.1 전체 구조
무선망은 어떤 노드와 어떤 인터페이스로 되어 있는가
NG-RAN 노드는 둘 중 하나
gNB — NR의 user plane과 control plane을 UE 쪽에서 종단
ng-eNB — E-UTRA의 두 평면을 UE 쪽에서 종단
LTE gNB이 5G 코어에 붙은 형태
둘을 묶어 NG-RAN 노드라 부른다
인터페이스 세 개
Xn — gNB과 gNB 사이
NG — gNB과 5G 코어 사이. 두 갈래로 나뉜다
NG-C : 접속 및 이동성 관리 기능(AMF)으로
NG-U : user plane 기능(UPF)으로
제어와 사용자가 인터페이스 단계에서 이미 갈라진다
12주차 6G requirements에서 이 분리가 다시 나온다
F1은 여기 없다
gNB 내부를 Central Unit과 Distributed Unit으로 쪼갤 수 있다
그 사이의 인터페이스가 F1
clause 4.1은 F1이 TS 38.401에 정의된다고만 적고 넘어간다
이것이 stage 2 문서의 전형적인 서술 방식
무엇이 있는지 알려 주고 어디를 볼지 가리킨다
상세는 그 문서에 있다
읽을 때 볼 것
그림 4.1-1이 이 clause의 요약이다
본문보다 그림을 먼저 본다
노드 두 종류, 인터페이스 세 종류
이 다섯 개 이름이 학기 내내 나온다
8주차에서 위성이 어느 자리에 놓이는지 물을 때
이 그림 위에서 답하게 된다

## Slide 80
NG-RAN 구조
노드 두 종류, 인터페이스 세 종류
5G 코어 (5GC)
AMF
UPF
gNB
NR 종단
ng-eNB
E-UTRA 종단
NG-C (제어, AMF로)
NG-U (사용자, UPF로)
Xn
UE (UE)
노드 두 종류, 인터페이스 세 종류 · 제어와 사용자가 인터페이스 단계에서 이미 갈라진다
gNB 내부의 Central Unit과 Distributed Unit 분할(F1)은 TS 38.401에 정의된다
이 그림이 학기 내내 쓰인다
8주차 — 위성이 어느 자리에 놓이는가
transparent payload는 중계, regenerative payload는 gNB 자체
9주차 — 사이드링크는 이 그림 밖의 링크
UE와 UE가 직접 연결된다
12주차와 이어진다
제어와 사용자의 분리가 인터페이스 단계에 있다
6G requirements도 이 분리를 그대로 요구한다
TR 38.914 clause 5.2

## Slide 81
clause 4.2 functional split
gNB이 실제로 맡는 일의 목록. 이 목록이 이후 모든 주차의 지도다
Radio Resource Management
radio bearer 제어
무선 접속 허용 제어
연결 이동성 제어
상향, 하향, 사이드링크의 동적 자원 할당 = 스케줄링
사이드링크가 이 목록에 들어 있다
9주차 모드 1이 바로 이것
데이터 처리
IP와 이더넷 헤더 압축, 상향 데이터 압축
암호화와 무결성 보호
user plane 데이터를 UPF로 라우팅
control plane 정보를 AMF로 라우팅
연결과 방송
연결 설정과 해제
페이징 메시지의 스케줄링과 전송
시스템 방송 정보의 스케줄링과 전송
이동성과 스케줄링을 위한 측정 설정과 보고
측정이 별도 항목으로 올라와 있다
무엇을 재고 어떻게 보고할지가 gNB의 일
이 목록을 읽는 요령
각 항목이 이후 어느 주차와 이어지는지 표시해 두라
스케줄링 → clause 10, 9주차
페이징 → 4주차 Ambient IoT의 페이징과 대조
측정 설정 → 7주차, 9주차
이동성 → 8주차 위성 전환
stage 2 문서의 목록은 목차 역할을 한다
한 항목이 어느 상세 specification으로 내려가는지를 안내한다

## Slide 82
clause 4.4 radio protocol architecture
두 평면이 각각 어떤 계층으로 쌓여 있는가
user plane
위에서부터 아래로
SDAP — 서비스 데이터 적응 프로토콜
PDCP — 패킷 데이터 수렴 프로토콜
RLC — 무선 링크 제어
MAC — MAC
PHY — physical layer
SDAP가 NR에서 새로 생긴 계층
5G 코어의 QoS 흐름을 radio bearer에 사상한다
control plane
같은 하위 계층 위에
RRC — 무선 자원 제어
NAS — 비접속 계층. UE와 코어 사이
RRC는 gNB에서 종단되고 NAS는 코어까지 간다
그래서 gNB은 NAS 메시지를 들여다보지 않고 나른다
이 그림이 왜 중요한가
어떤 feature가 어느 계층에 있는지를 정하는 기준
이 코스에서 자주 묻는 질문
이 절차는 왜 MAC에 있고 저 절차는 왜 physical layer에 있는가
9주차 사이드링크에서 이 질문이 토론 주제가 된다
암호화와 무결성 보호는 PDCP에 있다
MAC이 아니다. 왜 그런지 생각해 볼 것
Ambient IoT와의 대조 (4주차)
TS 38.391에는 RLC도 PDCP도 SDAP도 없다
MAC이 상위 계층과 직접 붙는다
계층이 사라진 것이 아니라 필요가 없어진 것
연결 상태가 없으므로 radio bearer도 없다
QoS 흐름도 없으므로 사상할 것도 없다
이 대조를 4주차에 다시 꺼낸다

## Slide 83
clause 5.2 하향링크
physical channel과 그 위의 절차
전송 방식
demodulation reference signal 기반 spatial multiplexing
PDSCH에 적용된다
UE는 precoding 행렬을 몰라도 demodulation할 수 있다
reference signal와 데이터에 같은 precoding를 쓰기 때문
송신단은 대역의 부분마다 다른 precoding를 쓸 수 있다
주파수 선택적 precoding
slot 안에서 2symbol부터 14symbol까지의 전송 길이 지원
주요 physical channel
PDSCH — 하향 공유 채널. 사용자 데이터
PDCCH — 하향 제어 채널. 스케줄링 정보
UE는 PDCCH를 감시해 자기 그랜트를 찾는다
이 감시가 전력을 쓴다
5주차 DRX이 이 감시를 주기화한 것
clause 5.2.5.1 link adaptation — 열 줄이 안 된다
하향 데이터 채널에 적응 변조 및 부호화를 적용
제약: 한 전송 구간의 한 코드워드 안에서는
모든 Resource Block Group에 같은 변조와 code rate을 쓴다
UE가 채널 상태 reference signal를 재어 보고한다
gNB이 그 보고를 link adaptation에 쓴다
이 열 줄이 6주차와 7주차의 무대
TR 38.843 clause 5.1이 이 절차의 어디를 모델로 바꿀지 다룬다
clause 5.2.5.4 재전송
HARQ. 블록 4에서 본 구조
복호 실패 신호를 버리지 않고 결합
Incremental Redundancy로 실효 code rate을 낮춘다
link adaptation이 예측이라면 재전송은 보정이다
채널 보고가 낡을 수밖에 없으므로 둘 다 필요하다
어느 쪽에 얼마나 기댈지가 스케줄러의 선택

## Slide 84
clause 5.3 상향링크
주요 physical channel
PUSCH — 상향 공유 채널. 사용자 데이터
PUCCH — 상향 제어 채널
확인 응답, 채널 상태 보고, 스케줄링 요청
PRACH — Random Access 채널. preamble
상향은 하향과 달리 여러 UE의 신호가 겹친다
그래서 타이밍 정렬이 필수
clause 5.3.4 Random Access
UE가 망에 처음 들어가는 절차
Msg1 preamble 전송
Msg2 Random Access 응답
Msg3 UE 식별
Msg4 경쟁 해소
2단계 Random Access도 지원된다
Msg1과 Msg3을 합치고 Msg2와 Msg4를 합친 형태
4주차 Ambient IoT의 두 단계 접속과 비교할 것
그쪽은 합친 것이 아니라 없는 것이다
상향에서만 필요한 것들
Timing Advance
거리가 다른 UE들의 신호를 gNB에서 정렬
전력 제어
가까운 UE가 먼 UE를 가리지 않게
스케줄링 요청과 Buffer Status Report
보낼 것이 있다고 알려야 그랜트를 받는다
하향에는 없는 이 절차들이 상향의 복잡도
8주차 예고
위성에서는 Timing Advance가 다른 문제가 된다
전파 지연이 수십 밀리초
UE가 자기 위치와 위성 궤도로 미리 계산
TS 38.300 clause 16.14.2
Random Access도 영향을 받는다
preamble이 정해진 창 안에 도착해야 하는데
보정이 틀리면 창을 벗어난다

## Slide 85
clause 5.5 transport channel
physical layer이 MAC에 제공하는 서비스
transport channel이란
physical layer이 MAC과 상위 계층에 제공하는 정보 전달 서비스
무엇을 나르는가가 아니라 어떻게 나르는가로 정의된다
무엇을 나르는가는 MAC의 logical channel이 정한다
이 구분을 specification이 clause 5.5 첫 문단에서 명시한다
하향 transport channel
BCH — 방송 채널
전송 형식이 고정되어 있다
셀 커버리지 전체에 방송되어야 한다
DL-SCH — 하향 공유 채널
재전송 지원, 동적 link adaptation 지원
빔포밍 가능, 동적 및 반정적 자원 할당
DRX 지원
PCH — 페이징 채널
상향 transport channel
UL-SCH — 상향 공유 채널
RACH — Random Access 채널
공유 채널이 사실상 모든 데이터를 나른다
나머지는 특수 목적
읽는 요령
각 채널의 특성 목록이 곧 설계 결정 목록이다
DL-SCH에 재전송과 link adaptation과 DRX이 있고
BCH에는 없다
왜 없는가를 물어보라
방송은 특정 UE를 대상으로 하지 않는다
그러면 누구의 채널에 맞출 것인가
누구의 확인 응답을 기다릴 것인가
이 물음이 4주차 Ambient IoT의 하향과 이어진다

## Slide 86
clause 6.1과 6.2 Layer 2
계층 사이에 무엇이 오가는가
계층 사이의 인터페이스
physical layer이 MAC에 제공 — transport channel
MAC이 RLC에 제공 — logical channel
RLC가 PDCP에 제공 — RLC 채널
PDCP가 SDAP에 제공 — radio bearer
SDAP가 5G 코어에 제공 — QoS 흐름
각 계층은 아래에서 받은 것을 위가 쓸 형태로 바꾼다
이 사슬이 계층화의 실체다
radio bearer 두 종류
데이터 radio bearer — user plane 데이터
시그널링 radio bearer — control plane 데이터
이름이 다르면 처리도 다르다
우선순위, 암호화 키, 신뢰도 요구가 다르다
MAC의 function (clause 6.2)
logical channel과 transport channel의 사상
여러 logical channel의 데이터를 하나의 Transport Block으로 다중화
역방향으로 역다중화
스케줄링 정보 보고
재전송을 통한 오류 정정
logical channel 간 우선순위 처리
9주차 사이드링크 MAC이 이 목록의 사이드링크판
TS 38.321 clause 5.22가 같은 feature를 사이드링크에 적용한다
4주차 대조 지점
Ambient IoT MAC에 없는 것
logical channel 간 우선순위 처리가 없다
다중화가 없다
타이머 기반 재전송 관리가 없다
이 목록과 나란히 놓고 읽으면 20분이면 끝난다
빠진 것이 곧 설계 결정이다

## Slide 87
계층 사이에 무엇이 오가는가
각 계층은 아래에서 받은 것을 위가 쓸 형태로 바꾼다
5G 코어
↑ QoS 흐름 를 위 계층에 제공
SDAP
↑ radio bearer 를 위 계층에 제공
PDCP
↑ RLC 채널 를 위 계층에 제공
RLC
↑ logical channel 를 위 계층에 제공
MAC
↑ transport channel 를 위 계층에 제공
physical layer
transport channel (physical layer → MAC)
하향: BCH · DL-SCH · PCH
상향: UL-SCH · RACH
무엇을 나르는가가 아니라
어떻게 나르는가로 정의된다
radio bearer 두 종류
DRB — user plane 데이터
SRB — control plane 시그널링
4주차 대조
Ambient IoT MAC에는
RLC · PDCP · SDAP가 없다
연결 상태가 없으므로
radio bearer도 없다
각 계층은 아래에서 받은 것을 위가 쓸 형태로 바꾼다 · 이 사슬이 계층화의 실체다
transport channel과 logical channel의 구분
transport channel — 어떻게 나르는가 (physical layer이 제공)
logical channel — 무엇을 나르는가 (MAC이 제공)
specification이 clause 5.5 첫 문단에서 이 구분을 명시한다
DL-SCH의 특성 목록이 곧 설계 결정
재전송 지원, 동적 link adaptation 지원
빔포밍 가능, DRX 지원
BCH에는 이것들이 없다. 왜 없는지 물어보라
방송은 특정 UE를 대상으로 하지 않는다

## Slide 88
clause 10 스케줄링
specification이 스케줄러에 대해 무엇을 정하고 무엇을 정하지 않는가
clause 10.1 기본 동작
gNB의 MAC이 동적 자원 스케줄러를 포함한다
스케줄러가 고려하는 것
UE의 buffer status
각 UE와 radio bearer의 QoS requirements
측정으로 확인한 무선 조건
자원 할당의 단위는 Resource Block
UE는 스케줄링 채널을 수신해 자기 자원을 확인한다
스케줄러를 지원하는 측정
상향 Buffer Status Report
UE의 logical channel 큐에 쌓인 데이터를 잰다
QoS를 고려한 패킷 스케줄링에 쓰인다
하향은 gNB이 자기 버퍼를 안다
그래서 보고가 필요 없다
상향과 하향의 비대칭이 여기서 나온다
specification이 정하지 않는 것
무엇을 근거로 삼을지는 정한다
어떻게 결정할지는 정하지 않는다
버퍼와 QoS와 채널을 어떤 비중으로 섞을지
공평성을 어떻게 정의할지
모두 구현의 영역
그래서 같은 specification을 따르는 두 gNB의 성능이 다르다
질의응답에서 자주 묻게 되는 자리
specification의 강제 사항과 구현 재량이 선명하게 갈린다
9주차와의 대조
사이드링크 모드 2에는 이 스케줄러가 없다
UE가 스스로 센싱해 자원을 고른다
그런데 specification은 그 선택 절차를 훨씬 상세히 규정한다
TS 38.214 clause 8.1.4는 알고리즘 수준으로 적혀 있다
왜 반대인가
gNB은 하나이므로 구현에 맡겨도 충돌하지 않는다
UE는 여럿이므로 같은 규칙을 써야 충돌이 준다

## Slide 89
문서의 구조와 이번 주 필독 지도
필독 clause와 분량 (합계 22쪽)
clause 4.1, 4.2 — 전체 구조와 functional split (3쪽)
clause 4.4 — radio protocol architecture (1쪽)
clause 5.1 — waveform, numerology, frame 구조 (1쪽)
clause 5.2 — 하향링크 (5쪽)
clause 5.3 — 상향링크 (4쪽)
clause 5.5 — transport channel (1쪽)
clause 6.1, 6.2 — Layer 2 개요와 MAC (5쪽)
clause 10.1~10.3 — 스케줄링 (2쪽)
주의: clause 4는 27쪽부터 46쪽까지 이어진다
사이에 끼어 있는 것들
4.3 인터페이스
4.5 다중 무선 Dual Connectivity
4.7 통합 접속 및 백홀
4.9 망 제어 중계기
4.10 펨토 노드
지정한 세 clause 외에는 읽지 않는다
문서를 통독하려 하면 이 주에 무너진다
16장이 feature별 확장을 모아 둔 곳
clause 15.4 — Network Energy Saving (5주차)
clause 16.9 — 사이드링크 (9주차)
clause 16.12 — 사이드링크 릴레이 (9주차 참조)
clause 16.14 — NTN (8주차)
clause 16.20 — NG-RAN의 AI/ML 지원 (6주차)
한 문서를 학기 내내 반복해서 편다
매번 다른 clause를 열지만 사용법은 같다
이번 주 사전 질문에 좋은 소재
clause 4.2의 functional split에서 무엇이 Central Unit에 남는가
clause 5.1이 한 쪽뿐인데 무엇이 생략되었는가
clause 5.2.5.1의 제약은 왜 필요한가
clause 5.5의 각 transport channel이 무엇을 나르는가
clause 10에서 shall이 붙은 문장은 몇 개인가
정답이 있는 질문이 아니다
막힌 지점을 정확히 적는 것이 코멘트

## Slide 90
stage 2와 상세 specification의 거리
9주차에 이 차이를 직접 확인한다
원칙
새 feature를 만나면 이 문서에서 먼저 찾는다
그 feature가 어느 계층 어느 clause에 놓였는지
그 다음 상세 specification으로 내려간다
순서를 뒤집으면 문장은 읽히는데
무엇을 읽는지 알 수 없다
실제 사례: 사이드링크 자원 할당
clause 16.9.3이 모드 1과 모드 2를 두 문단으로 요약
실제 specification은 30여 쪽
생략된 것 세 종류
모든 수치 — 창 길이, 문턱값, 후보 비율
예외 처리 — 후보 부족, 측정 없음, 우선순위 충돌
계층 간 인터페이스의 정확한 형태
한 문장으로
stage 2는 무엇을 하는지를 말한다
상세 specification은 언제 얼마나 어떻게를 말한다
두 문서가 모순되면 상세 specification이 우선한다
다만 그런 일은 드물고, 있으면 CR로 고쳐진다
각 주차가 이 문서의 어디에서 출발하는가
2주차 — clause 4, 5, 6, 10 (오늘)
3~4주차 — clause 5.3.4 Random Access과 대조
5주차 — clause 11과 clause 15.4
6주차 — clause 16.20
8주차 — clause 16.14와 부록 B.4
9주차 — clause 5.7과 clause 16.9
13주차 — clause 5.2.5.1로 되돌아온다

## Slide 91
2주차 정리와 다음 주
오늘 다룬 것
OFDM과 Cyclic Prefix, numerology
시간 단위: frame, subframe, slot, symbol
주파수 단위: Resource Element, Resource Block, BWP
전송 사슬: CRC, 채널 부호 세 가지, 변조, MCS, TBS
재전송과 Incremental Redundancy
link adaptation의 순환과 그 두 문제
reference signal, 빔과 SSB
Random Access과 스케줄링
측정량 네 가지, 특히 RSRP와 RSSI의 구별
DRX과 Timing Advance
TS 38.300의 구조와 사용법
다음 주부터 specification 본문으로 들어간다
3주차: Ambient IoT physical layer
필독 TS 38.291 clause 4, 5, 6, 7, 8 (전체, 본문 12쪽)
specification 한 벌을 처음부터 끝까지 완독한다
Rel-19에서 신설된 specification
배터리 없는 device가 반송파를 되반사해 통신
미리 생각해 올 것
device에 송신기가 없다는 사실이
전송 시점 결정 절차를 어떻게 제약하는가
확인
두 주 동안 세운 어휘
dB, 링크 예산, noise figure, SINR, MaxCL
path loss, shadowing, multipath, delay spread, Doppler
coherence bandwidth과 coherence time
OFDM, Cyclic Prefix, Subcarrier Spacing, numerology
frame, subframe, slot, symbol
Resource Element, Resource Block, BWP
Transport Block, CRC, LDPC, 폴라, convolutional code
modulation order, code rate, MCS, TBS
HARQ, Incremental Redundancy, 소프트 결합
link adaptation, reference signal, precoding, 계층
SSB, beam management, Random Access, 그랜트, Buffer Status Report
RSRP, RSSI, RSRQ, SINR
DRX, Timing Advance
이 목록이 3주차부터의 전제다