## Slide 1
physical layer 예습 · 블록 2
무선 채널
specification의 절차 상당수가 채널이 변한다는 사실에 대한 대응이다.
link adaptation도, 재전송도, reference signal도, 사이드링크 센싱도 그렇다.
이 블록은 무선 전공이 아닌 학생을 전제로 한다. 공식보다 먼저 왜 그런지를 묻고, 숫자를 직접 넣어 감을 잡는다.
이 파트에서 다루는 것
세 가지 시간 규모
path loss, shadowing, multipath fading
전파가 약해지는 이유와 주파수의 영향
shadowing과 핸드오버 hysteresis
multipath의 직관: 두 경로면 충분하다
delay spread와 coherence bandwidth
왜 역수인가
Doppler spread와 coherence time
shift와 spread는 다르다
자주 하는 오해
숫자로 감 잡기
LOS 여부: Rayleigh와 Rician
TR 38.901 clause 7.5의 열두 단계
specification에서 이것이 나오는 자리
자가 점검 6문항

## Slide 2
수신 신호는 세 가지 시간 규모로 변한다
1. path loss — 가장 느리다
거리에 따라 결정된다
자유 공간에서는 거리 제곱에 반비례
실제 환경에서는 지수가 2보다 크다 (3에서 4)
수백 미터를 움직여야 눈에 띄게 변한다
그래서 전력 제어와 스케줄링의 기준이 된다
TR 38.901이 시나리오마다 다른 공식을 준다
13주차에 clause 7.4.1을 읽는다
CS로 번역하면: 평균값. 위치의 함수이고 시간의 함수가 아니다
링크 예산(블록 1)에 들어가는 손실이 이 값
2. shadowing — 수십 미터 규모
건물이나 지형에 가려 생기는 변동
데시벨 값이 정규분포를 따르는 것으로 모형화
표준편차 4에서 8 dB 정도. 시나리오별 값은 TR 38.901 표
같은 거리에서도 위치에 따라 다르다
수십 미터 안에서는 값이 비슷하게 유지된다
그 거리를 correlation distance라 부른다
걷는 속도 1 m/s면 수십 초, 차량 20 m/s면 1에서 2초 규모
핸드오버 판정 시간(수백 ms)이 이 규모에 맞춰져 있다
3. multipath fading — 파장 규모
여러 경로로 도착한 신호가 위상에 따라 보강되거나 상쇄
가장 빠르게 변한다. 몇 cm만 움직여도 뒤집힌다
2 GHz에서 파장 15 cm. 반 파장 7.5 cm마다 골
여기서 두 가지 파생 개념이 나온다
frequency selectivity, time selectivity
걷는 속도로도 초당 수십 번 마루와 골을 지난다
1 m/s ÷ 7.5 cm ≈ 13회/s. 차량이면 수백 회/s
이 블록의 대부분이 3번 이야기다
specification이 이 셋을 다루는 방식
path loss → 스케줄링과 전력 제어의 기준
느리게 변하므로 보고 주기가 길어도 된다
shadowing → 핸드오버 판정에 여유를 둔다
순간 값으로 판단하면 핑퐁이 생긴다
multipath → link adaptation과 재전송
빠르게 변하므로 보고가 낡는다
그래서 재전송이 필수가 된다
세 성분은 dB로 더해진다 (다음 그림)
그래서 링크 예산은 평균(path loss) + 여유(shadowing margin) + 여유(fading margin)
세 규모가 각각 다른 specification 절차를 낳았다

## Slide 3
세 시간 규모의 중첩
실제 수신 세기는 세 성분의 합이다
path loss
거리에 따라. 가장 느리다
+ shadowing
수십 미터 규모
+ multipath fading
파장 규모. 가장 빠르다
세 규모가 각각 다른 specification 절차를 낳았다 · 전력 제어 · 핸드오버 여유 · link adaptation과 재전송
각 성분이 낳은 specification 절차
path loss → 전력 제어, 스케줄링의 기준
shadowing → 핸드오버 판정의 여유(히스테리시스)
multipath → link adaptation과 재전송
dB로 더해진다는 것의 뜻
path loss 120 dB + shadowing 8 dB + fading 15 dB = 순간 143 dB 손실
링크 예산의 여유(margin)는 뒤의 두 항을 미리 잡아 두는 것
세 항의 시간 규모: 수 초, 수백 ms, 수 ms (차량 속도 기준)
보고 주기와 필터 시상수가 이 규모에 각각 맞춰진다
측정 보고 주기와의 관계
느린 성분은 드물게 보고해도 된다
빠른 성분은 보고가 도착하면 이미 낡는다
빠른 성분에 대한 두 가지 태도
따라간다: DM-RS를 촘촘히, CQI를 자주 (오버헤드)
포기하고 평균에 맞춘다: 여유를 두고 재전송으로 메운다 (지연)
NR은 둘을 설정으로 열어 두었다. 배치가 고른다
규모를 가리면 어느 절차가 대응하는지가 바로 보인다
그래서 예측(link adaptation)과 보정(재전송)이 둘 다 필요

## Slide 4
전파는 왜 약해지는가
공기가 흡수해서가 아니라 퍼져서 약해진다. 주파수가 높을수록 불리한 이유도 흡수가 아니다
자유 공간 손실의 정체는 '퍼짐'이다
송신 전력은 반지름 d인 구면 위에 고르게 퍼진다
구면 넓이 4πd² 가 d² 로 늘어난다
수신 안테나가 받는 몫은 그 넓이에 반비례
공기가 흡수해서가 아니다
흡수는 60 GHz 산소 흡수대 같은 특정 대역에서만 문제
거리 두 배 → 6 dB 손실, 열 배 → 20 dB 손실
dB로 세면 곱셈이 덧셈이 되어 암산이 된다 (블록 1)
CS로 번역하면: 브로드캐스트의 팬아웃 비용. 한 방향으로만 보내면(빔) 그 비용을 안 낸다
왜 높은 주파수가 더 약한가
퍼지는 정도는 주파수와 무관하다
달라지는 것은 수신 안테나가 받아들이는 넓이
안테나의 유효 넓이는 파장 제곱에 비례
파장이 짧아지면 같은 안테나가 받는 몫이 준다
주파수 열 배 → 20 dB 손실
1 m 기준 자유 공간 손실: 2 GHz 38.5 dB, 28 GHz 61.4 dB
그래서 FR2에서는 안테나를 여러 개 묶어 빔을 만든다
잃은 넓이를 안테나 수로 되찾는 것 (블록 5)
파장이 짧아 소자가 작으니 같은 면적에 더 많이 넣을 수 있다
숫자: 2 GHz 대비 28 GHz는 같은 거리에서 23 dB 더 잃는다
안테나 소자 수를 16배(12 dB)로 늘려도 11 dB가 모자란다. 그래서 FR2 셀은 작다
실제 환경에서 지수가 2보다 큰 이유
지면 반사파가 직접파를 상쇄한다
먼 거리에서는 지수가 4에 가까워진다
건물이 가리고 모서리에서 회절한다
지수 n이 3이면 거리 열 배에 30 dB, 4면 40 dB
TR 38.901 clause 7.4.1의 공식은 이 관찰을 시나리오별로 맞춘 것
항이 log(거리), log(주파수), 안테나 높이로 이루어진다
공식의 형태를 알면 표가 아니라 규칙으로 보인다
실외에서 실내로 들어가면 벽 손실이 따로 더해진다
clause 7.4.3의 penetration loss. 유리와 콘크리트가 다르고 주파수에 따라 는다
고주파에서 단열 창유리는 수십 dB. 실내 커버리지가 FR2의 난제인 이유
이것이 specification에 남는 방식
path loss 자체는 specification이 정하지 않는다
채널 모델(TR)이 평가용으로 정한다
specification이 정하는 것은 그 결과에 대한 대응
상향 전력 제어: path loss를 추정해 송신 전력을 정한다
커버리지 requirements: MaxCL 164 dB (TR 38.913 clause 7.10)
SSB 빔 수와 반복: 손실을 안테나 이득으로 메운다
164 dB를 지수 2로 환산하면 2 GHz에서 수백 km, 지수 3.5면 수 km
requirements의 숫자는 배치 시나리오와 짝을 이뤄야 뜻이 있다
손실의 원인을 알면 대응 절차의 파라미터가 왜 그 값인지 보인다

## Slide 5
shadowing과 핸드오버 hysteresis
느린 변동에는 느린 판정으로 대응한다
shadowing을 한 문장으로
같은 거리라도 무엇에 가렸느냐에 따라 세기가 다르다
가린 정도를 dB로 재면 정규분포처럼 흩어진다
그래서 log-normal shadowing이라 부른다
표준편차가 6 dB면 같은 거리에서 열 배 차이가 흔하다
±2σ = ±12 dB, 즉 16배 범위
모퉁이를 돌면 갑자기 바뀌고, 그 뒤 한동안 유지된다
그 '한동안'이 correlation distance. 도심 수십 미터
링크 예산에서는 shadowing margin으로 들어간다
95% 위치에서 통하게 하려면 1.65σ ≈ 10 dB를 미리 잡아 둔다. 이 여유가 셀 반경을 정한다
왜 핸드오버가 흔들리는가
셀 경계에서는 두 셀의 세기가 엇비슷하다
여기에 shadowing이 얹히면 크고 작음이 계속 뒤집힌다
순간 값으로 판정하면 핸드오버가 왕복한다 (핑퐁)
핸드오버마다 시그널링과 중단이 생긴다
해법 둘
hysteresis: 이웃이 일정 dB 이상 더 셀 때만
time-to-trigger: 그 상태가 일정 시간 이어질 때만
TS 38.331의 measurement report event (A3 등)에 그대로 파라미터로 있다
전형적인 값: hysteresis 2에서 3 dB, time-to-trigger 100에서 320 ms
차량 20 m/s면 320 ms에 6 m. correlation distance 안이다
측정을 평균하는 이유
multipath fading은 cm 단위로 흔들린다
핸드오버는 shadowing 규모의 변화에 반응해야 한다
그래서 물리계층 측정을 상위 계층에서 필터링한다
TS 38.331의 L3 필터: 새 값과 이전 값을 가중 평균
가중치가 필터 계수로 설정된다
빠른 흔들림은 지우고 느린 변화만 남기는 저역 필터
CS로 번역하면 exponential moving average
필터가 느릴수록 매끈하지만 반응이 늦다
고속 UE에는 짧은 시상수, 보행자에는 긴 시상수가 맞다
블록 5의 측정량 정의와 측정 파이프라인 그림으로 이어진다
이 슬라이드의 질문
hysteresis를 키우면 핑퐁은 줄지만 무엇이 나빠지는가
셀 경계에서 나쁜 셀에 오래 붙어 있게 된다
time-to-trigger를 늘리면 고속 UE에게는 어떤 문제가 생기는가
판정이 나기 전에 셀을 벗어난다
두 파라미터의 정답이 배치마다 다른 이유가 shadowing 통계에 있다
FR2 빔에서는 같은 문제가 빔 단위로 반복된다
빔 전환에도 hysteresis가 있고, 손이 가리는 것(blockage)까지 shadowing에 들어온다 (7주차 beam management)
specification이 값을 정하지 않고 설정으로 넘긴 전형적인 자리

## Slide 6
multipath의 직관: 두 경로면 충분하다
경로가 수십 개라도 원리는 두 경로의 합과 같다. 위상차가 어디서 오느냐만 다르다
두 경로의 합: 위상차가 전부다
같은 위상 → 합이 두 배 (+6 dB)
반대 위상 → 거의 상쇄 (깊은 골)
붉은색 경로 A
푸른색 경로 B
검정 수신기가 보는 합
공간에 그려진 무늬: 반 파장마다 골
λ/2 = 7.5 cm (2 GHz)
위치 →
위상차 반 바퀴가 골, 한 바퀴가 다시 마루 · 마루와 골의 간격은 반 파장
위상차를 바꾸는 것은 셋: 위치(파장 규모), 주파수(delay spread), 시간(Doppler spread)
왜 '파장 규모'인가
경로 차이가 반 파장만 달라져도 합이 뒤집힌다
2 GHz에서 7.5 cm, 28 GHz에서 5 mm
경로 차이는 UE 위치와 주변 물체로 정해진다
잡음이 아니라 기하가 정한 값. 그래서 잴 수 있고 보고할 수 있다
경로가 많아지면 마루와 골의 깊이가 통계를 따른다
LOS가 없으면 Rayleigh, 있으면 Rician (뒤에서)
이 그림에서 나머지가 다 나온다
위치를 바꾸는 대신 주파수를 바꿔도 위상차가 돈다
경로 차이가 길수록 조금만 주파수를 바꿔도 한 바퀴 → delay spread
위치를 바꾸는 대신 시간을 흘려도 위상차가 돈다
UE가 움직이면 위치가 시간의 함수 → Doppler spread
세 축의 역수 관계는 전부 '위상차 한 바퀴'에서 나온다

## Slide 7
frequency selectivity와 time selectivity
여기서 specification의 여러 파라미터가 왜 그 값인지 설명된다
주파수 축
경로마다 도착 시간이 다르다 → 지연이 퍼진다
퍼진 정도 = delay spread
delay spread의 역수 ≈ coherence bandwidth
이보다 넓은 대역에서는 주파수마다 채널이 다르다
이것이 frequency selectivity
결과: reference signal의 주파수 축 간격 상한
coherence bandwidth보다 좁아야 한다
결과: 넓은 대역을 한 반송파로 못 쓴다
블록 3의 OFDM이 그 대응
결과: 좋은 주파수와 나쁜 주파수가 동시에 있다
블록 5의 frequency selective scheduling이 그 활용
LOS 여부
송수신 사이에 직접 경로가 있는가
있고 없고에 따라 통계가 달라진다
있으면 골이 얕고(Rician), 없으면 깊다(Rayleigh)
TR 38.901은 시나리오마다 LOS probability 공식을 따로 준다
13주차 clause 7.4.2
위성은 LOS가 기본, 차량 사이는 LOS가 자주 막힌다 (뒤에서)
시간 축
이동하면 Doppler shift가 생긴다
경로마다 오는 방향이 달라 shift가 서로 다르다
그 차이가 Doppler spread
Doppler spread의 역수 ≈ coherence time
이보다 긴 시간 동안 같은 채널이라 가정할 수 없다
이것이 time selectivity
결과: reference signal의 시간 축 간격 상한
coherence time보다 짧아야 한다
결과: 채널 상태 보고 값이 유효한 시간의 상한
6주차와 7주차에서 다시 만난다
두 축을 한 표로
퍼짐이 있는 축 → 무늬가 생기는 축
시간 축 퍼짐(delay spread) → 주파수 축 무늬
주파수 축 퍼짐(Doppler spread) → 시간 축 무늬
무늬 간격 = 퍼짐의 역수
reference signal은 무늬 간격보다 촘촘해야 한다
두 퍼짐의 곱이 작을수록 채널이 '얌전하다'
delay spread × Doppler spread ≪ 1 이면 두 축을 따로 다뤄도 된다
한 축의 퍼짐이 다른 축의 격자 간격을 정한다

## Slide 8
delay spread과 coherence bandwidth
시간 축의 퍼짐이 주파수 축의 굴곡이 된다
시간 축: multipath 도착
delay spread στ
전력
지연
주파수 축: 채널 응답
coherence bandwidth ≈ 1/στ
delay spread이 클수록 coherence bandwidth이 좁다 → reference signal를 주파수 축으로 촘촘히 넣어야 한다
같은 논리가 시간 축에도 성립한다 · Doppler가 클수록 coherence time이 짧다
reference signal 배치의 상한
주파수 축 간격 < coherence bandwidth
시간 축 간격 < coherence time
실제 값과 대조
DM-RS 주파수 간격 2 subcarrier(15 kHz 기준 30 kHz) 대 coherence bandwidth 수백 kHz 이상
DM-RS 시간 간격 최대 slot 하나(1 ms) 대 coherence time 수 ms 이상 (보행자)
둘 다 여유가 몇 배 있다. 여유의 몫은 잡음 속 추정 정확도
고속철에서는 시간 축 여유가 사라진다. 그래서 추가 위치가 설정값
이 두 상한이 reference signal 오버헤드를 결정한다
13주차와 이어진다
TR 38.901 clause 7.5가 이 채널을 만드는 절차
4단계에서 delay spread과 각도 확산을 뽑는다
5단계에서 클러스터 지연, 6단계에서 전력
clause 7.4가 path loss과 LOS probability
Step 4의 delay spread는 log-normal로 뽑고 시나리오마다 중앙값이 다르다
실내 수십 ns, 도심 수백 ns, 산악 μs 단위
논문의 채널 가정을 읽을 때 이 값 하나로 CP 여유와 RS 밀도의 타당성을 판단할 수 있다
delay spread 하나가 numerology와 reference signal 설계를 동시에 제약한다

## Slide 9
delay spread의 역수가 왜 coherence bandwidth인가
역수는 공식이 아니라 '위상차 한 바퀴'의 다른 이름이다
경로 둘, 지연 차이 τ
같은 신호가 직진으로 하나, 반사되어 τ만큼 늦게 하나 도착
수신기에서는 둘이 그냥 더해진다
더한 결과는 두 파의 위상차에 달렸다
위상차는 주파수에 따라 달라진다
τ가 파의 몇 주기에 해당하느냐가 주파수마다 다르다
높은 주파수일수록 같은 τ 안에 더 많은 주기
위상차 = 2π × f × τ. f를 1/τ만큼 올릴 때마다 한 바퀴
이 한 줄이 이 슬라이드의 전부다
숫자를 넣으면 바로 보인다
τ = 1 μs (경로 차 300 m)
1 MHz: 늦은 파가 정확히 1주기 뒤 → 같은 위상, 세다
1.5 MHz: 1.5주기 뒤 → 반대 위상, 지운다
2 MHz: 2주기 뒤 → 다시 세다
좋았다 나빴다 하는 무늬가 1 MHz마다 반복 = 1/τ
τ = 10 μs면 100 kHz마다 반복
경로가 많으면 무늬가 불규칙해지지만 굵기는 여전히 spread의 역수
그래서 rms delay spread 하나로 요약한다
지연이 길수록 무늬가 촘촘하다. 그래서 역수
coherence bandwidth의 뜻
무늬가 한 번 바뀌기 전까지의 폭
그 안에서는 모든 주파수가 거의 같은 위상차 → 채널이 한 덩어리로 움직인다
그보다 넓으면 한쪽은 세고 다른 쪽은 죽어 있다 = frequency selectivity
빗에 비유하면
지연이 긴 에코는 이가 촘촘한 빗, 짧은 에코는 성긴 빗
빗살 간격이 coherence bandwidth
오디오로 번역하면 에코가 만드는 comb filter 소리
지연 1 ms 에코는 1 kHz마다 골. 같은 물리
reference signal 간격이 왜 그 상한을 갖는가
수신기는 reference signal이 있는 주파수에서만 채널을 잰다
그 사이는 보간으로 메운다
빗살 하나를 통째로 건너뛰면 그 사이의 골을 놓친다
그래서 간격 < coherence bandwidth
실제 값: DM-RS는 subcarrier 두 개마다 (블록 5)
30 kHz 간격이니 coherence bandwidth 수백 kHz보다 훨씬 촘촘
주파수 축은 여유가 크다. 진짜 제약은 시간 축에서 온다

## Slide 10
Doppler spread와 coherence time
채널이 흔들리는 것이 아니라 UE가 무늬를 지나가는 것이다. Doppler는 그 속도를 주파수 단위로 적은 것
1. 공간에 이미 있는 무늬
UE
v = 30 km/h
골 간격 λ/2
2. 주파수 축에서 본 것
f0
경로 B −55 Hz
경로 A +55 Hz
Doppler spread Δf = 2v/λ = 110 Hz
3. 시간 축: UE가 지나가며 보는 채널
1/Δf = 9 ms ≈ coherence time
주파수 차이 = 위상차가 도는 속도 · 초당 110바퀴면 9 ms마다 골 · 위 그림의 7.5 cm를 초속 8.3 m로 나눠도 9 ms
푸른 점(간격 2 ms)은 곡선을 따라가고, 회색 큰 점(간격 12 ms)은 골을 건너뛴다 → reference signal 시간 간격의 상한
Doppler shift와 Doppler spread는 다르다
shift: 한 경로의 주파수가 v/λ·cosθ 만큼 밀리는 것
경로 하나뿐이면 진폭은 불변, 위상만 일정하게 돈다
그것은 주파수 오프셋이고 frequency synchronization이 잡는다
spread: 경로들 사이 shift의 차이 (최대 2v/λ)
이것만이 채널을 시간에 따라 뒤집는다
교과서마다 상수가 다른 이유: Tse와 Viswanath는 최대 차이, Molisch는 rms 폭, Rappaport는 사방 산란 가정
coherence time은 shift가 아니라 spread의 역수
숫자와 specification의 연결
2 GHz: 30 km/h → spread 110 Hz, 9 ms · 120 km/h → 440 Hz, 2.3 ms
3.5 GHz 120 km/h → 780 Hz, 1.3 ms
slot 하나가 1 ms(15 kHz)이니 고속에서는 slot 안에서도 채널이 변한다
그래서 NR은 slot 안에 DM-RS를 추가로 넣는 설정을 둔다 (블록 5)
사방에서 경로가 오면 spectrum이 −v/λ에서 +v/λ까지 띠가 된다
띠의 폭이 spread, 그 역수가 coherence time

## Slide 11
자주 하는 오해 다섯 가지
질문이 나오면 이 다섯 가지부터 의심하라
1. "Doppler shift 때문에 채널이 빨리 변한다"
틀렸다. 경로 하나의 shift는 주파수 오프셋일 뿐이다
정지한 UE에 송신기 oscillator가 어긋나 있어도 똑같이 생긴다
채널을 뒤집는 것은 경로들 사이의 shift 차이(spread)
Rappaport의 0.423/f_m 류 식은 사방 산란 모델(spread = 2f_m)을 전제로 한다
검증: 정지한 UE 옆을 지나가는 트럭(움직이는 반사체)도 spread를 만든다
UE 속도가 0이어도 채널은 변한다. Doppler는 상대 운동의 이야기
정확한 문장: coherence time ≈ Doppler spread의 역수
2. "높은 주파수는 공기가 흡수해서 손실이 크다"
틀렸다. 자유 공간 손실의 주파수 항은 수신 안테나 넓이에서 온다
같은 크기 안테나면 오히려 이득이 커져 손실이 상쇄된다
흡수는 60 GHz 산소, 비 감쇠처럼 특정 조건에서만 큰 항
FR2가 어려운 진짜 이유: 회절이 약해 그늘이 깊고, 빔을 맞춰야 한다
파장 1 cm는 손바닥에도 가려진다. 2 GHz의 15 cm는 사람을 돌아 나온다
검증: 위성 통신은 20 GHz 이상을 수만 km 거리에서 쓴다. 흡수가 지배적이면 불가능했을 것
60 GHz 산소 흡수는 km당 15 dB. 그 대역이 실내 근거리 무선에 쓰이는 이유
3. "fading은 잡음이다"
틀렸다. fading은 기하가 정하는 결정론적 값이다
그래서 잴 수 있고, 보고할 수 있고, 예측까지 시도한다 (6주차 CSI prediction)
잡음은 잴 수 없다. 평균 세기만 알 수 있다
SNR의 S는 fading을 겪은 값, N은 수신기 온도가 정하는 값 (블록 1)
간섭도 잡음이 아니다. 다른 송신기의 신호이고 그쪽 채널을 겪는다
그래서 SINR의 I는 스케줄링으로 줄일 수 있고 N은 못 줄인다
이 구별이 블록 5의 RSRP, RSSI, RSRQ 정의를 낳는다
4. "reference signal을 촘촘히 넣으면 채널을 다 안다" 5. "LOS면 문제없다"
4: 간격 조건은 필요조건이다
잡음 속에서 잰 값이라 추정 오차가 있고, 오프셋 동기가 따로 필요하다
그리고 촘촘할수록 데이터 자리가 준다 (오버헤드)
5: LOS라도 반사파가 있으면 Rician fading이 있다
골이 얕아질 뿐 사라지지 않는다
위성 링크는 LOS이지만 Doppler가 커서 다른 문제가 생긴다 (8주차)
다섯 가지의 공통점: 경로 하나의 성질을 경로들의 합의 성질로 착각한 것. 두 경로 그림으로 돌아가라

## Slide 12
숫자로 감 잡기
자릿수만 맞추면 된다. 정확한 상수는 정의에 따라 다르다
delay spread와 coherence bandwidth
실내: 수십 ns → coherence bandwidth 수십 MHz
도심 매크로: 수백 ns에서 1 μs → 1 MHz 안팎
산악, 교외 장거리: 수 μs → 수백 kHz
Resource Block 하나(180 kHz)는 대개 평탄하다
그래서 RB 단위 할당과 subband CQI가 말이 된다 (블록 5)
TR 38.901은 delay spread를 시나리오별 log-normal로 뽑는다 (clause 7.5 Step 4)
경로 차 300 m가 1 μs. 셀 반경 1 km 도심에서 수 μs 에코는 드물다
반사체가 먼 산이면 수십 μs도 나온다. 그래서 시나리오 표가 필요
Cyclic Prefix와의 대조 (블록 3 예고)
정상 CP 길이: 15 kHz 4.7 μs, 30 kHz 2.3 μs, 60 kHz 1.2 μs, 120 kHz 0.59 μs
CP가 delay spread보다 길어야 symbol 간 간섭이 없다
도심 1 μs는 30 kHz까지 여유, 산악 수 μs는 15 kHz도 빠듯
FR2 120 kHz는 0.59 μs. 그 대신 셀이 작고 빔이 좁아 경로가 적다
정렬 오차(Timing Advance)도 CP 안에서 흡수해야 한다 (블록 5)
numerology 선택의 첫 제약이 delay spread
Doppler spread와 coherence time (2v/λ 기준)
2 GHz, 30 km/h: 110 Hz → 9 ms
2 GHz, 120 km/h: 440 Hz → 2.3 ms
3.5 GHz, 120 km/h: 780 Hz → 1.3 ms
28 GHz, 30 km/h: 1.6 kHz → 0.6 ms
500 km/h 고속철, 2 GHz: 1.9 kHz → 0.5 ms
slot(1 ms)보다 짧다. 그래서 고속철 시나리오가 따로 있다
저궤도 위성 7.5 km/s: shift가 kHz의 수십 배 (8주차)
spread는 작다(경로가 하나). shift가 문제인 유일한 경우
정확한 상수는 상관 기준에 따라 절반 안팎으로 움직인다
이 숫자들이 정하는 것
DM-RS 시간 간격: slot 안 위치 수 (블록 5)
CSI 보고 주기: 몇 ms에서 수십 ms
보고가 coherence time보다 느린 것이 보통이다
그 틈을 outer loop link adaptation과 HARQ가 메운다
Subcarrier Spacing: Doppler ≪ 간격이어야 직교성이 산다 (블록 3)
HARQ 왕복(수 ms)이 coherence time보다 짧으면 재전송은 같은 골 안에서 일어난다
그때는 시간 다이버시티가 없다. 그래서 재전송에 주파수를 바꾸기도 한다
표의 값은 대부분 이 계산의 결과다. 계산해 보면 표가 규칙으로 보인다

## Slide 13
LOS 여부: Rayleigh와 Rician
직접파 하나가 있느냐 없느냐가 통계를 바꾼다
Rayleigh fading (LOS 없음)
비슷한 세기의 경로가 여럿 겹친다
합의 진폭이 Rayleigh 분포를 따른다
골이 깊다. 평균보다 10 dB 낮은 순간이 10%, 20 dB 낮은 순간이 1%
도심 NLOS의 기본 가정
설계 결과: 깊은 골을 견디려면 재전송과 다이버시티가 필수
다이버시티 = 서로 다른 골을 겪는 사본을 여러 개 갖는 것
안테나를 반 파장 이상 떨어뜨리거나, 주파수를 바꾸거나, 시간을 두고 다시 보낸다
숫자: 독립 사본 두 개면 20 dB 골의 확률이 1%에서 0.01%로
Rician fading (LOS 있음)
센 직접파 하나 + 흩어진 반사파
직접파 대 반사파 전력비를 K-factor라 부른다
K가 클수록 골이 얕아지고 Rayleigh에서 멀어진다
K = 10 dB면 20 dB 골은 사실상 없다
TR 38.901은 LOS일 때 K를 시나리오별로 뽑는다 (clause 7.5 Step 4)
설계 결과: LOS가 확보되는 배치는 더 높은 MCS를 오래 쓸 수 있다
FR2 실내 소형 셀이 256QAM을 쓸 수 있는 배경
CS로 번역하면: 평균이 0이 아닌 복소 가우시안. 평균 성분이 직접파
LOS는 확률로 다룬다
같은 거리라도 LOS일 수도 아닐 수도 있다
TR 38.901 clause 7.4.2가 거리의 함수로 LOS probability를 준다
가까우면 1에 가깝고 멀수록 떨어진다
평가 절차는 UE마다 LOS/NLOS를 먼저 뽑고 그 다음 path loss를 계산한다 (Step 2와 3)
논문에서 남의 결과를 읽을 때 LOS 가정을 확인하지 않으면 비교가 안 된다 (13주차)
실측으로 번역하면: 같은 거리에서 RSRP가 두 무리로 갈린다
LOS 무리와 NLOS 무리. 평균만 보면 둘 다 놓친다
이 코스에서 LOS가 갈림길이 되는 곳
8주차 NTN: 위성은 대개 LOS. 대신 Doppler와 지연이 크다
9주차 사이드링크: 차량 사이 LOS가 다른 차에 자주 막힌다
그래서 차량 채널 모델은 TR 38.901이 아니라 TR 37.885에 따로 있다
10주차 ISAC: 센싱은 반사파 자체가 신호다. LOS 관점이 뒤집힌다
13주차 TR 38.901: LOS와 NLOS의 spread 분포가 따로 있다. 표의 행이 두 배인 이유
같은 물리 현상이 모듈마다 다른 얼굴로 나타난다

## Slide 14
TR 38.901 clause 7.5의 열두 단계를 미리 훑는다
채널 모델은 공식이 아니라 절차다. 열두 단계가 무엇을 뽑는지만 알면 13주차가 쉬워진다
Step 1~3: 무대를 세운다
Step 1: 환경, 망 배치, 안테나 파라미터를 정한다
시나리오 표(clause 7.2)가 여기서 쓰인다
Step 2: UE마다 LOS인지 NLOS인지 뽑는다
clause 7.4.2의 LOS probability
Step 3: path loss를 계산한다
clause 7.4.1의 시나리오별 공식
시뮬레이션에서는 UE를 뿌리고(Step 1) 각 UE에 이 셋을 순서대로 적용한다
여기까지가 블록 2 앞부분에서 본 '느린 두 성분'
Step 4~7: 큰 규모 파라미터에서 작은 규모로
Step 4: delay spread, angle spread, K-factor, shadowing을 뽑는다
서로 상관을 갖는 log-normal 값들
Step 5: 클러스터별 지연을 뽑는다
Step 6: 클러스터별 전력을 뽑는다
늦게 오는 클러스터일수록 약하다 (지수 감쇠)
Step 7: 도착각과 출발각을 뽑는다
각도는 빔과 MIMO 평가에 쓰인다. 각도 퍼짐이 크면 빔이 새고 rank는 오른다
여기까지가 필독. 'multipath가 어떻게 만들어지는가'가 이 네 단계다
Step 8~12: 계수를 만든다
Step 8: 광선(ray)을 짝짓는다
Step 9: 편파 비(XPR)를 뽑는다
Step 10: 광선마다 초기 위상을 무작위로 준다
두 경로 그림의 '위상차'가 여기서 생긴다
Step 11: 채널 계수를 만든다 (안테나 응답 × 광선 합)
Step 12: path loss와 shadowing을 곱한다
세 규모가 마지막에 합쳐지는 자리
시간에 따른 변화(Doppler)는 Step 11의 계수에 위상 회전으로 들어온다
UE 속도 벡터와 각 광선의 방향으로 계산
왜 이 순서인가
느린 것에서 빠른 것으로, 큰 규모에서 작은 규모로
앞 단계의 값이 뒤 단계의 분포를 정한다
delay spread(Step 4)가 클러스터 지연(Step 5)의 폭을 정한다
논문의 시뮬레이션이 이 절차를 따랐는지가 결과의 신뢰도를 정한다
13주차에 각 단계의 실제 문장을 읽는다
CS로 번역하면: 계층적 난수 생성 파이프라인
상위 파라미터를 뽑고 조건부로 하위를 뽑는다. 재현하려면 seed와 단계별 분포가 다 필요
지금은 골격만 외워 두면 된다

## Slide 15
specification에서 이것이 나오는 자리
TR 38.901 (13주차)
clause 7.4.1 path loss
clause 7.4.2 LOS probability
clause 7.4.3 실외 대 실내 penetration loss
clause 7.5 multipath 채널 생성 절차 (열두 단계)
Step 1~7까지가 필독
clause 7.2 시나리오와 평가 파라미터 표
남의 논문의 가정 표를 읽는 기준
TR 38.913 clause 7.10: 커버리지 requirements (MaxCL)
TR 37.885: 차량 사이 채널 (9주차)
NTN에서는 자릿수가 다르다 (8주차)
TR 38.913이 위성 왕복 지연을 적어 두었다
정지궤도 최대 600 ms, 중궤도 180 ms, 저궤도 50 ms
지상망은 셀 반경이 정하는 범위 안의 문제
위성에서는 타이밍 보상이 별도 절차로 필요해진다
TS 38.300 clause 16.14.2
Doppler도 kHz 단위라 주파수 보상이 별도 절차
TR 38.821이 NTN 채널과 링크 예산의 출처 (8주차)
지상망 파라미터로는 표현조차 안 되는 값들
HARQ 프로세스 수, TA 명령 비트 수, 타이머 상한이 전부 확장 대상
숫자가 자릿수를 넘으면 절차가 새로 생긴다 (블록 4, 5)
블록 2 자가 점검
1. delay spread 1 μs인 채널의 coherence bandwidth는?
2. 시속 120 km, 4 GHz에서 최대 Doppler shift는? Doppler spread와 coherence time은?
3. 위 두 값이 reference signal의 시간 축 및 주파수 축 배치 간격에 각각 어떤 상한을 주는가
4. LOS 경로 하나뿐인 채널의 coherence time은 얼마인가. 왜 그런가
5. 거리 두 배, 주파수 두 배일 때 자유 공간 손실은 각각 몇 dB 늘어나는가
6. 핸드오버 hysteresis를 shadowing 표준편차보다 훨씬 작게 잡으면 무슨 일이 생기는가
풀이의 실마리
1, 2번은 역수 관계와 v/λ 하나로 끝난다. 자릿수를 맞추면 된다
4번은 shift와 spread의 구별. 이 블록의 핵심 함정
5번은 6 dB와 6 dB. 이유는 다르다 (퍼짐 대 안테나 넓이)
2번의 함정: 4 GHz 파장은 7.5 cm. 2 GHz 값을 그대로 쓰면 2배 틀린다
6번은 핑퐁. 그 대가로 무엇을 잃는지까지 말해야 답이다
답이 아니라 이유를 말할 수 있어야 구술에서 살아남는다

## Slide 16
1주차 정리
오늘 다룬 것
코스 운영: 질문 5개, 토론 리더, 학기말 논문
3GPP 조직: PCG, TSG, Working Group, stage 1/2/3
문서 종류: TS, TR, CR, tdoc
번호 체계: 접두어, series, 버전
문서 찾기: FTP 경로, Release 문자, tdoc 목록
specification 읽기: 조동사, 미확정 표기, clause 번호 관례
데시벨과 링크 예산, 무선 채널의 세 시간 규모
다음 주까지 할 것
1. TS 38.300 필독 clause 읽기
clause 4.1, 4.2, 4.4, 5.1~5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 10.1~10.3
합계 22쪽. 지정되지 않은 clause는 읽지 않는다
2. 배포된 판본 확인
문서는 고정된 판본으로 배포된다
각자 최신판을 받지 말 것
3. 2주차 필독: TS 38.300
clause 4.1, 4.2, 4.4, 5.1~5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 10.1~10.3
합계 22쪽
사전 질문 5개를 수업 전날 자정까지
오늘 나온 문서 번호
TR 21.919 — Rel-19 Release description
TS 38.291 — Ambient IoT physical layer (계보 예시)
TR 38.913 — 5G 시나리오와 requirements (clause 7.10)
TR 38.901 — 채널 모델 (clause 7.4, 7.5)
TR 38.848, TR 38.769 — Ambient IoT 스터디
TS 38.300 — 다음 주 필독
회의 tdoc: R1-2503148, R1-2504962
RP-251010, RP-252635, RP-253024
이 주의 한 문장
문서를 찾는 것과 읽는 것은 다른 기술이다
찾기: 번호 체계, FTP 경로, 목록 파일, change history
읽기: 조동사, 미확정 표기, clause 번호 관례
둘 다 반복해야 몸에 붙는다
오늘 실습이 찾기
매주 사전 질문가 읽기

## Slide 17
Wireless Internet
2주차: NR 공통 어휘
필독: TS 38.300 clause 4.1, 4.2, 4.4, 5.1~5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 10.1~10.3 (22쪽)
오늘 다루는 것: OFDM과 resource grid, 비트에서 symbol까지, 되먹임과 다중 접속과 측정
이 주에 세운 어휘가 이후 모든 모듈의 전제가 된다

## Slide 18
physical layer 예습 · 블록 3
OFDM과 resource grid
이 코스에서 읽는 거의 모든 specification이 시간과 주파수를 격자로 나눈 뒤 그 칸을 할당하는 이야기를 한다. 격자의 단위를 모르면 자원 할당 절차를 읽을 수 없다.
이 블록은 '왜 격자인가'에서 출발한다. 격자는 편의가 아니라 블록 2의 채널이 강요한 답이다.
이 파트에서 다루는 것
단일 반송파의 문제: symbol 간 간섭
왜 OFDM인가
직교성의 뜻과 FFT
Cyclic Prefix의 정체
Doppler가 직교성을 깨는 방식 (ICI)
numerology
Subcarrier Spacing을 정하는 세 제약
시간 단위: frame, subframe, slot, symbol
주파수 단위: Resource Element, Resource Block, BWP
할당의 언어: grant가 격자를 가리키는 법
계산 연습: 표를 공식으로 읽기
Ambient IoT의 다른 격자
자가 점검 5문항

## Slide 19
단일 반송파의 문제를 먼저 본다
OFDM은 편의가 아니라 블록 2의 채널이 강요한 답이다
빨리 보내면 symbol이 겹친다
100 Mbps를 반송파 하나로 보내려면 symbol 하나가 10 ns 안팎
도심 delay spread는 1 μs 안팎 (블록 2)
늦게 온 반사파가 뒤따르는 symbol 100개를 덮는다
이것이 symbol 간 간섭 (ISI)
수신기는 100개가 뒤섞인 것을 풀어야 한다 → 등화기(equalizer)
채널이 변할 때마다 다시 풀어야 하고 계산량이 크다
CS로 번역하면: 한 글자 보내는 시간이 에코의 길이보다 짧아서 에코 위에 다음 글자가 겹친다
에코를 지우려면 지난 100글자를 기억하며 빼야 한다. 그 필터 길이가 계산량
주파수 축에서 같은 문제
대역이 coherence bandwidth보다 넓으면 주파수마다 채널이 다르다 (frequency selectivity)
반송파 하나가 그 넓은 대역을 통째로 쓰면 어떤 주파수는 세고 어떤 주파수는 죽어 있다
수신기는 죽은 주파수 성분을 되살려야 한다
죽은 성분을 키우면 잡음도 함께 커진다
LTE 이전 세대(WCDMA)는 5 MHz 대역을 반송파 하나로 썼다
등화 대신 RAKE 수신기로 경로를 하나씩 모았다. 20 MHz에서는 감당이 안 된다
시간 축의 ISI와 주파수 축의 selectivity는 같은 현상의 두 얼굴
발상의 전환: 느리게, 여러 개를 동시에
한 사람이 빨리 말하는 대신 여러 사람이 천천히 동시에 말한다
100 Mbps를 1000개의 가는 반송파로 나누면 각 반송파는 100 kbps
symbol 하나가 수십 μs → delay spread 1 μs는 symbol의 몇 퍼센트
가는 반송파 하나는 coherence bandwidth보다 좁다
그 안에서는 채널이 평탄하다 → 등화가 곱셈 하나
이것이 OFDM의 출발점
숫자: 15 kHz 반송파의 symbol 66.7 μs, delay spread 1 μs는 그 1.5%
100 Mbps 단일 반송파의 10 ns symbol에서는 10,000%였다
느리게 보내는 대신 3276개를 동시에 보내니 총량은 같다
무엇을 얻고 무엇이 남는가
얻는 것: 등화가 subcarrier마다 복소수 곱셈 하나로 준다
얻는 것: 좋은 주파수와 나쁜 주파수를 골라 쓸 수 있다
죽은 subcarrier에는 데이터를 안 싣거나 낮은 MCS (블록 5의 스케줄링)
남는 문제 1: 반송파가 촘촘하면 서로 새어 들어간다 → 직교성
남는 문제 2: symbol 경계에 반사파 꼬리가 남는다 → Cyclic Prefix
남는 문제 3: 이동하면 반송파가 흔들린다 → Doppler와 ICI
남는 문제 4: 여러 파를 더하면 peak가 튄다 → PAPR, 상향의 DFT-s-OFDM (블록 5)
다음 세 슬라이드가 문제 1, 2, 3

## Slide 20
왜 OFDM인가
문제
frequency selectivity 채널에서 넓은 대역을 하나의 반송파로 쓰면
주파수마다 채널이 달라 등화가 어렵다
블록 2에서 본 coherence bandwidth이 그 한계
CS로 번역하면: 넓은 파이프 하나 대신 가는 파이프 수천 개
해법
넓은 대역을 촘촘한 subcarrier로 쪼갠다
각 subcarrier에서는 채널이 평탄하다고 볼 수 있다
subcarrier들은 서로 직교하도록 배치
간섭 없이 겹칠 수 있다
subcarrier마다 등화가 곱셈 하나. 전체 비용이 FFT 하나 + 곱셈 N개
Cyclic Prefix
symbol 사이에 보호 구간을 붙인다
multipath로 늦게 도착한 성분이
다음 symbol을 침범하지 않게 한다
Cyclic Prefix보다 delay spread이 크면 symbol 간 간섭 발생
이것이 Cyclic Prefix 길이와 delay spread을 잇는 지점
CP는 0이 아니라 꼬리의 사본. 그래야 채널이 곱셈이 된다 (뒤의 그림)
specification에서의 자리
TS 38.300 clause 5.1이 waveform과 frame 구조를 한 쪽으로 압축
정확한 정의는 TS 38.211 clause 4
Ambient IoT는 이 격자를 그대로 쓰지 않는다 (3주차)
TS 38.211 clause 5가 OFDM 기저대역 신호 생성 (참조)
파형은 하향 CP-OFDM, 상향 CP-OFDM 또는 DFT-s-OFDM으로 못박혀 있다
이 코스에서 OFDM이 문제가 되는 지점
3주차 Ambient IoT
device가 OFDM 수신기를 가질 수 없다
그래서 reader 쪽만 OFDM을 쓰고 device는 칩 단위로 센다
8주차 NTN
Doppler가 크면 subcarrier 직교성이 깨진다
그래서 주파수 pre-compensation이 필요하다
9주차 사이드링크
같은 격자를 여러 UE가 스케줄러 없이 나눠 쓴다
10주차 ISAC
subcarrier 간격이 거리 분해능을, symbol 길이가 속도 분해능을 제한한다
12주차 6G requirements
OFDM을 유지할지 새 파형으로 갈지가 미결 쟁점. 이 블록의 부등식이 그 논쟁의 언어

## Slide 21
OFDM의 두 축
직교하는 subcarrier와 Cyclic Prefix
주파수 축: 직교하는 subcarrier
한 subcarrier의 정점에서 나머지는 모두 0 → 간섭 없이 겹친다
시간 축: Cyclic Prefix
CP
OFDM symbol
CP
OFDM symbol
CP
OFDM symbol
delay spread
delay spread이 CP 안에 들어오면 symbol 간 간섭이 없다
CP를 넘으면 다음 symbol을 침범한다
Subcarrier Spacing을 넓히면 symbol과 CP가 함께 짧아진다 · 지연은 줄고 delay spread 여유도 준다
직교성
한 subcarrier의 정점에서 나머지는 모두 0
겹쳐도 서로 간섭하지 않는다
각 subcarrier에서는 채널이 평탄하다고 볼 수 있다
등화가 단순해진다
정수 개의 주기: symbol 시간 T 동안 subcarrier k는 k주기를 돈다
간격 1/T가 직교성의 조건. 15 kHz면 T = 66.7 μs
직교성이 깨지는 경우
주파수 오프셋(Doppler, oscillator) → ICI
시간 오프셋(CP를 넘는 지연) → ISI
CS로 번역하면: 내적이 0인 기저. 섞어 놓아도 각각 되찾는다
Cyclic Prefix
symbol 사이의 보호 구간
늦게 도착한 성분이 다음 symbol을 침범하지 않게
delay spread이 CP를 넘으면 symbol 간 간섭
이것이 CP 길이와 delay spread을 잇는 지점
CP는 0이 아니라 꼬리의 사본이다
그래야 선형 컨볼루션이 순환 컨볼루션이 되어 채널이 곱셈이 된다
정상 CP: 15 kHz 4.7 μs, 30 kHz 2.3 μs, 120 kHz 0.59 μs
symbol의 약 7%. 모든 numerology에서 같은 비율
확장 CP는 60 kHz에만 있고 slot당 symbol이 12개
CP 길이 ≥ delay spread + 정렬 오차

## Slide 22
직교성의 뜻, 그리고 OFDM이 FFT인 이유
겹쳐 있어도 서로 보이지 않게 배치할 수 있다. 그 배치를 FFT가 공짜로 준다
직교성은 '정수 개의 주기'다
symbol 시간 T 동안 subcarrier k는 정확히 k개의 주기를 돈다
이웃 subcarrier와의 간격은 1/T
15 kHz 간격 → T = 66.7 μs, 30 kHz → 33.3 μs
T 동안 곱해서 적분하면 다른 subcarrier는 정확히 0이 된다
한 subcarrier의 정점에서 나머지는 모두 0 (앞 그림)
겹쳐 있어도 서로 보이지 않는다. 가드밴드가 필요 없다
고전 FDM은 반송파 사이에 빈 띠를 두어 필터로 갈랐다
OFDM은 띠 없이 겹쳐 놓아 대역 효율이 두 배 가까이 오른다
CS로 번역하면: 직교 기저. 내적이 0인 벡터들은 섞어 놓아도 각각 되찾을 수 있다
그 적분이 곧 DFT다
송신: N개 subcarrier의 값을 IFFT 한 번으로 시간 파형으로 만든다
수신: 시간 파형을 FFT 한 번으로 N개 값으로 되돌린다
N개의 필터 뱅크를 만들 필요가 없다
OFDM이 1990년대 이후에야 실용화된 이유가 FFT 연산량
CS 관점: OFDM = FFT 위에 세운 변조 방식
복잡도 N log N. 4096점이면 symbol마다 5만 번 안팎의 곱셈
33 μs마다 한 번이니 초당 15억 번. 휴대폰이 감당하는 이유가 전용 하드웨어
직교성은 물리가 아니라 수학이 보장한다
NR의 실제 크기
30 kHz 간격, 100 MHz 반송파: 273 RB × 12 = 3276 subcarrier
FFT 크기 4096 (2의 거듭제곱으로 올림)
샘플링 4096 × 30 kHz = 122.88 MHz
남는 4096 − 3276 = 820 칸이 양쪽 가드밴드
15 kHz, 20 MHz: 106 RB × 12 = 1272 subcarrier, FFT 2048
표의 RB 수는 이 계산에서 가드밴드를 뺀 결과
가운데 DC subcarrier 문제
LTE는 DC를 비웠고 NR은 쓴다. 수신기 오프셋 보정이 좋아진 결과
FFT 크기는 specification이 정하지 않는다. 구현이 고른다
specification이 정하는 것은 subcarrier 수와 간격뿐
직교성이 깨지는 세 경우
1. 주파수가 어긋난다: Doppler 또는 oscillator 오차 → 이웃으로 샌다 (ICI)
두 슬라이드 뒤
2. 시간이 어긋난다: 반사파 꼬리가 다음 symbol을 침범 → Cyclic Prefix가 막는다
다음 슬라이드
3. 위상이 흔들린다: FR2의 phase noise → PT-RS로 추적 (블록 5)
oscillator가 흔들리면 모든 subcarrier가 함께 돌고, 그 잔여가 이웃으로 샌다
셋 다 '정수 개의 주기'라는 전제가 깨지는 경우다
specification의 여러 파라미터가 이 세 경우를 막기 위한 값이다

## Slide 23
Cyclic Prefix의 정체
빈 보호 구간이 아니라 꼬리의 사본이다. 그래야 채널이 '곱셈'이 된다
Cyclic Prefix: symbol 꼬리의 사본을 머리에 붙인다
OFDM symbol (N 샘플)
꼬리
CP
보낼 파형 = CP + symbol
수신기는 CP를 버리고 뒤의 N 샘플만 FFT에 넣는다
왜 0이 아니라 사본인가
직진 경로
반사 경로 (지연 τ₁)
반사 경로 (지연 τ₂)
FFT 창 안에서는 모든 경로가 같은 symbol의 순환 이동으로 보인다
지연된 사본이 CP 길이 안에 들어오면 FFT 창 안의 파형은 같은 symbol을 순환 이동한 것 · 순환 이동은 주파수 축에서 위상 곱셈
그래서 subcarrier마다 복소수 하나만 곱하면 등화가 끝난다 · CP보다 긴 지연은 앞 symbol을 끌고 들어와 ISI가 된다
비용
CP는 데이터를 싣지 않는 시간이다
정상 CP: 15 kHz에서 4.7 μs / 71.4 μs ≈ 6.6%
모든 numerology에서 비율이 같다
확장 CP: 60 kHz에만 있고 slot당 symbol이 12개로 준다. delay spread가 큰 곳을 위한 옵션
6.6%는 링크 전체 오버헤드의 일부일 뿐이다 (reference signal, 제어 채널, 블록 5)
CP를 더 길게 두면 어떤가
delay spread 여유는 늘지만 그만큼 처리량을 잃는다. 1 μs 도심에서 4.7 μs는 이미 여유
CS로 번역하면
선형 컨볼루션을 순환 컨볼루션으로 바꾸는 트릭
순환 컨볼루션은 DFT 영역에서 원소별 곱
0을 채우면 순환이 안 되어 곱셈이 되지 않는다
그래서 '보호 구간'이 아니라 '순환 접두어'
수신기는 CP를 버리지만 헛것은 아니다
CP와 꼬리가 같다는 사실로 symbol 경계와 주파수 오프셋을 찾는다 (동기)
CP 길이 ≥ delay spread + 정렬 오차(TA, 블록 5) 가 블록 2와 3을 잇는 부등식

## Slide 24
Doppler가 직교성을 깨는 방식: ICI
블록 2의 Doppler spread가 여기서 Subcarrier Spacing의 하한이 된다
주파수가 어긋나면 적분이 0이 아니다
subcarrier가 정수 주기를 돌지 않으면 이웃과의 적분이 0이 아니게 된다
어긋난 만큼 이웃 subcarrier의 신호가 새어 들어온다
이것이 inter-carrier interference (ICI)
어긋남의 원인 둘
Doppler shift와 spread (블록 2)
송수신 oscillator 오차 (ppm 단위)
ppm 감 잡기: 0.1 ppm이면 2 GHz에서 200 Hz
UE는 SSB에 맞춰 0.1 ppm 안쪽으로 맞춘다 (TS 38.101-1의 주파수 오차 requirements)
CS로 번역하면: 두 시계의 드리프트. 주기적으로 맞추지 않으면 벌어진다
얼마나 어긋나야 문제인가
기준은 Subcarrier Spacing 대비 비율
15 kHz 간격에 Doppler 1 kHz면 6.7%. 이미 눈에 띄는 간섭
30 kHz 간격이면 같은 Doppler가 3.3%
경험칙: Doppler spread가 간격의 몇 퍼센트 안쪽이어야 한다
고속철 500 km/h, 2 GHz: shift 0.9 kHz, spread 1.9 kHz
15 kHz는 빠듯하고 30 kHz가 편하다
ICI는 잡음처럼 보인다. SINR 상한을 만든다
아무리 세게 보내도 ICI가 함께 커지니 높은 MCS가 막힌다
Subcarrier Spacing의 하한은 Doppler가 정한다
shift는 잡고, spread는 남는다
공통 shift는 frequency synchronization이 추정해 되돌린다
SSB와 TRS로 오프셋을 잰다 (블록 5)
spread는 경로마다 달라 한 값으로 못 되돌린다
남는 spread가 ICI의 실체
위성 링크: shift가 kHz 단위로 커서 UE가 미리 보상한다
8주차. UE 위치와 위성 궤도로 계산해 pre-compensation
보상이 틀리면 남은 shift가 그대로 ICI. 그래서 위치 정확도가 링크 품질이 된다
고속철은 반대로 shift가 빠르게 뒤집힌다 (기지국을 지나칠 때 부호가 바뀐다)
동기 loop가 따라가야 한다. 그래서 고속철 전용 requirements가 있다
이 슬라이드의 결론
Subcarrier Spacing은 두 방향에서 쫓긴다
좁히면 Doppler와 oscillator 오차에 약하다 (ICI)
넓히면 CP가 짧아져 delay spread에 약하다 (ISI)
FR1은 15/30 kHz로 타협, FR2는 120 kHz
FR2는 파장이 짧아 같은 속도에서 Doppler가 10배, phase noise도 크다
6G 논의에서 7에서 24 GHz 대역(FR3)의 numerology가 쟁점인 이유가 같은 부등식
12주차 RAN 총회 결산에서 다시 본다
numerology 표는 이 두 부등식의 해집합이다

## Slide 25
numerology와 시간 단위
Subcarrier Spacing 선택
NR은 여러 Subcarrier Spacing을 지원한다
15 kHz에 2의 거듭제곱을 곱한 값
15, 30, 60, 120 kHz가 대표적
간격이 커지면 symbol이 짧아지고 slot도 짧아진다
지연에 민감한 서비스는 넓은 간격
커버리지가 중요하면 좁은 간격
이 선택 폭을 numerology라 부른다
대가: 간격을 넓히면 Cyclic Prefix도 짧아진다
견딜 수 있는 delay spread이 줄어든다
480, 960 kHz는 Rel-17 FR2-2(52.6 GHz 이상)에서 추가
시간 축 단위
frame = 10 ms
subframe = 1 ms (numerology와 무관하게 고정)
slot = 14 OFDM symbol (정상 Cyclic Prefix)
subframe 안의 slot 수는 Subcarrier Spacing에 따라 늘어난다
15 kHz → 1 ms에 slot 1개
30 kHz → 1 ms에 slot 2개, slot 길이 0.5 ms
60 kHz → 4개, 120 kHz → 8개
symbol 길이 = 1/간격 + CP. 15 kHz에서 71.4 μs
symbol = slot을 이루는 최소 시간 단위
교환 관계 정리
Subcarrier Spacing을 넓히면
slot이 짧아진다 → 지연이 준다
Doppler 내성이 좋아진다 → 고속 이동에 유리
Cyclic Prefix가 짧아진다 → delay spread 여유가 준다
가드밴드 비율이 올라간다 → 효율이 준다
그래서 하나의 정답이 없다
배치와 서비스에 따라 고른다
specification은 선택지를 열어 두고 설정으로 넘긴다
부등식 둘로 요약: CP ≥ delay spread, 간격 ≫ Doppler와 phase noise
이 코스에서 만나는 값
15 kHz — LTE와 같은 값. 넓은 커버리지
30 kHz — FR1의 기본값. 대부분의 예제
120 kHz — FR2 밀리미터파
Ambient IoT는 이 표에 없다 (3주차)
device 쪽은 칩 단위로만 시간을 센다
NTN는 Doppler가 Subcarrier Spacing에 근접한다 (8주차)
그래서 주파수 pre-compensation이 필수
60 kHz — FR1 URLLC와 FR2 겸용. 확장 CP는 여기에만

## Slide 26
numerology별 slot 길이
간격이 두 배가 되면 slot이 절반이 된다
1 ms subframe 안의 slot
15 kHz
slot 1 ms
30 kHz
slot 0.5 ms
60 kHz
slot 0.25 ms
120 kHz
slot 0.125 ms
간격이 두 배가 되면 slot이 절반이 된다 · 지연은 줄고 Cyclic Prefix 여유는 줄어든다
subframe 1 ms와 frame 10 ms는 numerology와 무관하게 고정
무엇을 얻고 무엇을 잃는가
얻는다: 짧은 지연, Doppler 내성
잃는다: Cyclic Prefix 여유, 가드밴드 효율
숫자로
30 → 60 kHz: slot 0.5 → 0.25 ms, CP 2.3 → 1.2 μs, symbol당 에너지 절반
커버리지 손실은 symbol 반복이나 낮은 MCS로 메운다. 즉 처리량으로 갚는다
지연 한 단계 더: slot보다 짧은 할당(2, 4, 7 symbol)이 있다
numerology를 바꾸지 않고 지연을 줄이는 길. URLLC가 쓴다
한 셀에서 여러 numerology를 섞을 수 있다
BWP마다 다르게 설정. 경계에서 서로 새어 드는 비용이 있다
delay spread이 큰 환경에서는 손해가 될 수 있다
이 코스에서 만나는 값
30 kHz — FR1의 기본값. 대부분의 예제
120 kHz — FR2 밀리미터파
8주차 위성: Doppler가 Subcarrier Spacing에 근접
그래서 주파수 pre-compensation이 필수
15 kHz — 광역 커버리지와 위성 초기 배치
60 kHz — FR1 URLLC 실험, FR2 겸용
240 kHz — FR2 SSB 전용. 데이터에는 안 쓴다
subframe 1 ms는 왜 남겨 두었나
LTE와의 공존과 상위 계층 타이머의 단위. numerology와 무관한 시계가 하나 필요
slot은 스케줄링의 단위, subframe은 시계의 단위

## Slide 27
Subcarrier Spacing을 정하는 세 제약
표를 외우지 말고 부등식 세 개를 외워라
계산된 값 한 표
15 kHz: symbol 66.7 μs, CP 4.69 μs, slot 1 ms
30 kHz: symbol 33.3 μs, CP 2.34 μs, slot 0.5 ms
60 kHz: symbol 16.7 μs, CP 1.17 μs, slot 0.25 ms
120 kHz: symbol 8.33 μs, CP 0.59 μs, slot 0.125 ms
간격 두 배 → 모든 시간 길이가 절반
symbol = 1/간격, CP = symbol의 약 7%, slot = 14 symbol
slot 수: 1 ms에 1, 2, 4, 8개. subframe과 frame은 고정
240 kHz는 SSB 전용, 480과 960 kHz는 Rel-17 FR2-2(52.6 GHz 이상)용
간격이 두 배씩 늘어난 이유: 같은 1 ms subframe 안에 정수 개의 slot
제약 1: CP ≥ delay spread
도심 매크로 delay spread 1 μs → 30 kHz(2.34 μs)까지
교외 장거리 수 μs → 15 kHz도 빠듯, 60 kHz 확장 CP
FR2 실내 소형 셀 수십 ns → 120 kHz(0.59 μs)로 충분
CP는 delay spread의 '최대'가 아니라 '대부분'을 덮으면 된다
CP 밖으로 새는 소량은 잡음처럼 취급된다. 이 잔여가 성능 평가의 한 항
조금 넘으면 성능 저하, 크게 넘으면 복호 실패. 경계가 부드럽다
셀이 클수록, 지형이 거칠수록 좁은 간격
제약 2: Doppler와 phase noise ≪ 간격
고속 이동, 높은 반송파 → 넓은 간격
FR2는 oscillator의 phase noise가 커서 좁은 간격을 못 쓴다
그래서 FR2 데이터는 120 kHz, SSB는 120 또는 240 kHz
phase noise는 반송파 주파수에 비례해 커진다
28 GHz의 oscillator는 2 GHz보다 14배 흔들린다. 같은 흔들림을 견디려면 간격도 넓어야 한다
주파수가 높을수록, 빠를수록 넓은 간격
제약 3: slot 길이 = 지연
스케줄링 단위가 slot이므로 slot이 짧아야 지연이 준다
URLLC는 넓은 간격 또는 slot보다 짧은 할당(mini-slot)
반대로 커버리지는 좁은 간격이 유리
symbol이 길수록 symbol당 에너지가 크다
셀 하나에 두 numerology를 섞으면 경계에서 서로 새어 든다
그래서 섞는 데도 guard가 필요하고, 섞을 이유(지연 대 커버리지)가 있어야 한다
세 제약이 한 점에서 만나지 않으니 specification은 선택지를 열어 두고 설정으로 넘겼다
6주차 토론 후보: 왜 한 셀에서 여러 numerology를 섞어 쓸 수 있게 했는가

## Slide 28
주파수 축 단위와 BWP
Resource Element와 Resource Block
Resource Element = subcarrier 하나 × symbol 하나
최소 단위
Resource Block = 주파수 축으로 연속한 12개 subcarrier
할당은 보통 Resource Block 단위
폭 계산
15 kHz → Resource Block 하나가 180 kHz
30 kHz → 360 kHz
40 MHz는 30 kHz에서 약 111개에 해당
실제 specification표는 가드밴드를 빼고 106개
숫자 감각
RE 하나에 QPSK면 2비트, 256QAM이면 8비트 (code rate 곱하기 전)
RB 하나, slot 하나 = 168 RE. 100 MHz(273 RB)의 slot 하나 = 45,864 RE
왜 12인가
LTE 유산. 약수가 많아(2, 3, 4, 6) reference signal 패턴과 port 분배가 쉽다
RB는 두 좌표계로 센다
반송파 공통 기준점(Point A)에서 센 common RB, BWP 안에서 다시 센 physical RB
자원 할당 문장을 읽을 때 어느 좌표계인지 먼저 확인
RB 묶음(RBG)
넓은 대역에서는 RB를 2에서 16개씩 묶어 비트맵 길이를 줄인다
할당 단위 = 채널이 평탄하다고 볼 수 있는 단위
BWP
UE가 전체 대역을 항상 감시하지 않아도 되도록
설정된 BWP 안에서만 동작한다
전력 절감의 기본 수단 중 하나
5주차에서 다시 만난다
UE마다 최대 4개 설정, 한 번에 하나 활성
전환은 DCI 지시 또는 타이머. 전환 중 몇 slot은 송수신 불가
CS로 번역하면: 지금 매핑된 창만 본다. 창 밖은 존재하지만 보지 않는다
Ambient IoT의 다른 격자 (3주차 예고)
device가 OFDM 수신기를 가질 수 없다
TS 38.291 clause 4는 device 쪽 시간을 칩 단위로 센다
reader가 보내는 신호만 OFDM symbol에 매핑
한 시스템 안에 두 개의 시간 격자가 맞물린다
목차만 봐도 드러난다
clause 4.2는 한 문단, clause 4.3에는 resource grid 하위 clause가 있다
device 쪽 시간 단위는 칩(chip)
OFDM symbol과 무관한 자기 시계. reader가 보낸 preamble로 눈금을 맞춘다
두 격자가 맞물리는 지점이 reader의 송신 순간
device의 응답이 reader 격자의 어느 칸에 떨어질지는 device 시계의 정확도가 정한다

## Slide 29
resource grid
시간과 주파수를 나눈 칸. specification이 할당하는 단위
1 Resource Block
= 12 subcarrier
1 slot = 14 OFDM symbol
Resource Element (RE)
subcarrier 1 × symbol 1
Subcarrier Spacing별 RB 폭
15 kHz → 180 kHz
30 kHz → 360 kHz
40 MHz는 약 106 RB
할당은 Resource Block 단위 · 사이드링크는 여러 RB를 묶은 subchannel 단위 (9주차)
단위 정리
Resource Element = subcarrier 1 × symbol 1
Resource Block = 연속한 12 subcarrier
slot = 14 OFDM symbol (정상 CP)
BWP = UE가 감시하는 구간
RB 하나, slot 하나 = 168 RE
RB 폭: 15 kHz에서 180 kHz, 30 kHz에서 360 kHz
40 MHz(30 kHz) = 106 RB, 100 MHz(30 kHz) = 273 RB
좌표: common RB는 Point A에서, physical RB는 BWP 안에서
이 격자가 나오는 곳
9주차 사이드링크: slot × subchannel 격자
어느 칸을 고를지가 모드 2의 문제
3주차 Ambient IoT: device는 이 격자를 안 쓴다
reader 쪽만 OFDM symbol에 매핑한다
8주차 NTN: 같은 격자, 다른 시계
slot 번호와 실제 시각 사이에 수십 ms 오프셋. K1, K2 확장
10주차 ISAC: 격자의 칸이 센싱 분해능을 정한다 (간격 → 거리, symbol 길이 → 속도)
격자를 읽으면 자원 할당 clause의 절반은 읽은 것

## Slide 30
할당의 언어: grant가 격자를 가리키는 법
specification의 자원 할당 문장은 전부 이 좌표계 위의 직사각형 이야기다
한 번의 할당이 담는 것
시간: 어느 slot의 몇 번째 symbol부터 몇 개
TS 38.214의 time domain resource allocation 표를 인덱스로 가리킨다
주파수: 어느 Resource Block부터 몇 개, 또는 RB 묶음(RBG)의 비트맵
두 방식이 있어 resource allocation type 0과 1로 부른다
이 둘이 격자 위의 직사각형 하나를 정한다
여기에 MCS와 HARQ 정보가 붙어 grant가 된다 (블록 4, 5)
왜 표 인덱스인가
가능한 조합을 미리 표로 만들어 두면 몇 비트로 가리킬 수 있다. MCS 표와 같은 발상
표의 내용은 RRC로 설정하고 DCI는 인덱스만. 느린 설정과 빠른 지시의 분업
왜 Resource Block이 12 subcarrier인가
LTE에서 물려받은 값. 15 kHz × 12 = 180 kHz
12는 약수가 많다 (2, 3, 4, 6)
reference signal 패턴과 안테나 포트를 나누기 좋다
RB 하나는 대개 coherence bandwidth 안에 들어간다 (블록 2)
그래서 RB 단위로 채널이 좋다 나쁘다를 말할 수 있다
RBG: RB를 2, 4, 8, 16개씩 묶은 것. 비트맵 길이를 줄이기 위해
대역이 넓을수록 묶음이 크다. 세밀함과 비트 수의 교환
할당 단위 = 채널이 평탄하다고 볼 수 있는 단위
좌표계: 어디가 0번인가
모든 RB 번호는 공통 기준점(Point A)에서 센다
TS 38.211 clause 4.4.4
BWP는 그 좌표계 위의 구간이고 BWP 안에서 다시 0부터 센다
한 UE의 RB 번호와 다른 UE의 RB 번호가 같은 주파수를 가리키게 하는 장치
specification의 자원 할당 문장은 늘 '어느 좌표계의 번호인가'를 먼저 확인해야 한다
CS로 번역하면: 절대 주소와 세그먼트 상대 주소
common RB가 절대 주소, BWP 안의 physical RB가 상대 주소
numerology가 다르면 같은 주파수라도 RB 번호가 다르다. 그래서 numerology마다 좌표계가 따로
이 언어가 다시 나오는 곳
9주차 사이드링크: RB 여러 개를 묶은 subchannel이 주파수 단위, slot이 시간 단위
모드 2는 이 격자에서 빈 칸을 스스로 고른다 (TS 38.214 clause 8.1.4)
설정된 grant: 한 번 정한 직사각형을 주기적으로 반복 사용
매번 제어 채널을 쓰지 않아 지연과 오버헤드를 줄인다
3주차 Ambient IoT: 이 좌표계를 device가 갖지 않는다. reader가 격자에 맞춰 보내고 device는 시간만 센다
8주차 NTN: 격자는 같지만 slot 번호와 실제 시각 사이에 수십 ms 오프셋이 생긴다. K1, K2 같은 오프셋 값이 확장된 이유
격자를 읽을 수 있으면 자원 할당 clause의 절반은 읽은 것

## Slide 31
BWP의 직관
UE가 감시하는 창을 줄이는 것이 첫 번째 전력 절감이다
문제
반송파는 100 MHz인데 UE가 늘 100 MHz를 볼 필요는 없다
수신기의 RF 대역폭과 FFT 크기는 전력을 먹는다
넓게 볼수록 ADC 속도와 연산량이 는다
데이터가 없을 때도 100 MHz를 감시하면 배터리가 남지 않는다
수신 대역폭이 5배면 ADC와 기저대역 소비 전력도 그 정도 늘어난다
서비스마다 다른 numerology를 쓰고 싶을 수도 있다
UE 능력이 반송파보다 좁을 수도 있다
저가 UE(RedCap)는 20 MHz만 본다. 100 MHz 셀 안에 20 MHz 창
해법
반송파 안에 UE별로 구간(BWP)을 정해 주고 그 안에서만 동작하게 한다
UE마다 최대 4개 설정, 한 번에 하나만 활성
활성 BWP 전환은 제어 채널 지시 또는 타이머로
BWP마다 numerology를 따로 둘 수 있다
전력 절감의 기본 수단 중 하나 (5주차 DRX와 짝)
초기 접속용 BWP는 따로 있다 (initial BWP)
UE가 설정을 받기 전에도 SSB와 시스템 정보를 읽어야 하므로 좁고 고정된 창
전환에 시간이 든다. 수 slot 동안은 송수신 불가
그래서 너무 자주 바꾸면 손해. 타이머 값이 그 교환
CS로 번역하면
가상 메모리의 페이지처럼 '지금 보는 창'만 매핑한다
창 밖은 존재하지만 보지 않는다
창의 위치와 크기가 설정이고, 그 안의 번호는 창 기준으로 다시 센다 (앞 슬라이드의 좌표계)
창을 좁히면 전력이 줄고 처리량 상한도 준다
스케줄러 관점: UE마다 창이 다르면 주파수 축에서 UE를 갈라 놓을 수 있다
간섭 조정과 부하 분산의 도구가 된다
UE 관점: 창 밖의 이웃 셀 측정은 별도 gap이 필요
specification에서의 자리
TS 38.300 clause 6의 bandwidth adaptation 항목 (다음 주 참조)
설정은 TS 38.331 (RRC), 동작은 TS 38.213과 38.214
사이드링크에도 BWP가 있으나 하나뿐이다 (9주차)
Ambient IoT device에는 BWP 개념 자체가 없다 (3주차)
5주차 전력 절감의 도구 목록에서 첫 자리
DRX가 시간 축의 창이라면 BWP는 주파수 축의 창. 둘을 곱한 것이 UE가 실제로 켜 두는 자원
BWP는 '전체 대역을 항상 볼 필요가 없다'는 한 문장에서 나온 기능

## Slide 32
계산 연습: 표를 공식으로 읽기
specification의 표는 대부분 이 계산의 결과다
RB 수: 40 MHz, 30 kHz
RB 폭 = 12 × 30 kHz = 360 kHz
40 MHz / 360 kHz = 111.1 → 계산상 111개
specification 표는 106개
106 × 360 kHz = 38.16 MHz. 양쪽 가드밴드가 1.84 MHz
가드밴드는 이웃 대역으로 새는 전력을 막는 몫
100 MHz, 30 kHz: 273개 (98.28 MHz)
가드밴드 비율 1.7%. 40 MHz의 4.6%보다 작다
넓은 반송파일수록 효율이 좋다. 좁은 반송파 여러 개보다 넓은 하나가 유리한 이유
표의 값 = 계산값에서 가드밴드를 뺀 것
slot당 Resource Element 수
RB 하나, slot 하나: 12 subcarrier × 14 symbol = 168 RE
273 RB: 168 × 273 = 45,864 RE / slot
30 kHz는 1 ms에 slot 2개 → 91,728 RE / ms
이 중 일부는 reference signal과 제어 채널이 쓴다
대략 10에서 20%. 배치와 설정에 따라 다르다
15 kHz로 같은 계산: 106 RB × 168 × 1 slot/ms = 17,808 RE/ms (20 MHz)
대역이 5배면 RE도 5배. numerology는 RE 총량을 바꾸지 않는다
RE 하나가 '자원'의 최소 단위이고 모든 처리량 계산이 여기서 출발한다
최대 처리량 어림
256QAM(8비트) × code rate 0.93 × 4 layer ≈ 30 비트 / RE
91,728 RE/ms × 30 ≈ 2.7 Gbit/s (오버헤드 제외 전)
오버헤드 15%를 빼면 2.3 Gbit/s 안팎
TS 38.306에 이 계산을 공식으로 적어 두었다
UE 능력 표의 '최대 데이터율'이 그 결과
반송파 두 개를 묶으면(carrier aggregation) 두 배. 그래서 광고는 늘 묶은 값
실제 평균은 최대의 1/5에서 1/10. 채널, 부하, 오버헤드가 다 깎는다
광고 수치가 어디서 나오는지 이제 역산할 수 있다
숫자 하나를 바꿔 보면
15 kHz로 바꾸면: RB 폭 180 kHz, slot 1 ms, RE/ms는 거의 같다
처리량은 numerology와 거의 무관하다. 바뀌는 것은 지연과 CP 여유
QPSK로 내리면: 2비트 → 처리량 1/4
대신 필요한 SNR이 15 dB 이상 낮다 (블록 4)
layer를 1로 줄이면: 1/4
안테나 수와 채널 rank가 정한다 (블록 5)
30 kHz 대신 60 kHz: RE/ms 같고 slot이 0.25 ms → 지연은 절반, CP는 1.17 μs로 절반
논문 표에서 이 계산과 어긋나는 값이 있으면 가정이 숨어 있다
오버헤드 비율, layer 수, MCS 상한 중 하나
표는 목록이 아니라 공식의 결과다. 논문의 평가 결과를 읽을 때 직접 쓴다

## Slide 33
블록 3 자가 점검
문제
1. Subcarrier Spacing이 30 kHz일 때 1 ms 안에 slot이 몇 개 들어가는가. slot 하나의 길이는
2. 같은 조건에서 40 MHz 대역은 대략 몇 개의 Resource Block에 해당하는가. 표의 값과 왜 다른가
3. delay spread가 큰 환경에서 Subcarrier Spacing을 넓히면 무엇이 좋아지고 무엇이 나빠지는가
4. Cyclic Prefix를 0으로 채우면 왜 안 되는가
5. 고속철 시나리오에서 15 kHz보다 30 kHz가 편한 이유를 ICI로 설명하라
이 블록이 여는 specification clause
TS 38.300 clause 5.1 waveform, numerology, frame 구조
TS 38.211 clause 4 frame 구조와 physical resource (참조)
TS 38.291 clause 4와 clause 5 Ambient IoT의 별도 격자 (3주차)
TS 38.214 clause 8.1.4 사이드링크의 slot과 subchannel 격자 (9주차)
TS 38.101-1의 대역폭별 RB 수 표 (참조). 106과 273이 여기서 나온다
사이드링크에서는 RB를 여러 개 묶은 subchannel이 할당 단위
시간 축은 slot, 주파수 축은 subchannel. 어느 칸을 고를지가 9주차의 문제
생각해 볼 것
2번의 계산값과 표의 값이 다른 이유가 가드밴드
3번은 이 블록의 핵심 교환 관계. 한쪽만 답하면 절반만 답한 것
4번은 '순환'이라는 말을 쓰지 않고 답할 수 없다
5번은 블록 2의 spread 숫자를 그대로 가져오면 된다
보너스: 100 MHz 반송파에서 UE가 20 MHz BWP만 쓸 때 잃는 것과 얻는 것
답에 RE 수와 소비 전력이 모두 들어가야 한다
숫자를 넣을 때는 단위를 먼저 쓴다. kHz와 μs, RB와 RE를 섞으면 반드시 틀린다
계산 연습이 왜 필요한가
specification의 표는 대부분 이 계산의 결과다
대역폭별 Resource Block 수 표
numerology별 slot 설정 표
계산을 해 보면 표가 목록이 아니라 공식으로 보인다
논문에서 남의 평가 결과를 읽을 때 직접 쓴다
학기말 논문에서도 쓴다
자원 낭비나 지연을 주장하려면 RE 수와 slot 수로 계산해 보여야 한다
사전 질문 후보: 표의 어느 값이 계산으로 재현되지 않는가
숫자를 넣어 보는 습관이 이 코스에서 기르는 능력의 절반

## Slide 34
physical layer 예습 · 블록 4
비트에서 symbol까지
specification에서 Transport Block Size, modulation order, code rate, 재전송이라는 말이 끊임없이 나온다.
이 사슬을 한 번 훑어 두면 그 표현들이 서로 어떻게 연결되는지 보인다.
이 블록의 모든 단계는 교환 관계다. 무엇을 주고 무엇을 받는지를 매번 묻는다.
이 파트에서 다루는 것
전송 사슬: Transport Block에서 resource grid까지
CRC: 무엇이고 왜 24비트인가
채널 부호의 직관: 잉여로 오류를 이긴다
채널 부호가 셋으로 갈린다
LDPC, Polar, convolutional
변조: 비트를 별자리에 놓는다
MCS 표를 실제로 읽는다
왜 한 코드워드 안에서 MCS가 하나인가
재전송과 Incremental Redundancy
HARQ 타이밍을 숫자로
soft combining의 직관
Ambient IoT의 NACK만 있는 구조
자가 점검 5문항

## Slide 35
전송 사슬
순서
1. Transport Block: 상위 계층에서 내려온 데이터 묶음
2. CRC 부호를 붙인다
3. 채널 부호로 잉여를 더한다
4. 비트를 symbol로 사상한다 (변조)
5. resource grid에 얹어 보낸다
각 단계가 교환 관계다. 부호는 신뢰도 대 복잡도, 변조는 처리량 대 커버리지
CRC의 역할
오류 검출용
수신단은 이것으로 복호 성공 여부를 판정
그 판정 결과가 곧 확인 응답이 된다
재전송 구조 전체가 여기에 걸려 있다
TB에 24비트(3824비트 이하면 16), code block마다 24비트
specification에서의 자리
TS 38.300 clause 5.2.5가 link adaptation과 재전송을 요약
TS 38.214 clause 8.1.3이 사이드링크의 modulation order와
목표 code rate과 Transport Block Size 결정 (9주차)
TS 38.291 clause 8이 Ambient IoT의 공통 함수 (3주차)
TS 38.212 clause 5가 CRC, 부호화, rate matching의 공통 절차 (참조)
specification은 이 사슬을 여러 문서에 나눠 적는다
무엇을 보낼지 정하는 것 — MAC (TS 38.321)
어떻게 부호화하고 변조할지 — physical layer (TS 38.212, 38.211)
어떤 값을 쓸지 결정하는 절차 — TS 38.214
전체 조망 — TS 38.300 clause 5.2, 5.3
한 사슬이 네 문서에 걸쳐 있다
이것이 '구조를 본다'가 어려운 이유
9주차에서 같은 구조를 사이드링크로 다시 본다
문서를 고르는 요령
'무엇을' → TS 38.321 (MAC, TB 조립)
'어떻게 부호화' → TS 38.212, '어떻게 실을지' → TS 38.211
'어느 값을 언제' → TS 38.214 (MCS, TBS, CSI)
한 용어의 정의는 한 문서에, 사용은 다른 문서에
정의를 찾는 문서와 절차를 찾는 문서가 다르다. 검색 습관
코드워드와 계층
Transport Block 하나가 부호화를 거치면 코드워드가 된다
여러 계층으로 보낼 때는 코드워드를 나눠 싣는다
link adaptation은 코드워드 단위로 이루어진다
TS 38.300 clause 5.2.5.1이 그 단위를 못박는다
layer 4개까지는 코드워드 하나, 5개 이상이면 둘
코드워드마다 MCS와 HARQ가 따로. 그래서 DCI 필드가 두 벌
사이드링크는 최대 2 layer, 코드워드 하나 (9주차)
Ambient IoT는 layer 개념이 없다 (3주차)

## Slide 36
비트에서 symbol까지, 그리고 되돌아오는 길
Transport Block
상위 계층 데이터
CRC 부가
오류 검출
채널 부호화
LDPC / 폴라 / 컨볼루션
변조 사상
QPSK ~ 256QAM
자원 매핑
격자에 얹는다
전송
수신단에서 되돌아오는 것
CRC 검사
성공 → ACK
실패 → NACK
재전송 · 소프트 결합
CRC 판정 결과가 곧 확인 응답이다 · 재전송 구조 전체가 여기에 걸려 있다
specification이 이 사슬을 나눠 적는다
무엇을 보낼지 — MAC (TS 38.321)
어떻게 부호화하고 변조할지 — TS 38.212, 38.211
어떤 값을 쓸지 — TS 38.214
전체 조망 — TS 38.300 clause 5.2, 5.3
각 단계의 숫자
CRC: TB 24비트(3824비트 이하 16), code block 24비트
code block 최대 8448 또는 3840비트. 그 위는 잘라서 부호화
code rate 0.12에서 0.93 (MCS 표), modulation order 2, 4, 6, 8
돌아오는 길의 숫자
ACK/NACK 1비트가 코드워드 하나를 판정. 위성에서는 이 왕복이 수십 ms (8주차)
4주차 예고
Ambient IoT MAC에는 NACK만 있고 ACK가 없다
침묵을 성공으로 해석하는 규약
NACK만 있으면 무엇이 달라지는가
reader는 침묵을 성공으로 읽는다. device가 죽어도 성공으로 보인다
그래서 reader가 주기적으로 다시 호명(inventory)해 확인한다
사이드링크 그룹캐스트의 NACK-only 옵션과 비교 (9주차)
이유가 다르다: 수신자가 여럿이라 ACK을 다 받으면 피드백 자원이 모자란다
같은 'NACK만'이라도 이유가 다르면 다른 설계
device에 깨어 기다릴 전력도 시계도 없기 때문

## Slide 37
CRC는 무엇이고 왜 24비트인가
오류를 고치는 것과 오류가 있는지 아는 것은 다른 일이다
CRC 한 문장
데이터 비트열을 정해진 다항식으로 나눈 나머지
송신단이 나머지를 뒤에 붙이고, 수신단이 다시 나눠 0인지 본다
0이 아니면 어딘가 틀렸다. 어디가 틀렸는지는 모른다
오류 정정이 아니라 오류 검출
정정은 채널 부호의 몫, 검출은 CRC의 몫
CS로 번역하면: 해시. 단, 암호학적 해시가 아니라 선형 해시
선형이라 하드웨어가 싸고, 특정 오류 패턴(홀수 개, 짧은 burst)을 반드시 잡는다
왜 24비트인가
무작위 오류 패턴이 검출을 빠져나갈 확률 ≈ 2^−24 ≈ 6 × 10^−8
Transport Block이 크면(3824비트 초과) 24비트, 작으면 16비트
TS 38.212의 CRC 부가 절차
긴 블록은 잘라서 부호화하고 조각(code block)마다 24비트 CRC를 또 붙인다
조각 단위로 성공 여부를 알 수 있어 재전송 판단이 정밀해진다
조각 최대 길이는 base graph에 따라 8448 또는 3840비트
100 kbit짜리 Transport Block이면 조각 12개, CRC 24비트 × 13 = 312비트. 0.3%
검출 실패 확률과 오버헤드 사이의 타협이 24라는 숫자
CRC가 왜 시스템 전체를 떠받치는가
수신단의 CRC 판정 결과가 곧 ACK/NACK
그 한 비트가 재전송, link adaptation, RLC 재전송까지 움직인다
CRC가 틀린 것을 맞다고 하면(undetected error) 상위 계층까지 오염된다
그래서 검출 실패 확률을 매우 낮게 잡는다
CS 관점: 체크섬과 같은 자리이지만 하드웨어에서 시프트 레지스터로 계산된다
복호기도 CRC를 쓴다
Polar의 list 복호는 후보 여러 개 중 CRC가 맞는 것을 고른다. 검출이 정정을 돕는 경우
LDPC 반복 복호도 CRC가 맞으면 일찍 멈춘다. 전력 절감
Ambient IoT에서의 대조 (3주차)
TS 38.291 clause 8이 CRC와 채널 부호화, 변조를 공통 함수로 묶는다
device의 계산 능력이 극히 작으므로 모든 것이 짧고 단순하다
CRC 길이도 목적에 맞게 줄어든다
실제 값은 3주차에 본문에서 확인한다
device가 CRC 실패를 알려도 reader가 못 들을 수 있다
그래서 NACK만 있는 구조가 검출 실패와 어떻게 얽히는지가 4주차 질문
'왜 그 길이인가'를 물으면 항상 오류율 목표와 오버헤드가 답이다

## Slide 38
채널 부호의 직관: 잉여로 오류를 이긴다
잉여를 얼마나, 어떤 구조로 넣느냐가 부호의 전부다
가장 단순한 부호: 세 번 반복
0 → 000, 1 → 111. 수신단은 다수결
비트 하나가 뒤집혀도 살아남는다
대가: 보낼 양이 세 배 (code rate 1/3)
이득: 같은 오류율을 더 낮은 SNR에서 얻는다
그러나 반복은 가장 비효율적인 부호다
같은 잉여로 훨씬 많은 오류를 잡는 방법이 있다
숫자: 비트 오류율 1%에서 세 번 반복하면 0.03%. 같은 rate 1/3의 LDPC는 사실상 0
그런데도 NR이 반복을 쓰는 곳이 있다
커버리지 확장(PUSCH repetition)과 Ambient IoT. 복호기가 없거나 SNR이 너무 낮을 때
패리티를 섞어 넣는다
비트들을 섞어서 만든 검사 비트(패리티)를 함께 보낸다
한 비트의 오류가 여러 패리티에 흔적을 남긴다
흔적의 조합에서 어디가 틀렸는지 역추적한다
code rate = 정보 비트 / 전체 비트. 1/3이면 잉여가 정보의 두 배
Shannon: 주어진 SNR에서 오류 없이 보낼 수 있는 최대 rate(용량)가 존재한다
LDPC와 Polar는 그 한계 가까이 간다. 반복 부호는 한참 못 미친다
숫자: 용량 = log2(1 + SNR) bit/symbol. SNR 10 dB(10배)면 3.46
MCS 16(16QAM, 0.64)의 효율 2.57은 그 74%. 나머지는 실용 부호와 유한 블록의 값
rate matching: 잉여의 양을 조절한다
부호기는 늘 낮은 rate(많은 패리티)로 만든다
보낼 때 패리티를 얼마나 잘라낼지(또는 반복할지)를 정한다
잘라내면 rate가 올라가고 (더 많은 정보, 덜 견딤)
덜 잘라내면 rate가 내려간다 (더 견딤, 처리량 감소)
NR MCS 표의 code rate는 120/1024 ≈ 0.12 에서 948/1024 ≈ 0.93 까지
재전송에 다른 패리티를 보내는 것도 이 잘라내기의 응용 (뒤의 IR)
CS로 번역하면: 부호기 출력을 원형 buffer에 넣고 읽기 시작점(RV)과 길이만 바꾼다
같은 부호기로 모든 rate를 만든다. 부호기가 하나면 하드웨어도 하나
CS로 번역하면
에러 정정 부호 = 잡음 채널 위의 압축의 반대
압축은 잉여를 빼고, 부호화는 잉여를 계획적으로 넣는다
복호 = 받은 잡음 섞인 벡터에서 가장 그럴듯한 코드워드를 찾는 탐색
탐색 공간이 지수적이라 구조 있는 부호와 근사 알고리즘이 필요
LDPC의 복호가 그래프 위의 메시지 전달(belief propagation)
복호 실패는 두 얼굴
틀린 코드워드로 수렴(CRC가 잡는다) 또는 수렴 안 함(반복 상한에서 포기)
반복 상한이 곧 지연과 전력. 그래서 UE 능력에 들어간다
부호 선택 = 얼마나 잘 잡을까와 얼마나 빨리 풀까의 교환

## Slide 39
채널 부호가 셋으로 갈린다
같은 시스템 안에서 부호가 셋인 이유는 전부 복잡도와 블록 길이에 있다
데이터 채널 — LDPC
블록이 길고 처리량이 커야 한다
긴 블록에서 이득이 크다
복호기가 반복 연산을 요구한다
제어 채널 — Polar code
블록이 짧다
신뢰도가 중요하다
Ambient IoT — tail biting convolutional code
constraint length 7, code rate 1/3 (TS 38.291 clause 8.2)
시프트 레지스터 초기값을 입력의 마지막 6비트로 채워
시작 상태와 끝 상태를 같게 만든다
device의 계산 능력이 그것밖에 감당하지 못한다
TR 38.769가 남긴 실제 저울질
부호화 없이 반복만 쓰는 경우 대비 BLER 10%에서 약 3 dB 이득
constraint length를 줄이면 0.15~1.4 dB 손해, 복잡도 감소
늘리면 0.22~1.8 dB 이득, device 복잡도 증가
성능 최적화가 아니라 복잡도 예산 안에서의 타협
부호 선택이 specification에 남는 방식
specification은 부호를 고른 이유를 적지 않는다
TS 38.291 clause 8.2는 결과만 적는다
이유는 스터디 보고서에 남는다
TR 38.769 clause 6.1.2.3.1
이것이 TS와 TR을 함께 읽어야 하는 이유
3주차 토론 질문 1번이 정확히 이 지점
specification만 읽으면 답할 수 없다

## Slide 40
LDPC와 Polar를 한 장으로
둘 다 '용량 한계에 가까운 부호'다. 갈라진 이유는 블록 길이와 복호기 구조
LDPC: 성긴 검사 행렬 위의 메시지 전달
패리티 검사식이 각각 소수의 비트만 건드린다 (성긴 행렬)
비트 노드와 검사 노드의 이분 그래프로 그린다
복호: 노드들이 '내가 0일 확률'을 이웃에게 주고받으며 반복 갱신
병렬 처리가 쉬워 Gbit/s 급 처리량에 맞다
NR 데이터 채널의 부호. base graph가 둘
큰 블록과 높은 rate용, 작은 블록과 낮은 rate용
긴 블록에서 용량 한계에 가깝다. 짧은 블록에서는 손해
수백 비트 아래에서는 성긴 그래프에 짧은 순환이 생겨 메시지가 맴돈다
CS로 번역하면: 확률 그래프 모델의 loopy belief propagation. 근사이지만 실전에서 잘 된다
Polar: 채널을 좋은 쪽과 나쁜 쪽으로 가른다
같은 채널을 여러 번 쓰되 비트를 섞어 '거의 완벽한 자리'와 '거의 무용한 자리'로 양극화
정보는 좋은 자리에, 나쁜 자리는 0으로 고정(frozen)
복호: 순차 소거 + 후보 목록 유지 (successive cancellation list)
직렬이라 긴 블록에는 느리지만 짧은 블록에서 성능이 좋다
NR 제어 채널과 방송 채널의 부호
PDCCH, PBCH, UCI처럼 짧고 신뢰도가 중요한 곳
CS로 번역하면: 채널 조합으로 만든 정렬 알고리즘. 좋은 자리를 골라 쓰는 것이 핵심
어느 자리가 좋은지는 SNR에 따라 달라 specification이 순서(reliability sequence)를 표로 못박았다
왜 하나로 통일하지 않았나
데이터: 길고 빠르게 → 병렬 복호가 되는 LDPC
제어: 짧고 확실하게 → 짧은 블록에 강한 Polar
Ambient IoT: 아주 단순하게 → 시프트 레지스터로 끝나는 convolutional code (앞 슬라이드)
성능 최적화가 아니라 복잡도 예산 안의 타협
LTE는 turbo code 하나로 데이터를 다 처리했다
NR이 LDPC로 바꾼 이유: turbo 복호기는 직렬이라 Gbit/s에서 전력이 감당 안 됐다
세대가 바뀌며 부호가 바뀐 것은 처리량 목표가 바뀌었기 때문
같은 질문을 3주차 토론 1번에서 본문으로 확인한다
specification에서 읽게 되는 표현
code block segmentation: 큰 Transport Block을 조각내는 규칙
base graph 선택: 블록 크기와 rate로 결정
rate matching과 redundancy version: 잘라내기와 재전송 순서
이 셋이 TS 38.212의 골격
이 코스에서는 본문을 읽지 않고 이름만 알아 둔다
사이드링크도 같은 부호를 쓴다 (PSSCH는 LDPC, PSCCH는 Polar)
9주차에 부호 이야기는 나오지 않는다. 격자와 자원 선택만 다르다
'부호'라는 말이 나오면 데이터인지 제어인지부터 가려라

## Slide 41
변조: 비트를 별자리에 놓는다
modulation order가 올라갈수록 symbol당 비트는 늘고 필요한 SNR도 는다
QPSK: 4점, 2비트
점 사이가 멀다 → 잡음에 강하다
16QAM: 16점, 4비트
같은 전력이면 점 사이가 약 45% → 7 dB 더 필요
64QAM: 64점, 6비트
점 사이가 약 22% → 다시 6 dB 더 필요
푸른 원은 같은 세기의 잡음이 점을 흔드는 범위
원이 이웃 점까지 닿으면 비트가 뒤집힌다
점을 늘릴수록 같은 잡음에 더 자주 뒤집힌다
symbol 하나 = 별자리의 점 하나 · 점의 수가 2^(비트 수) · 같은 송신 전력이면 점이 많을수록 점 사이가 좁다
경험칙: 비트 2개를 더 얹을 때마다 필요한 SNR이 6에서 7 dB 늘어난다 · 그래서 채널이 좋을 때만 높은 order를 쓴다
왜 QPSK가 셀 가장자리의 기본값인가
점이 넷뿐이라 잡음 원이 커도 안 겹친다
같은 자원에 2비트뿐이지만 복호가 된다
256QAM은 8비트를 얹지만 점 사이가 QPSK의 약 1/9
실내나 셀 중심의 좋은 채널에서만 쓴다
modulation order는 '얼마나 촘촘한 별자리를 견디는가'의 표현
송신 전력은 왜 못 올리나
UE는 23 dBm 상한, gNB는 규제 상한. 그리고 세게 보내면 이웃 셀 간섭이 는다
그래서 SNR을 올리는 대신 별자리를 성기게 한다
변조와 부호는 함께 움직인다
높은 order + 높은 code rate = 좋은 채널용 조합
낮은 order + 낮은 code rate = 나쁜 채널용 조합
그 조합의 목록이 MCS 표 (다음 슬라이드)
Ambient IoT는 OOK와 BPSK뿐. 1비트
device가 위상을 잴 수 없기 때문 (3주차)
상향에서 QPSK와 낮은 rate를 선호하는 또 다른 이유: PAPR
성긴 별자리일수록 파형의 peak가 낮아 증폭기 효율이 좋다 (블록 5)
별자리의 촘촘함과 패리티의 양, 두 손잡이를 같이 돌린다

## Slide 42
변조와 MCS
modulation order = symbol당 비트 수
OOK — 1비트. Ambient IoT reader 대 device 방향
BPSK — 1비트. Ambient IoT, 일부 제어 신호
QPSK — 2비트. 신뢰도가 중요한 경우, 셀 가장자리
16QAM — 4비트. 중간 채널 조건
64QAM — 6비트. 좋은 채널 조건
256QAM — 8비트. 매우 좋은 채널 조건
비트 2개 더 얹을 때마다 필요한 SNR 6에서 7 dB 증가
점 사이 간격이 절반 이하로 준다 (별자리 그림)
MCS 표와 Transport Block Size
modulation order와 code rate의 조합을 표로 정리한 것
specification은 이 표의 인덱스만 시그널링한다
송수신단이 같은 표를 보고 실제 값을 얻는다
인덱스 하나 → modulation order + 목표 code rate
여기에 할당된 Resource Element 수를 곱하면 Transport Block Size
이 계산 절차가 specification에 그대로 적혀 있다
64QAM에서 QPSK로 낮추면 Transport Block Size는 약 1/3
얻는 것: 같은 SNR에서의 복호 성공률
표가 셋: 64QAM 표, 256QAM 표, 저효율 표. RRC로 고르고 DCI는 5비트 인덱스
TBS 절차: RE 수 → 정보 비트 수 → 양자화 (TS 38.214 clause 5.1.3.2)
재전송 DCI는 MCS 29에서 31로 modulation만. TBS는 첫 전송과 같다
link adaptation이 하는 일
채널이 좋으면 높은 modulation order와 높은 code rate
같은 자원에 더 많은 비트
채널이 나쁘면 낮은 modulation order와 낮은 code rate
같은 자원에 적은 비트, 대신 복호 성공
TS 38.300 clause 5.2.5.1이 정한 제약
한 전송 구간의 한 코드워드 안에서는
모든 Resource Block Group에 같은 변조와 code rate
주파수마다 다르게 하지 않는다
숫자로 보는 교환
MCS 4(QPSK 0.30): 0.60 bit/RE, 필요한 SNR 약 0 dB
MCS 16(16QAM 0.64): 2.57 bit/RE, 약 11 dB
MCS 28(64QAM 0.93): 5.55 bit/RE, 약 20 dB
대략 1 dB에 한 단계. 표의 간격이 곧 채널 추정의 요구 정확도
고르는 기준은 BLER 10%
첫 전송에서 10%는 실패하도록 고른다. 실패는 HARQ가 메운다
0%를 노리면 MCS가 너무 낮아 처리량을 버린다. 10%가 처리량 최적 근처
고르는 주체
하향: gNB. 상향: gNB(UE는 지시대로). 사이드링크: 송신 UE (9주차)
Ambient IoT: reader가 고르되 선택지가 둘뿐 (3주차)
왜 그런가를 6주차 토론에서 다시 묻는다

## Slide 43
MCS 표를 실제로 읽는다
specification은 이 표의 인덱스만 시그널링한다
TS 38.214 Table 5.1.3.1-1 (64QAM 표)에서 뽑은 행
MCS 0: QPSK, R = 120/1024, 효율 0.23 bit/RE
MCS 4: QPSK, 308/1024, 0.60
MCS 9: QPSK, 679/1024, 1.33
MCS 10: 16QAM, 340/1024, 1.33
MCS 16: 16QAM, 658/1024, 2.57
MCS 17: 64QAM, 438/1024, 2.57
MCS 28: 64QAM, 948/1024, 5.55
효율 = modulation order × code rate. 29 이상은 재전송 전용
표에서 보이는 것
효율이 0.23에서 5.55까지 단조 증가. 24배
modulation order가 바뀌는 경계에서 효율이 거의 같다
MCS 9와 10, 16과 17
낮은 order + 높은 rate와 높은 order + 낮은 rate가 만나는 지점
표가 셋: 64QAM 표, 256QAM 표, 저효율(URLLC) 표
어느 표를 쓸지는 RRC 설정. 시그널링은 5비트 인덱스뿐
표의 간격은 SNR로 약 1 dB씩
28단계 × 1 dB ≈ 30 dB 범위. 셀 가장자리에서 중심까지의 SNR 폭과 맞는다
송수신단이 같은 표를 보고 실제 값을 얻는다
Transport Block Size가 나오는 절차 (TS 38.214 clause 5.1.3.2)
1. RB 하나 안에서 데이터가 쓸 수 있는 RE 수를 센다
12 × symbol 수에서 DM-RS와 오버헤드를 뺀다
2. RB 수를 곱해 전체 RE 수
3. RE 수 × code rate × modulation order × layer 수 = 정보 비트 수
4. 그 값을 표 또는 공식으로 양자화해 code block에 맞게 맞춘다
결과가 Transport Block Size. 이 절차가 본문에 그대로 적혀 있다
왜 양자화하는가
조각 크기를 8비트 단위로 맞추고, 조각 수로 나누어떨어지게 하려고
그래서 실제 code rate는 표의 목표값과 조금 다르다
숫자로 하나만
10 RB, 12 symbol, MCS 16, layer 1
RE ≈ (12×12 − 12) × 10 = 1320 (DM-RS 12개 가정)
비트 ≈ 1320 × 4 × 0.643 ≈ 3394 → 양자화 후 근처 값
같은 자원에 MCS 4면 1320 × 2 × 0.30 ≈ 794
4배 이상 차이. 대신 필요한 SNR이 10 dB 이상 낮다
사이드링크(9주차)는 표는 같고 고르는 주체가 다르다
gNB가 아니라 송신 UE가 고른다. 피드백이 없으면 무엇을 근거로 고르는가가 문제
MCS 하나가 처리량과 신뢰도를 동시에 정한다. 그래서 link adaptation이 이 인덱스를 고른다

## Slide 44
왜 한 코드워드 안에서 MCS가 하나인가
specification은 이유를 적지 않는다. 이유는 토론에서 재구성한다
질문
주파수마다 채널이 다르다면(블록 2) RB마다 다른 MCS를 쓰면 더 좋지 않은가
TS 38.300 clause 5.2.5.1: 한 전송 구간의 한 코드워드 안에서는 모든 RB group에 같은 변조와 code rate
6주차 토론에서 다시 묻는 질문. 여기서 답의 재료를 모아 둔다
비교 대상: Wi-Fi도 한 프레임에 MCS 하나. DSL은 반대로 톤(subcarrier)마다 비트 수가 다르다(bit loading)
DSL 채널은 거의 변하지 않는다. 그래서 톤마다 맞출 수 있다. 차이는 coherence time
재료 1: 시그널링 비용
MCS는 grant마다 5비트
RB group마다 따로 주면 그룹 수만큼 곱해진다
제어 채널 자체가 오버헤드 (블록 5)
UE가 보고하는 CQI도 subband 단위로 줄 수는 있다
그러나 보고가 낡는 속도(coherence time)를 생각하면 세밀함의 이득이 준다
숫자: 100 MHz에 RBG 16개, MCS 5비트씩이면 80비트. DCI 전체가 수십 비트
제어 채널이 두 배로 늘어나는 셈. 그 자원은 데이터에서 나온다
재료 2: 부호가 블록 전체에 걸쳐 있다
LDPC 코드워드는 Transport Block 전체를 한 덩어리로 부호화한다
좋은 RB의 비트와 나쁜 RB의 비트가 같은 부호 안에서 섞인다
부호가 평균을 낸다. 나쁜 RB의 손해를 좋은 RB가 메운다
그래서 '평균 채널'에 맞춘 MCS 하나면 큰 손해가 없다
정말 나쁜 RB는 MCS를 낮추는 대신 아예 할당에서 빼면 된다
frequency selective scheduling (블록 5)
CS로 번역하면: 부호가 이미 interleaving으로 오류를 흩뿌려 놓았다
한 RB의 burst 오류가 코드워드 전체에 얇게 퍼진다. 그래서 평균이 통한다
재료 3: 계층은 예외
두 코드워드를 쓸 때(layer 5개 이상)는 코드워드마다 MCS가 다르다
layer마다 SINR이 크게 다르기 때문
즉 specification은 '주파수 축은 하나, 공간 축은 둘'로 선을 그었다
답의 골격: 세밀함의 이득 < 시그널링 비용 + 부호의 평균 효과, 단 공간 축은 이득이 커서 예외
이런 '왜'는 TS에 없다. 6주차 토론 자료가 될 만한 TR을 찾는 것이 사전 질문
힌트: LTE 초기 RAN1 기고와 TR 25.814. 결정은 Rel-8에서 났고 NR이 물려받았다
문서 번호는 각자 확인할 것. 이 슬라이드의 번호도 검증 대상

## Slide 45
재전송: 실패한 전송을 버리지 않는다
HARQ의 구조
stop-and-wait 방식의 병렬 프로세스
수신단은 복호에 실패한 신호를 버퍼에 남긴다
재전송분과 결합한다
Incremental Redundancy
재전송이 같은 비트가 아니라 다른 잉여 비트를 담는다
재전송을 거듭할수록 실효 code rate이 낮아진다
단순 반복은 SNR만 올릴 뿐
대가: soft buffer 유지, 잉여 버전 합의
RV 순서 0, 2, 3, 1. 체계 비트가 있는 RV0와 RV3를 먼저
Ambient IoT와의 대조 (4주차 예고)
TS 38.391에는 NACK 피드백 메시지만 있다
대응하는 ACK 메시지가 없다
왜 가능한가
긍정 응답을 두려면 device가 깨어 기다려야 한다
타이머도 유지해야 한다
device에는 그럴 전력도 시계도 없다
침묵을 성공으로 해석하는 규약
대가: reader가 부정 응답을 놓치면 device는 알 방법이 없다
신뢰도를 시스템 수준의 재질의로 밀어냈다
device에는 soft buffer가 없다. 결합 없이 처음부터 다시 받는다
stop-and-wait와 병렬 프로세스
하나의 프로세스는 응답을 받을 때까지 다음을 못 보낸다
그 사이 링크가 논다
그래서 여러 프로세스를 병렬로 돌린다
한 프로세스가 응답을 기다리는 동안
다른 프로세스가 새 블록을 보낸다
프로세스 수가 왕복 지연을 덮을 만큼 있어야 한다
8주차에서 이 조건이 깨진다
위성 왕복 지연이 수십 밀리초이기 때문
지상망 최대 16, Rel-17 NTN 32
프로세스마다 soft buffer. 개수 × 코드워드 길이가 메모리
사이드링크의 재전송은 다르다 (9주차)
피드백 채널이 별도로 있다 (PSFCH)
TS 38.300 clause 5.7.4.1
그룹캐스트에서는 여러 수신자가 있다
누가 실패했는지에 따라 처리가 갈린다
모드 2에서는 재전송 자원도 스스로 골라야 한다
TS 38.321 clause 5.22.1.3
모드 2는 재전송 자원도 미리 예약해 SCI에 적는다
남들이 그 예약을 읽고 피한다. 재전송이 곧 자원 예약 문제
중앙 스케줄러가 없다는 사실이 재전송까지 바꾼다

## Slide 46
Incremental Redundancy
재전송을 거듭할수록 실효 code rate이 낮아진다
Incremental Redundancy: 재전송마다 다른 패리티를 보낸다
첫 전송 (RV0)
체계 비트
패리티 1
패리티 2
패리티 3
재전송 1 (RV2)
체계 비트
패리티 1
패리티 2
패리티 3
재전송 2 (RV3)
체계 비트
패리티 1
패리티 2
패리티 3
체계 비트
패리티 1
패리티 2
패리티 3
수신단 결합 결과
결합하면 실효 code rate이 낮아진다 → 부호화 이득 · 단순 반복은 SNR만 올린다
대가: 수신단이 이전 시도를 담을 soft buffer를 유지해야 한다 (전력 소모)
단순 반복과의 차이
단순 반복은 같은 비트를 더해 SNR만 올린다
Incremental Redundancy는 새 패리티를 더해 code rate을 낮춘다
LLR로 번역하면
Chase: 같은 비트의 LLR을 더한다 → 3 dB (전력 2배)
IR: 새 패리티의 LLR이 그래프의 새 검사식을 켠다 → code rate 하락 + 3 dB
첫 전송 rate가 낮으면(1/3 아래) 새 패리티가 바닥나 IR도 반복이 된다
RV 순서 0, 2, 3, 1의 이유
RV0와 RV3에 체계 비트가 있다. 첫 전송을 통째로 놓쳤을 때를 대비
결합할수록 부호화 이득이 커진다
8주차에서 이 구조가 흔들린다
프로세스 수가 왕복 지연을 덮어야 한다
위성 왕복 지연은 수십 밀리초
저궤도 50 ms, 중궤도 180 ms, 정지궤도 600 ms
숫자로
저궤도 왕복 25 ms, 30 kHz slot 0.5 ms → 50 slot을 덮으려면 프로세스 50개
Rel-17이 32개까지 늘렸고, 그래도 모자라면 HARQ를 끄고 낮은 MCS와 RLC 재전송으로 메운다
왕복 시간이 자릿수를 넘으면 재전송 구조가 바뀐다
지상망의 가정이 성립하지 않는다

## Slide 47
HARQ 타이밍을 숫자로
프로세스 수가 왕복 시간을 덮어야 링크가 놀지 않는다
stop-and-wait 프로세스 하나는 왕복 시간 동안 논다 · 그래서 여러 프로세스를 돌린다
지상망
P0
P1
P2
P3
P0
P1
P2
P3
P0
P1
P2
P3
RTT = 4 slot → P0의 다음 전송이 바로 이어진다
각 칸 = slot 하나
저궤도 위성
P0
P15
P0의 응답이 아직 안 왔다 → 논다
RTT 수십 ms = slot 수십 개. 16 프로세스로는 덮지 못한다
대응: 프로세스 수를 32로 늘리고, 그래도 모자라면 HARQ 재전송을 끄고 RLC 재전송에 맡긴다 (Rel-17 NTN)
지상망: 처리 지연 포함 RTT 몇 slot → Rel-15의 최대 16 프로세스로 충분 · 응답 시각(K1)은 grant가 slot 단위로 지시한다
위성: RTT가 slot 수십에서 수백 개 → 8주차의 HARQ 확장이 여기서 나온다
specification이 정하는 숫자
프로세스 수: UE마다 설정, 지상망 최대 16
Rel-17 NTN에서 32까지 확장
피드백 시각 K1: PDSCH를 받은 slot에서 몇 slot 뒤에 ACK/NACK을 보낼지, grant가 지시
프로세스 번호와 새 데이터 표시(NDI), redundancy version이 grant에 실린다
수신단은 이 셋으로 '새것인지 재전송인지, 어느 조각인지'를 안다
NDI가 1비트인 이유: 이전 값과 같은지만 보면 된다. CS의 alternating bit protocol
NACK을 ACK으로 잘못 들으면 그 블록은 잃는다. 최종 보루는 RLC 재전송
왜 이것이 설계 문제인가
프로세스마다 soft buffer가 필요하다 (메모리 = 비용 = 전력)
프로세스를 늘리면 buffer가 늘고, 줄이면 링크가 논다
RTT는 거리와 처리 시간이 정하고 UE가 바꿀 수 없다
그래서 위성에서는 '재전송을 끈다'는 선택지까지 열었다
신뢰도는 낮은 MCS와 RLC 재전송으로 메운다
숫자: RTT 8 ms, 2 Gbit/s면 16 Mbit의 soft buffer. LLR 6비트씩이면 96 Mbit
그래서 최고 속도 UE는 buffer 상한을 두고 그 위는 잘라낸다 (limited buffer rate matching)
지연 × 처리량 = 필요한 buffer. CS의 bandwidth-delay product와 같은 식

## Slide 48
soft combining의 직관
실패한 전송을 버리지 않는다는 말의 실제 내용
hard와 soft
hard 판정: 각 비트를 0 또는 1로 결정해 버린다
soft 판정: '0일 확률 대 1일 확률'의 비를 log로 갖고 있는다 (LLR)
잡음이 심한 비트는 0 근처, 확실한 비트는 큰 값
복호기는 soft 값을 받아야 제 성능이 난다
hard 판정으로 시작하면 2 dB 안팎을 잃는다. 확신 정보를 버리는 값
재전송분도 soft 값으로 받아 이전 값과 더한다
LLR = log(P(0)/P(1)). 독립 관측이면 LLR은 그냥 더해진다
그래서 결합이 덧셈 하나. CS로 번역하면 log-odds의 베이즈 갱신
Chase combining: 같은 것을 다시 보낸다
같은 비트열을 다시 보내고 LLR을 더한다
신호는 두 배, 잡음은 √2배 → SNR 3 dB 이득
단순하고 buffer 관리가 쉽다
그러나 code rate는 그대로. 부호화 이득이 없다
그래도 쓰는 경우: 첫 전송의 rate가 이미 낮을 때
rate 1/3 아래에서는 더 보낼 새 패리티가 없다. 그때는 반복이 곧 IR
그래서 RV 순서를 돌다 보면 결국 같은 비트를 다시 보내게 된다
반복은 SNR만 올린다
Incremental Redundancy: 새 패리티를 보낸다
첫 전송에서 잘라냈던 패리티(RV1, 2, 3)를 보낸다
결합하면 실효 code rate가 내려간다
0.9로 시작해 두 번 결합하면 0.3 근처
SNR 이득에 부호화 이득이 더해진다
대가: 수신단이 어느 RV인지 알아야 하고 buffer가 커야 한다
첫 전송이 아예 안 잡히면(제어 채널 실패) 체계 비트가 없는 RV만 남아 손해
그래서 RV 순서를 0, 2, 3, 1로 두는 관례
RV0와 RV3에는 체계 비트가 있고 RV1, RV2는 거의 패리티뿐
이득의 크기: 첫 전송 rate 0.9에서 IR 한 번이면 Chase보다 2에서 3 dB 더
buffer가 곧 전력이다
LLR 하나에 몇 비트, 프로세스마다 코드워드 길이만큼
고속 UE는 수 Mbit의 soft buffer를 유지한다
메모리를 읽고 쓰는 것이 전력. 5주차 DRX 논의와 만난다
specification은 buffer 상한을 UE 능력으로 정하고 그에 맞춰 잘라낸다
limited buffer rate matching
Ambient IoT device에는 soft buffer가 없다
그래서 결합도 없고, 재전송은 처음부터 다시 받는 것과 같다. 반복이 곧 재전송
재전송 구조의 비용은 시간이 아니라 메모리와 전력으로 낸다

## Slide 49
블록 4 자가 점검
문제
1. 같은 자원을 할당받고 변조를 64QAM에서 QPSK로 낮추면 Transport Block Size는 어떻게 변하는가. 무엇을 얻는가
2. Incremental Redundancy 방식의 재전송이 단순 반복보다 나은 이유는 무엇인가. 대신 무엇이 필요한가
3. Ambient IoT가 LDPC 대신 convolutional code를 고른 이유를 device 쪽 제약으로 설명하라
4. CRC가 24비트인 이유를 '검출 실패 확률'과 '오버헤드'로 설명하라
5. 저궤도 위성에서 HARQ 프로세스가 16개로 모자라는 이유를 slot 수로 계산하라
6. MCS 9(QPSK 679/1024)와 MCS 10(16QAM 340/1024)은 효율이 같다. 같은 SNR에서 어느 쪽이 유리한가
힌트: 별자리의 점 간격과 code rate가 각각 무엇을 바꾸는지
이 블록이 여는 specification clause
TS 38.300 clause 5.2.5 link adaptation과 재전송
TS 38.214 clause 5.1.3 MCS 표와 Transport Block Size (참조)
TS 38.214 clause 8.1.3 사이드링크 MCS와 TBS 결정 (9주차)
TS 38.291 clause 8 Ambient IoT 공통 함수 (3주차)
8.2 채널 부호화, 8.4 변조 사상, 8.5 line coding
TS 38.321 clause 5.22.1.3 사이드링크 HARQ 동작 (9주차)
TS 38.391 clause 6.2.1.5 NACK 피드백 (4주차)
한 문장으로 요약하면
전송 사슬의 각 단계는 모두 교환 관계다
부호는 신뢰도와 복잡도를 바꾼다
변조는 처리량과 커버리지를 바꾼다
재전송은 지연과 신뢰도를 바꾼다
specification은 그 교환의 눈금만 정하고 어느 눈금을 고를지는 스케줄러에 맡긴다
눈금의 이름들: MCS 인덱스, code rate, redundancy version, HARQ 프로세스 수, soft buffer 크기
이 다섯 단어가 나오면 이 블록의 어느 슬라이드인지 떠올릴 수 있어야 한다
연결
3번은 3주차 토론 질문 1번과 같다. 다음 주에 본문으로 다시 확인한다
2번은 5주차의 전력 논의로 이어진다
soft buffer를 유지한다는 것은 깨어 있다는 뜻
5번은 8주차의 첫 질문이다
6번은 정답이 없다. 실무 표가 두 조합을 다 둔 이유를 설명하면 된다
구현마다 다른 답을 내고, 그 차이가 논문의 베이스라인 차이로 나타난다
자가 점검은 예고편이다. 답을 못 해도 어느 주에 답이 나오는지 알면 된다

## Slide 50
physical layer 예습 · 블록 5
되먹임, 다중 접속, 측정
앞의 블록들이 링크 하나를 다루었다면 이 블록은 여러 UE가 자원을 나눠 쓰는 문제를 다룬다.
이 코스의 specification 대부분이 실제로는 이 문제에 관한 것이다.
네 가지 사실이 이 블록을 관통한다. 채널이 변한다, 자원이 모자란다, 송신단이 채널을 모른다, UE의 배터리가 유한하다.
이 파트에서 다루는 것
link adaptation의 순환과 그 구조가 낳는 두 문제
CSI 보고의 내용물: CQI, PMI, RI
outer loop: 보고가 낡아도 돌아가는 이유
reference signal 다섯 종류
DM-RS 배치를 격자 위에서
TDD 상호성과 SRS
빔과 SSB
Random Access과 스케줄링
OFDMA, grant의 해부, SR과 BSR
측정량 네 가지와 측정의 시간 구조
Timing Advance와 DRX를 숫자로
네 가지 사실로 다시 묶기
자가 점검 6문항

## Slide 51
되먹임과 link adaptation
TS 38.300 clause 5.2.5.1은 열 줄이 채 안 된다. 그 열 줄이 6~7주차의 무대다
순환 구조
송신단은 채널을 모른다. 수신단이 알려 준다
gNB이 reference signal를 보낸다
UE가 채널 상태를 측정해 보고한다
어떤 MCS이 적절한지
어떤 precoding가 좋은지
몇 개의 계층을 쓸 수 있는지
gNB이 다음 전송의 MCS를 정한다
specification이 정한 것: 한 전송 구간의 한 코드워드 안에서는
모든 Resource Block Group에 같은 변조와 code rate을 쓴다
한 바퀴에 수 slot. 그 사이 채널이 변하면 보고는 낡는다
여기서 생기는 두 문제
1. 보고가 도착했을 때 이미 채널이 변해 있을 수 있다
coherence time이 짧을수록 심하다 (블록 2)
고속 이동, 높은 반송파 주파수에서 악화
2. 보고 자체가 자원을 쓴다
정확할수록 비트가 늘어난다
이 두 문제가 6~7주차에 기계학습을 끌어들이는 이유
TR 38.843 clause 5.1 CSI 피드백
압축과 예측 두 갈래로 다룬다
두 문제의 크기가 coherence time과 PMI 비트 수로 정해진다
6~7주차에서 무엇을 읽게 되는가
TR 38.843 clause 4 일반 framework
데이터 수집, 모델 학습, 관리, 추론, 저장
clause 4.3의 collaboration level x, y, z
TR 38.843 clause 5.1 CSI 피드백
압축과 예측 두 갈래
clause 5.1.2의 벤더 간 협업 방향 A, B, C
TR 38.843 clause 7.2.1 프로토콜 영향
7.2.1.4 모델 전달과 배포
핵심 질문: 왜 모델 자체는 표준화하지 않았는가
precoding와 계층
송신 안테나가 여러 개면 방향을 만들 수 있다
어느 방향으로 보낼지가 precoding
채널이 좋으면 여러 데이터 흐름을 동시에 보낸다
그 개수가 계층 수
UE는 이 셋을 함께 보고한다
어떤 MCS가 적절한지
어떤 precoding가 좋은지
몇 개의 계층을 쓸 수 있는지
보고 비트가 늘어나는 주된 원인이 precoding 정보
압축이 문제가 되는 이유가 여기 있다

## Slide 52
link adaptation의 순환
송신단은 채널을 모른다. 수신단이 알려 준다
gNB
reference signal 전송
UE
채널 측정
CSI-RS
보고 내용
MCS · precoding · 계층 수
gNB
다음 전송의 MCS 결정
CSI 보고 (PUCCH/PUSCH)
여기서 두 문제가 생긴다 ① 보고가 도착했을 때 채널이 이미 변해 있다 ② 보고 자체가 자원을 쓴다
이 두 문제가 6주차와 7주차에서 기계학습을 끌어들이는 이유다 (TR 38.843 clause 5.1)
보고에 담기는 것
어떤 MCS이 적절한지
어떤 precoding가 좋은지
몇 개의 계층을 쓸 수 있는지
CQI: 4비트, BLER 10% 기준의 최고 조합
PMI: codebook 인덱스. Type I 수십 비트, Type II 수백 비트
RI: layer 수. 채널 rank의 상한
보고 경로
주기적: PUCCH, 설정된 주기. 비주기적: PUSCH, gNB 요청 시
측정에서 보고까지 수 slot의 처리 지연
보고 비트가 늘어나는 주된 원인이 precoding 정보
6~7주차에서 읽을 것
TR 38.843 clause 4 — 일반 framework, collaboration level
TR 38.843 clause 5.1 — CSI 피드백
압축과 예측 두 갈래
TR 38.843 clause 7.2.1.4 — 모델 전달
outer loop가 보고의 오차를 메운다 (뒤에서)
ACK이면 오프셋을 조금 올리고 NACK이면 크게 내린다. specification 밖의 구현
TDD에서는 이 순환의 절반을 SRS가 대신한다 (뒤에서)
사이드링크 브로드캐스트에는 이 순환이 없다 (9주차)
순환의 어느 화살표가 없는지가 각 모듈의 설계를 가른다

## Slide 53
CSI 보고의 내용물: CQI, PMI, RI
UE는 채널을 알고 gNB는 나머지를 안다. 그래서 힌트만 보낸다
CQI: 얼마나 좋은가
4비트 인덱스. 16단계
뜻: 'BLER 10% 이내로 받을 수 있는 가장 높은 modulation과 code rate'
TS 38.214 clause 5.2.2.1의 CQI 표
URLLC용으로 BLER 0.001% 기준 표가 따로 있다
wideband 하나 또는 subband마다 하나
UE가 MCS를 직접 고르지 않고 CQI만 주는 이유
gNB만 부하, 간섭 조정, 다른 UE와의 우선순위를 안다
CQI는 힌트이고 결정은 스케줄러의 몫
CQI 15는 256QAM 표에서 code rate 0.93. 그 위는 없다
표의 상한이 곧 UE가 보고할 수 있는 최고 채널 품질
PMI와 RI: 어느 방향으로, 몇 겹으로
RI: 동시에 보낼 수 있는 독립 데이터 흐름(layer) 수
안테나 수와 채널의 rank가 상한
PMI: 미리 정한 precoding 목록(codebook)에서 고른 인덱스
Type I: 수십 비트. 빔 하나를 고르는 수준
Type II: 수백 비트. 여러 빔을 가중 합성
보고 비트가 느는 주된 원인이 PMI
CS로 번역하면: 채널 행렬의 손실 압축. codebook은 양자화 사전
사전이 클수록 정밀하지만 인덱스가 길다. Type II는 사전 대신 기저 계수를 직접 보낸다
압축이 문제가 되는 이유가 여기 있다 (6주차)
보고의 시간 구조
주기적 보고: 설정된 주기로 PUCCH에
주기는 몇 slot에서 수백 slot까지 설정 가능
비주기적 보고: gNB가 요청하면 PUSCH에 한 번
측정 시점과 보고 도착 시점 사이에 처리 지연이 있다
수 slot. 그 사이 채널이 변하면 보고는 이미 낡았다 (블록 2)
숫자: 30 kHz, 주기 10 slot = 5 ms. 120 km/h 2 GHz의 coherence time 2.3 ms보다 길다
보고가 한 번 오는 사이 채널이 두 번 뒤집힌다. 그런데도 돌아가는 이유가 다음 슬라이드
정확도, 주기, 오버헤드의 삼각 교환
이것이 6주차와 7주차로 이어지는 방식
TR 38.843 clause 5.1의 CSI feedback enhancement
압축: Type II의 수백 비트를 양쪽 모델로 줄인다
예측: 낡은 보고로 다음 시점의 채널을 맞힌다
두 갈래 모두 이 슬라이드의 두 문제에서 나왔다
평가 지표도 여기서 정해진다
압축은 같은 비트 수에서 정확도(코사인 유사도 등), 예측은 낡은 보고 대비 처리량 이득
TR 38.843의 평가 표를 읽을 때 이 두 지표가 무엇을 뜻하는지가 7주차 질문
무엇을 보고하는지 모르면 무엇을 압축하고 예측하는지도 모른다

## Slide 54
outer loop: 보고가 낡아도 시스템이 돌아가는 이유
specification은 CQI를 정의하고, 그것을 믿을지는 구현이 정한다
문제
CQI는 몇 ms 전의 채널이고 오차도 있다
그대로 MCS를 고르면 BLER이 목표(10%)에서 벗어난다
낙관적이면 실패가 잦고, 비관적이면 처리량을 버린다
보고 주기를 줄이면 오버헤드가 는다 (앞 슬라이드)
UE마다 CQI의 버릇이 다르다
같은 채널에서 어떤 UE는 후하게, 어떤 UE는 박하게 보고한다. 구현 차이
즉 CQI는 정확하지도, 균일하지도, 신선하지도 않다
해법: 결과로 보정한다
gNB가 CQI에 오프셋을 더해 MCS를 고른다
ACK이 오면 오프셋을 조금 올리고, NACK이 오면 크게 내린다
올림과 내림의 비가 목표 BLER을 정한다 (1:9면 10%)
보고가 낡아도 실제 성공률이 목표에 수렴한다
이것을 outer loop link adaptation이라 부른다
CS로 번역하면: 제어 루프. CQI는 feedforward, ACK/NACK은 feedback
TCP 혼잡 제어와 같은 꼴. 성공하면 조금 올리고 실패하면 크게 내린다(AIMD)
숫자: 올림 0.1 dB, 내림 0.9 dB면 BLER 10%에서 균형
specification에는 없다
TS 38.214는 CQI를 정의하고, TS 38.300은 link adaptation의 존재만 적는다
오프셋을 어떻게 움직일지는 전부 구현
논문의 '베이스라인'이 대개 이 자리에서 갈린다
남의 결과를 읽을 때 outer loop 유무를 확인하지 않으면 비교가 안 된다
같은 자리에 있는 것들: 스케줄러, 전력 제어의 목표값, 빔 선택 규칙, 핸드오버 파라미터 값
specification은 인터페이스(무엇을 주고받는가)를 정하고 알고리즘(무엇을 할 것인가)은 비워 둔다
specification이 정하지 않은 것을 아는 것도 읽기 능력이다
사이드링크에서는 (9주차 예고)
모드 2 브로드캐스트에는 피드백이 없다
CQI도 ACK도 없으니 outer loop가 성립하지 않는다
그룹캐스트는 PSFCH로 NACK만 받는 옵션이 있다
누가 실패했는지 모르는 NACK으로 무엇을 보정할 수 있는가
이 틈이 연구 주제가 되는 자리
NACK 수를 세어 MCS를 내리는 것, 그룹의 최악 수신자에 맞추는 것, 거리로 어림하는 것
Ambient IoT는 reader가 응답 유무로만 판단한다 (4주차)
침묵이 성공인지 실패인지 모르는 구조에서의 link adaptation
되먹임이 없는 곳에서 link adaptation은 다른 얼굴이 된다

## Slide 55
reference signal, 빔, 동기
reference signal
측정과 demodulation를 위해 미리 약속된 신호를 섞어 보낸다
demodulation용, 채널 상태 측정용, 상향 채널 추정용
데이터를 실을 수 있었던 자원을 쓴다 → 오버헤드
얼마나 촘촘히 넣을지는 블록 2가 정한다
시간 축은 coherence time
주파수 축은 coherence bandwidth
다섯 종류: DM-RS, CSI-RS, SRS, PT-RS, SSB (다음 슬라이드)
빔과 SSB
높은 주파수에서는 에너지를 좁은 방향으로 모은다
안테나 이득을 얻기 위해
UE가 어느 빔 안에 있는지 찾아야 한다
gNB이 SSB을 여러 빔으로 돌아가며 쏜다
UE는 가장 센 것을 골라 동기를 잡는다
빔이 어긋나면 다시 맞춰야 한다 → beam management
7주차 기계학습의 두 번째 유스케이스
6G에서 SSB의 구조와 주기는 미결 쟁점
12주차 RAN 제113차 결산에서 다룬다
SSB 주기 기본 20 ms, FR2는 최대 64개 빔
빔이 많을수록 훑는 데 오래 걸린다. 초기 접속 지연 대 커버리지의 교환
오버헤드라는 관점
reference signal, 제어 채널, 동기 신호, Cyclic Prefix
모두 사용자 데이터를 실을 수 있었던 자원
specification 설계의 상당 부분이 이 오버헤드를 깎는 일
얼마나 자주 보낼 것인가
얼마나 촘촘히 배치할 것인가
몇 개의 빔으로 나눌 것인가
깎으면 성능이 떨어지고 늘리면 처리량이 준다
이 교환이 specification 곳곳에 파라미터로 노출되어 있다
구술에서 자주 묻게 되는 자리
숫자로
CP 6.6%, DM-RS 3.6에서 14% (symbol 수와 port 수), 제어 채널 7에서 21% (1에서 3 symbol)
CSI-RS와 SSB는 주기적이라 평균으로는 수 %
합치면 15에서 30%. 최대 처리량 계산에서 빼는 몫이 이것
깎는 방법의 역사
LTE는 셀 전체에 reference signal을 항상 뿌렸다 (CRS). NR은 UE별로만 (DM-RS)
그래서 NR은 빈 셀에서 거의 아무것도 보내지 않는다. 기지국 에너지 절감의 출발점 (5주차)
구술 질문의 형태
'이 파라미터를 늘리면 무엇이 좋아지고 무엇이 나빠지는가'
답에 오버헤드와 성능이 둘 다 나와야 한다

## Slide 56
reference signal 다섯 종류
같은 '미리 약속된 신호'라도 목적이 다르면 위치와 밀도가 다르다
무엇을 위한 신호인가
DM-RS: 데이터와 같은 자원 안에 섞여 복조용 채널을 준다
데이터가 있는 곳에만 있다
CSI-RS: 채널 상태 측정용. 데이터와 무관하게 주기적으로
CQI, PMI, RI가 여기서 나온다
SRS: 상향 sounding. UE가 보내고 gNB가 상향 채널을 잰다
PT-RS: FR2의 phase noise 추적용
SSB: 동기와 빔 선택용 (PSS, SSS, PBCH)
주기 기본 20 ms. UE가 처음 켜질 때 이것부터 찾는다
TRS: 시간과 주파수 추적용 CSI-RS의 변종. oscillator 드리프트를 잡는다
블록 3의 shift 보정이 여기서 이루어진다
밀도를 정하는 손잡이
DM-RS 시간 축: slot 안 추가 위치 0에서 3개
Doppler spread가 크면 늘린다 (블록 2)
DM-RS 주파수 축: type 1은 subcarrier 두 개마다, type 2는 인접한 두 칸 쌍으로
CSI-RS 주기: slot 단위 설정
SRS 주기와 대역폭
CS로 번역하면: 채널을 샘플링하는 것. 나이퀴스트 조건이 블록 2의 두 부등식
시간 축은 Doppler spread의 2배 이상, 주파수 축은 delay spread의 역수보다 촘촘하게. 실제는 그 몇 배
모든 손잡이가 오버헤드와 추정 정확도의 교환
한 슬롯 안의 오버헤드 어림
DM-RS 1 symbol, type 1, 1 port: 14 symbol 중 절반 subcarrier 하나 → 약 3.6%
DM-RS 2 symbol이면 7%
여기에 제어 채널 1에서 3 symbol, CSI-RS, CP 6.6%
합치면 15에서 25%가 데이터 아닌 자리
계산 연습(블록 3)의 '오버헤드 15%'가 이것
port가 늘면 DM-RS도 는다
4 layer면 DM-RS 칸이 두 배. MIMO의 숨은 비용
사이드링크 PSSCH는 DM-RS를 slot에 2에서 4 symbol 넣는다 (9주차)
차량 속도를 미리 감안한 값. 왜 그 수인지가 이 블록의 응용 문제
specification에서의 자리
TS 38.211이 각 신호의 생성과 격자 위치를 정한다 (참조)
TS 38.214가 CSI-RS 기반 보고 절차
TS 38.331이 밀도와 주기의 설정값
사이드링크는 PSSCH 안의 DM-RS와 PSFCH뿐. CSI-RS는 unicast에만 (9주차)
Ambient IoT는 preamble 하나로 동기와 채널을 다 한다 (3주차)
6G 논의에서 reference signal은 통째로 재설계 후보
AI 기반 채널 추정이면 밀도를 줄일 수 있는가가 12주차 RAN 총회 결산의 한 줄
신호의 종류를 가리면 어느 문서의 어느 절차인지 반은 보인다

## Slide 57
DM-RS 배치를 격자 위에서 본다
블록 2의 두 상한이 격자 위의 붉은 칸으로 나타난다
slot 하나 (14 symbol) × Resource Block 하나 (12 subcarrier)
sub-
carrier
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
symbol 번호 → 회색: 제어 채널 · 붉은색: DM-RS · 흰색: 데이터
격자 위에서 블록 2를 다시 본다
붉은 칸 = DM-RS: symbol 2와 11, subcarrier 두 개마다 (type 1, additional position 1)
주파수 축: DM-RS 간격 2 subcarrier = 30 kHz (15 kHz 기준)
→ coherence bandwidth 수백 kHz보다 훨씬 촘촘. 여유가 크다
시간 축: DM-RS 간격 9 symbol ≈ 0.64 ms (15 kHz 기준)
→ 120 km/h, 2 GHz의 coherence time 2.3 ms 안에는 들지만
고속철 0.5 ms에는 못 든다 → 추가 위치를 3개까지 늘린다
reference signal의 주파수 축 간격 < coherence bandwidth · 시간 축 간격 < coherence time · 두 부등식이 붉은 칸의 개수를 정한다
붉은 칸이 늘면 흰 칸(데이터)이 준다 · 그래서 밀도는 설정값이고, 어느 값이 맞는지는 배치(속도, 주파수, 지형)가 정한다
설정의 언어
dmrs-AdditionalPosition = 0, 1, 2, 3 (TS 38.331)
0이면 앞쪽 1 symbol만. 고정 UE나 저속
3이면 slot에 4번. 고속
mapping type A는 slot 앞 symbol 2 또는 3에서 시작, type B는 데이터 시작 symbol에서
port 수가 늘면 같은 칸을 code로 나누거나 칸을 더 쓴다
설정값은 gNB가 UE의 속도를 모르고 정한다
그래서 배치 기준(도심, 고속도로)으로 고르고, 나머지는 여유로 덮는다
수신기가 하는 일
붉은 칸에서 채널을 재고 흰 칸의 채널은 보간한다
주파수 축은 촘촘해 보간이 쉽다
시간 축은 두 점뿐이라 직선 보간. 그 사이가 coherence time 안이어야 한다
추정 오차는 잡음에도 비례한다
낮은 SNR에서는 여러 칸을 평균해야 하고, 그러려면 더 많은 붉은 칸이 필요
밀도의 하한을 정하는 것은 채널이고, 상한을 정하는 것은 오버헤드

## Slide 58
TDD 상호성과 SRS: 보고 없이 채널을 아는 법
상향 채널을 재면 하향 채널을 안다. 단, 조건이 붙는다
FDD와 TDD
FDD: 상향과 하향이 다른 주파수. 하향 채널은 UE만 안다 → PMI 보고 필수
TDD: 같은 주파수를 시간으로 나눠 쓴다. 하향 채널 ≈ 상향 채널
전파 경로는 방향에 무관 (상호성)
그래서 gNB가 UE의 SRS를 받아 하향 채널을 직접 잰다
보고 비트 없이 안테나 수십 개짜리 precoding이 가능
3.5 GHz massive MIMO가 이 방식
숫자: 64 안테나 채널을 PMI로 보고하려면 Type II로도 수백 비트, SRS면 0비트
대신 UE가 SRS를 보내는 상향 자원을 쓴다. 공짜는 아니다
상호성이 성립하는 조건
상향 측정과 하향 전송이 coherence time 안에 있어야 한다
TDD 주기가 수 ms이니 고속에서는 깨진다 (블록 2)
송수신 RF 회로는 상호적이지 않다 → 보정(calibration) 필요
간섭은 상호적이지 않다
UE가 겪는 간섭은 UE만 안다. 그래서 TDD에서도 CQI는 필요
TDD 자체의 비용: 상향과 하향을 시간으로 나누니 각각의 지연이 는다
하향 7 slot, 상향 2 slot 같은 패턴에서 상향 기회는 10 slot에 두 번
상호성은 채널에는 성립하고 간섭과 회로에는 성립하지 않는다
SRS의 비용
UE가 전 대역에 걸쳐 주기적으로 보내야 한다
상향 자원과 UE 전력을 쓴다
UE 안테나가 4개면 4개를 돌아가며 보낸다
셀에 UE가 많으면 SRS 자원이 병목이 된다
그래서 주기와 대역폭이 설정값
UE 송신 전력 23 dBm은 gNB의 43 dBm보다 100배 작다
같은 채널이라도 상향 SRS의 SNR이 낮아 추정이 거칠다. 상호성의 실용적 한계
셀 가장자리 UE의 SRS는 잘 안 들린다. 그런 UE에는 다시 PMI 보고가 낫다
이 슬라이드가 여는 질문
6주차 CSI 압축이 FDD 문제인가 TDD 문제인가
압축의 필요성은 PMI가 큰 FDD에서 절실하다
9주차 사이드링크는 TDD 같은 상호성을 쓸 수 있는가
두 UE가 같은 자원을 번갈아 쓰지 않으면 성립하지 않는다
10주차 ISAC은 반사파를 읽는다. 송신과 수신이 같은 장치면 상호성이 아니라 레이더
통신의 채널 추정 도구가 센싱의 도구로 재활용되는 지점
되먹임의 형태는 duplex 방식이 절반을 정한다

## Slide 59
접속과 스케줄링
Random Access 네 단계
1. UE가 preamble을 보낸다
2. gNB이 응답한다
3. UE가 자기를 식별한다
4. 충돌이 해소되었음을 확인한다
TS 38.300 clause 5.3.4
스케줄링
gNB이 제어 채널로 그랜트를 내린다
UE는 지정된 자원에서만 보낸다
상향에 보낼 것이 있으면 buffer status를 보고해 그랜트를 요청
TS 38.300 clause 10.1~10.3
4주차와의 대조
Ambient IoT의 경쟁 기반 접속은 두 단계에서 끝난다
Msg1: device가 임의 식별자를 보낸다
Msg2: reader가 응답한다
Msg3과 Msg4에 해당하는 것이 없다
무엇이 없어졌고 왜 가능한가가 그 주의 토론 질문
9주차와의 대조
사이드링크 모드 2에는 스케줄러가 아예 없다
UE가 스스로 센싱해서 자원을 고른다
TS 38.214 clause 8.1.4가 그 알고리즘
센싱이 스케줄러를 대신한다
남의 SCI를 읽어 예약을 알고, RSRP로 세기를 재서 빈 칸을 고른다
스케줄러가 자원을 나누는 근거
UE가 보고한 채널 상태
버퍼에 쌓인 데이터의 양과 우선순위
서비스별 지연 requirements
공평성 — 오래 못 받은 UE를 배려
specification은 이 중 무엇을 어떻게 쓰라고 정하지 않는다
TS 38.300 clause 10은 스케줄러가 무엇을 알 수 있는지만 정한다
어떻게 결정할지는 구현의 영역
한 slot의 결정 규모
UE 수십 명 × RB 수백 개 × MCS 29단계 × layer. 1 ms 안에
그래서 최적화가 아니라 휴리스틱. proportional fair가 대표
근거가 낡는다
CQI는 수 ms 전, BSR은 수십 ms 전의 값일 수 있다
학기말 논문의 흔한 주제가 이 자리
질의응답에서 자주 묻게 되는 자리

## Slide 60
Random Access 네 단계
UE가 망에 처음 들어가는 절차
UE (UE)
gNB (gNB)
Msg1 preamble (PRACH)
Msg2 Random Access 응답 · Timing Advance · 상향 그랜트
Msg3 UE 식별 (PUSCH)
Msg4 경쟁 해소 확인
4주차 Ambient IoT의 접속은 Msg1과 Msg2 두 단계에서 끝난다 — 합친 것이 아니라 없는 것이다
각 메시지가 하는 일
Msg1 — preamble. 누군가 들어오려 한다
Msg2 — 응답. Timing Advance와 상향 그랜트
Msg3 — UE 식별
Msg4 — 경쟁 해소 확인
Msg2의 TA는 12비트: 왕복 최대 2 ms, 셀 반경 약 300 km
Msg3의 충돌: 같은 preamble을 고른 두 UE가 같이 보낸다. Msg4에서 한쪽만 확인받는다
8주차에서 깨지는 지점
preamble이 정해진 창 안에 도착해야 한다
위성에서는 전파 지연이 수십 밀리초
UE가 자기 위치와 궤도로 미리 보정한다
보정이 틀리면 창을 벗어난다
Msg2를 기다리는 창도 수십 ms 뒤로 밀어야 한다
UE가 미리 보정한 TA 위에 Msg2의 TA가 더해진다

## Slide 61
다중 접속: 격자를 사람에게 나눈다
격자를 나누는 방식이 곧 다중 접속이다
네 가지 나누기
시간으로(TDMA), 주파수로(FDMA), 부호로(CDMA), 격자 칸으로(OFDMA)
OFDMA = 블록 3의 격자를 UE별로 칸 단위 배분
시간과 주파수를 동시에 나누므로 앞의 셋을 포함한다
NR 하향은 OFDMA
상향은 CP-OFDM 또는 DFT-s-OFDM
DFT-s-OFDM은 파형의 peak를 낮춰 UE 전력 증폭기를 아낀다 (PAPR)
PAPR 한 줄: 수천 개의 파를 더하면 가끔 모두 같은 위상이 되어 peak가 튄다
증폭기는 peak에 맞춰 여유를 둬야 하니 평균 효율이 떨어진다. 배터리 문제
사이드링크는 UE끼리이므로 상향 파형 규칙을 따른다 (9주차)
좋은 칸을 좋은 사람에게
주파수마다 채널이 다르고(블록 2) UE마다 다르다
UE A에 나쁜 RB가 UE B에는 좋을 수 있다
스케줄러가 UE별 subband CQI를 보고 각자 좋은 RB를 준다
frequency selective scheduling
UE가 많을수록 '누군가에게는 좋은 칸'이 늘어난다 (multiuser diversity)
숫자: UE 10명이면 RB마다 최고 채널이 평균보다 몇 dB 위
Rayleigh에서 10명 중 최대는 평균의 약 3배(5 dB). 이것이 스케줄링 이득
조건: subband CQI가 신선해야 한다. 고속에서는 이득이 사라진다 (블록 2)
fading이 손해만이 아니라 기회가 되는 지점
무엇을 근거로 나누는가
UE가 보고한 채널 상태 (CQI, PMI, RI)
버퍼에 쌓인 데이터의 양과 우선순위
서비스별 지연 requirements
공평성: 오래 못 받은 UE를 배려 (proportional fair 계열)
specification은 이 중 무엇을 어떻게 쓰라고 정하지 않는다
TS 38.300 clause 10은 스케줄러가 무엇을 알 수 있는지만 정한다
한 slot에 결정할 것: UE 수십 명 × RB 수백 개 × MCS × layer
1 ms 안에 풀어야 하니 최적화가 아니라 휴리스틱. 학기말 논문의 흔한 주제
사이드링크 모드 2는 이 결정을 UE마다 분산해서 내린다 (9주차)
CS로 번역하면
OS 스케줄러와 같은 문제. 자원은 격자 칸, 프로세스는 UE
다른 점: 칸의 '성능'이 프로세스마다 다르고 시시각각 변한다
CPU는 누가 써도 같은 CPU이지만, RB는 UE마다 다른 RB
그래서 스케줄러가 채널 정보를 먹어야 하고, 그 정보가 낡는다
두 번째 다른 점: 자원이 서로 간섭한다
이웃 셀이 같은 RB를 쓰면 내 RB의 성능이 떨어진다. CPU 코어는 서로 간섭하지 않는다
그래서 셀 사이 조정(ICIC)이라는 별도 절차가 있다
이 코스 specification의 절반이 '스케줄러가 알 수 있는 것'을 정하는 문서

## Slide 62
grant의 해부: DCI 하나에 무엇이 들어 있나
블록 3, 4, 5가 한 메시지 안에서 만난다
어디에 (블록 3)
주파수 축 자원 할당: RB 시작과 개수, 또는 RBG 비트맵
시간 축 자원 할당: 표 인덱스 → slot 오프셋, 시작 symbol, 길이
BWP 지시: 어느 창 안의 번호인가
이 셋이 격자 위의 직사각형
반송파 지시: 여러 반송파를 묶었을 때 어느 반송파인가
한 반송파의 제어 채널이 다른 반송파의 데이터를 가리킬 수 있다 (cross-carrier scheduling)
주파수 축 필드가 가장 길다. 100 MHz면 수십 비트
무엇을 (블록 4)
MCS 인덱스 5비트
새 데이터 표시(NDI) 1비트: 새것인가 재전송인가
redundancy version 2비트: 어느 패리티 조각인가
HARQ 프로세스 번호
코드워드가 둘이면 MCS, NDI, RV가 두 벌
재전송 DCI는 MCS 29에서 31로 modulation만 알린다
TBS는 첫 전송과 같아야 하므로 다시 보낼 필요가 없다. 비트를 아낀다
이 다섯 필드가 블록 4 전체의 요약
되돌아올 것 (블록 5)
ACK/NACK을 언제(K1) 어디(PUCCH 자원)에 보낼지
PUCCH 송신 전력 조정 명령(TPC)
안테나 포트와 layer 수
이 모든 것이 수십 비트 안에 들어간다
DCI 자체가 Polar 부호로 보호되고 CRC로 UE를 지목한다 (RNTI)
UE는 자기 것인지 모르는 DCI 후보를 수십 개 복호해 본다 (blind decoding)
CRC가 자기 RNTI로 맞으면 자기 것. 아니면 버린다
이 복호 횟수가 UE 전력의 큰 몫. DRX가 줄이려는 것이 바로 이 감시
왜 이것을 알아야 하는가
자원 할당 clause의 문장은 전부 이 필드들의 뜻을 푸는 문장
설정된 grant(configured grant, SPS): 이 정보를 한 번 주고 주기적으로 반복
매번 DCI를 쓰지 않아 지연과 제어 채널 부담이 준다
9주차 사이드링크 모드 1의 configured grant가 같은 발상
Ambient IoT에는 DCI에 해당하는 것이 극히 단순하다 (3주차, 4주차)
사이드링크는 DCI 대신 SCI(sidelink control information)를 UE가 UE에게 보낸다
필드는 비슷하고, 여기에 '예약' 정보가 더 있다. 모드 2 센싱이 읽는 것이 그것 (9주차)
grant 한 장을 읽을 수 있으면 세 블록을 다 쓴 것

## Slide 63
상향은 요청부터: SR, BSR, 그리고 지연
자원을 쥔 쪽과 데이터를 쥔 쪽이 다르면 요청이 생긴다
하향과 상향의 비대칭
하향: gNB가 데이터를 갖고 있고 자원도 갖고 있다. 바로 보낸다
상향: 데이터는 UE에 있고 자원은 gNB에 있다
UE는 자원을 받기 전에는 보낼 수 없다
그래서 '보낼 것이 있다'는 신호부터 보낸다
CS로 번역하면: 서버 push 대 클라이언트 pull
하향은 push, 상향은 요청 후 pull. 인터럽트 대 폴링의 교환과 같은 꼴
Wi-Fi는 반대로 아무나 먼저 말한다 (CSMA). 충돌의 비용을 지연 대신 낸다
세 단계
1. scheduling request: PUCCH의 1비트. '자원을 달라'
설정된 주기에만 보낼 수 있다
2. gNB가 작은 grant를 준다
3. buffer status report: 논리 채널 그룹별로 얼마나 쌓였는지
TS 38.321의 MAC control element
4. gNB가 그만큼 grant를 준다 → 데이터 전송
BSR은 바이트 수를 로그 눈금의 인덱스로 보낸다
정확한 양이 아니라 자릿수. 5비트 안팎으로 수십 바이트에서 수 MB까지
최소 두 번의 왕복이 데이터보다 앞선다
지연을 숫자로
SR 주기 10 ms면 평균 5 ms를 기다린다
grant까지 수 slot, BSR과 다음 grant에 다시 수 slot
총 10에서 20 ms. URLLC의 1 ms 목표와 맞지 않는다
해법: configured grant. 자원을 미리 주기적으로 열어 둔다
쓰지 않으면 낭비, 쓰면 즉시. 지연과 효율의 교환
또 하나의 해법: 트래픽 주기를 알면 grant를 예약한다 (SPS, VoIP 20 ms 주기)
주기적이지 않은 트래픽에는 안 맞는다. 트래픽 모델이 곧 절차 선택
SR 기회를 늘리면 지연은 줄지만 PUCCH 자원이 는다. 여기도 교환
이 구조가 다시 나오는 곳
9주차 사이드링크 모드 1: UE가 gNB에게 사이드링크 자원을 요청한다
같은 SR과 BSR 구조가 사이드링크용으로 확장되어 있다
9주차 모드 2: 요청할 gNB가 없으니 스스로 고른다
4주차 Ambient IoT: device는 요청할 수 없다. reader가 물어야 답한다
inventory 절차가 SR의 자리를 대신한다. 요청이 아니라 호명
8주차 NTN: 왕복이 수십 ms이니 두 번의 왕복이 100 ms를 넘는다
그래서 위성에서는 configured grant와 더 큰 첫 grant가 중요해진다
'누가 자원을 쥐고 있는가'가 접속 절차의 골격을 정한다

## Slide 64
측정량 네 가지
이름이 비슷해 헷갈리기 쉽다. 이 구별이 9주차에서 결정적이다
정의
RSRP — reference signal가 실린 Resource Element들의 평균 수신 전력
신호만 본다
RSSI — 대역 안에 들어온 전체 수신 전력
신호와 간섭과 잡음을 모두 포함
RSRQ — 위 둘의 비를 Resource Block 수로 정규화
품질 지표
접두어를 본다: SS-RSRP는 SSB로, CSI-RSRP는 CSI-RS로 잰 값
SINR — 신호 대 간섭 잡음비
9주차에서 왜 결정적인가
사이드링크 모드 2의 센싱 절차
다른 UE의 제어 정보를 복호해 예약을 알아낸다
그 자원의 reference signal 수신 전력을 문턱값과 비교
넘으면 그 자원을 후보에서 배제
센싱이 보는 것은 총 전력이 아니라 특정 송신자의 신호 세기
RSSI로는 누가 만든 전력인지 구별할 수 없다
그래서 RSRP를 쓴다
RSRP가 높은데 RSRQ가 낮으면?
신호는 센데 간섭이 더 심한 상황
센싱 RSRP는 L1 값. 필터 없이 slot 단위로 쓴다. 왜 그런가가 토론 질문
측정은 specification의 절반이다
무엇을 잴지 정의하지 않으면
무엇을 근거로 판단할지 정할 수 없다
그래서 specification은 측정량을 매우 정밀하게 정의한다
어느 신호의 어느 Resource Element를
어느 구간에서 어떻게 평균하는지까지
이 코스에서 측정이 중심이 되는 주차
9주차 사이드링크 센싱 (RSRP와 문턱값)
7주차 CSI 피드백
13주차 채널 모델과 평가 방법론
10주차 ISAC은 측정 자체가 서비스가 된다
측정의 시간 구조 (다음 그림들)
L1 측정 → L1 필터 → L3 필터 → event 판정 → time-to-trigger → 보고
같은 RSRP라도 어느 단계의 값인지에 따라 뜻이 다르다
측정에도 비용이 있다
다른 주파수를 재려면 수신을 멈춘다 (measurement gap)
빔이 64개면 RSRP도 64개. 다 재면 시간이 든다
숫자 감각
RSRP −70 dBm 셀 중심, −105 안팎 가장자리, −120 이하 겨우 붙어 있음
RSRQ −10 안쪽 양호, −15 아래 간섭 많음. SINR 20 dB 이상이면 64QAM
정의는 TS 38.215, requirements는 TS 38.133
측정 정확도 ±수 dB. 1 dB 차이로 판정하는 절차는 무리

## Slide 65
무엇을 재는가
이름이 비슷하지만 재는 대상이 다르다
대역 안에서 무엇을 재는가
붉은 막대 = reference signal가 실린 Resource Element
회색 막대 = 다른 신호와 간섭과 잡음
RSRP
붉은 막대만 평균
신호만 본다
RSSI
전체 막대의 합
신호+간섭+잡음
RSRQ
RSRP / RSSI 정규화
품질 지표
SINR
신호 / (간섭+잡음)
복호 가능성
9주차 사이드링크 센싱은 RSRP를 쓴다 · 총 전력으로는 누가 그 자원을 쓰는지 구별할 수 없다
9주차 센싱이 RSRP를 쓰는 이유
다른 UE의 제어 정보를 복호해 예약을 알아낸다
그 자원의 reference signal 수신 전력을 문턱값과 비교
특정 송신자의 신호 세기를 알아야 한다
총 전력으로는 누가 만든 것인지 구별 못 한다
두 가지 RSRP
PSCCH RSRP: 제어 채널의 DM-RS로. PSSCH RSRP: 데이터 채널의 DM-RS로
어느 것을 쓰느냐가 설정값. 둘의 차이가 9주차 사전 질문 후보
문턱값: 우선순위 조합마다 표가 있고, 후보가 모자라면 3 dB씩 올린다 (TS 38.214 clause 8.1.4)
RSRP는 높은데 RSRQ가 낮다면
신호는 센데 대역 안의 총 전력이 더 크다
간섭이 심한 상황
셀 경계나 밀집 배치에서 전형적
숫자로: RSRP −85 dBm, RSRQ −18 dB
신호는 충분한데 대역 안 총 전력이 훨씬 크다
원인 후보
이웃 셀 간섭 (셀 경계), 자기 셀 부하 (RSSI에 자기 셀 데이터도 든다)
핸드오버 판정에 RSRP만 쓰면 이 상황을 못 잡는다
그래서 event에 RSRQ 기준 옵션이 따로 있다

## Slide 66
측정의 시간 구조: 무엇을 걸러내고 무엇을 남기는가
블록 2의 세 시간 규모가 이 파이프라인의 각 단계에 대응한다
물리계층 측정에서 보고까지: 빠른 흔들림을 걸러내는 파이프라인
L1 측정
reference signal RE의
전력을 잰다
(수 ms마다)
L1 필터
몇 개를 평균한다
(구현)
L3 필터
이전 값과 가중 평균
계수는 설정값
(TS 38.331)
event 판정
A3: 이웃이 offset만큼
더 셀 때
+ hysteresis
time-to-trigger
그 상태가 정해진
시간 이어지면
measurement report
RRC 메시지로
gNB에 보고
multipath fading(cm 규모)은 L1과 L3 필터가 지운다 · shadowing(수십 m 규모)은 남겨서 판정에 쓴다 · path loss는 기준선
필터는 '어느 규모의 변화에 반응할 것인가'를 정하는 장치 · 핸드오버는 shadowing 규모, link adaptation은 multipath 규모
같은 RSRP라도 어느 단계의 값인지에 따라 뜻이 다르다 · 사이드링크 센싱의 RSRP는 L1 값이다 (9주차)
L3 필터를 한 줄로
새 값 = (1 − a) × 이전 값 + a × 이번 측정값
a가 작을수록 느리고 매끈하다
설정 계수 k로 a = 1/2^(k/4)
k = 4면 a = 0.5, k = 8이면 0.25
CS 관점: exponential moving average
계수를 키우면 핑퐁이 줄고 반응이 늦는다. 블록 2의 hysteresis와 같은 교환
측정 주기 200 ms, k = 4면 시상수 약 300 ms
차량 20 m/s면 6 m. correlation distance(수십 m) 안. 설계 의도가 숫자로 확인된다
이 코스에서 측정이 중심이 되는 주차
9주차 사이드링크 센싱: L1 RSRP와 문턱값
필터 없이 slot 단위 값을 쓴다. 왜 그런가가 토론 질문
7주차 CSI 피드백: L1 측정이 그대로 보고된다
13주차 채널 모델: 평가 결과의 측정 정의를 확인한다
10주차 ISAC: 측정 자체가 서비스
측정에도 비용이 있다: 다른 주파수를 재려면 수신을 멈춰야 한다 (measurement gap)
gap 동안은 데이터를 못 받는다. 얼마나 자주 잴지도 교환
측정량의 정의와 시간 구조를 함께 읽어야 값의 뜻이 정해진다

## Slide 67
측정량을 숫자로 읽는다
정의를 알았으면 자릿수를 익힌다
RSRP 감 잡기 (dBm)
−70 이상: 셀 중심. 최고 MCS가 가능
−90 근처: 보통
−105 안팎: 셀 가장자리. 핸드오버 후보
−120 이하: 겨우 붙어 있다
자릿수 확인: 기지국 43 dBm에서 출발해 120 dB 넘게 잃는다 (블록 1의 링크 예산)
보고는 dB 단위 계단으로 양자화된다. 범위와 계단은 TS 38.133
RSRP는 셀 선택의 기준이기도 하다
유휴 UE는 SS-RSRP가 문턱 이상인 셀에만 붙는다. 그 문턱이 시스템 정보로 방송된다
사이드링크 센싱 문턱값도 같은 dBm 눈금 위에 있다 (9주차)
RSRQ와 SINR 감 잡기 (dB)
RSRQ = N × RSRP / RSSI. N은 RSSI를 잰 RB 수
간섭과 부하가 늘면 RSSI가 커져 RSRQ가 떨어진다
RSRQ −10 안쪽이면 양호, −15 아래면 간섭 많음
SINR 20 dB 이상이면 64QAM 이상, 0 dB 근처면 QPSK 낮은 rate
블록 4의 별자리 그림이 여기서 숫자로 돌아온다
자가 점검 2번의 상황을 숫자로: RSRP −85 dBm인데 RSRQ −18 dB
신호는 충분한데 대역 안 총 전력이 훨씬 크다. 이웃 셀 간섭이나 자기 셀 부하
RSRP는 '얼마나 가까운가', RSRQ와 SINR은 '얼마나 시끄러운가'
어느 신호로 재는가
SS-RSRP: SSB로 잰다. 유휴 상태와 셀 선택, 핸드오버
CSI-RSRP: CSI-RS로 잰다. 연결 상태의 빔 관리
사이드링크: PSSCH 또는 PSCCH의 DM-RS로 잰 RSRP (9주차)
같은 이름이라도 앞의 접두어가 다르면 다른 양
정의는 TS 38.215, requirements는 TS 38.133
빔이 여러 개면 RSRP도 빔마다 하나씩
셀 값은 가장 센 빔 몇 개의 평균. 몇 개를 쓸지도 설정값(7주차 beam management)
측정 정확도 requirements는 ±수 dB. 1 dB 차이로 판정하는 절차는 애초에 무리
숫자를 읽을 때의 함정
RSRP는 RE 하나당 전력. 대역폭을 곱하지 않았다
그래서 대역이 달라도 비교할 수 있다
RSSI는 대역 안 전체 전력. 대역이 넓으면 커진다
dBm과 dB를 섞지 말 것. RSRP는 dBm, RSRQ와 SINR은 dB
논문의 SNR이 RE당인지 symbol당인지 확인하지 않으면 3 dB, 10 dB가 어긋난다 (13주차)
dB 차이와 배수: 3 dB = 2배, 10 dB = 10배, 20 dB = 100배 (블록 1)
RSRP 10 dB 차이는 거리로는 지수 3.5에서 약 2배
단위와 정의를 묻는 것이 측정 문장을 읽는 첫 동작

## Slide 68
전력과 시간 정렬
DRX (5주차 예고)
UE가 항상 깨어 있으면 배터리가 남지 않는다
감시 구간과 휴면 구간을 주기로 반복
specification이 정하는 것은 언제 자도 되는지가 아니라
언제 반드시 깨어 있어야 하는지
그 밖의 시간은 구현에 맡긴다
TS 38.321 clause 5.7의 타이머들을 5주차에 직접 읽는다
타이머 다섯: onDuration, Inactivity, Long/ShortCycle, HARQ-RTT, Retransmission
Timing Advance (8주차 예고)
여러 UE의 신호가 gNB에 동시에 도착해야 한다
거리가 다르므로 각자 미리 당겨 보낸다
그 보정값이 Timing Advance
지상망에서는 셀 반경이 정하는 범위 안의 문제
위성에서는 전파 지연 자체가 수십 밀리초
완전히 다른 문제가 된다
UE가 자기 위치와 위성 궤도로 미리 보정
TS 38.300 clause 16.14.2
자기 위치를 알아야 한다는 요구 = 위성 항법 의존
Rel-19가 그 의존을 줄이는 작업을 시작했다
눈금 0.52 μs(15 kHz), 12비트 명령으로 왕복 2 ms까지
저궤도는 편도만 2 ms 이상. 눈금은 같고 자릿수가 다르다
5주차에서 읽을 clause
TS 38.300 clause 11 — UE power saving 개요 (1쪽)
TS 38.300 clause 15.4 — Network Energy Saving (3쪽)
15.4.2.3 셀 단위 불연속 송수신
TS 38.321 clause 5.7 — DRX (8쪽)
UE를 재우는 실제 타이머 동작
TS 38.321 clause 5.34 — cell-level energy saving (3쪽)
5.34.2 셀 DTX, 5.34.3 셀 DRX
읽는 요령: 타이머를 상태 기계로 그려 가며 읽는다
이벤트는 둘뿐. 데이터 도착과 타이머 만료
합계 15쪽
세 층위를 미리 잡아 두면
device — 에너지원을 아예 없앤다 (3주차)
UE — 주기적으로 재운다 (clause 5.7)
gNB — 송신을 쉬게 한다 (clause 5.34)
셋은 대체재가 아니다
각각 다른 계층의 유휴 자원을 회수한다
성립 조건도 다르다
5주차 토론이 이 조건을 가리는 데 쓰인다
device는 격자도 스케줄러도 없다. 에너지가 오면 깨고 없으면 죽는다
UE는 격자 안에서 창(BWP)과 시간(DRX)을 줄인다

## Slide 69
DRX
specification은 언제 자도 되는지가 아니라 언제 깨어 있어야 하는지를 정한다
DRX 주기
감시 (on)
휴면 (off)
감시 (on)
휴면 (off)
감시 (on)
휴면 (off)
DRX 주기
데이터 도착
연장
specification이 정하는 것과 정하지 않는 것
정한다
언제 반드시 깨어 있어야 하는가
타이머의 이름과 동작
정하지 않는다
그 밖의 시간에 무엇을 할지
구현에 맡긴다
같은 발상을 gNB에 적용한 것이 셀 단위 불연속 송수신 (TS 38.321 clause 5.34)
5주차에 직접 읽을 clause
TS 38.321 clause 5.7 — DRX (8쪽)
TS 38.321 clause 5.34 — cell-level energy saving (3쪽)
TS 38.300 clause 11, clause 15.4
타이머의 역할 (TS 38.321 clause 5.7)
onDurationTimer: 주기마다 깨는 최소 시간
InactivityTimer: 데이터가 오면 이만큼 연장 (그림의 '연장')
HARQ-RTT-Timer: 재전송이 올 리 없는 동안 잔다
RetransmissionTimer: 재전송이 올 수 있는 동안 깬다
숫자: long cycle 160 ms, on 10 ms → 데이터 없을 때 깨어 있는 비율 6%
inactivity 100 ms면 패킷 하나에 100 ms를 더 깬다. 그래서 short cycle
세 층위
device — 에너지원을 없앤다 (3주차)
UE — 주기적으로 재운다 (clause 5.7)
gNB — 송신을 쉬게 한다 (clause 5.34)
깨어 있다는 것의 비용
제어 채널 blind decoding을 slot마다 수십 번. 수신 RF와 기저대역이 전부 켜진다
자는 것의 비용: 데이터가 와도 다음 on까지 기다린다. 지연 상한 = 주기
성립 조건이 다르다: device는 에너지 수확이 될 때만, UE는 트래픽이 드문 동안, gNB는 셀이 빌 때
전력 대 지연의 교환이 세 층위에 각각 있다
각각 다른 계층의 유휴 자원을 회수한다

## Slide 70
Timing Advance와 DRX를 숫자로
자릿수를 알면 절차가 왜 그렇게 생겼는지 보인다
Timing Advance의 단위
전파 1 km 왕복 = 6.7 μs
15 kHz에서 TA 한 눈금 = 0.52 μs (거리 78 m에 해당)
눈금은 numerology에 따라 절반씩 줄어든다
Random Access 응답의 TA 명령은 12비트 → 최대 약 2 ms 왕복 → 셀 반경 약 300 km
연결 중에는 6비트 증감 명령으로 따라간다
CP(4.7 μs)보다 정렬 오차가 작아야 symbol 간 간섭이 없다
그래서 TA 눈금이 CP보다 한 자릿수 작다
UE가 움직이면 TA도 움직인다. 30 m/s면 1초에 0.2 μs
타이머(timeAlignmentTimer) 안에 갱신이 없으면 UE는 정렬을 잃은 것으로 보고 다시 Random Access
위성에서는 (8주차)
저궤도 600 km: 편도 2 ms 이상, 왕복 수 ms에서 수십 ms
정지궤도: 왕복 약 540 ms
12비트 TA 명령으로는 못 덮는다
해법: UE가 자기 위치(GNSS)와 위성 궤도로 지연을 계산해 미리 당긴다
공통 부분은 망이 방송, UE별 부분은 UE가 계산
GNSS 의존이 생기고, Rel-19가 그 의존을 줄이는 작업을 시작했다
Doppler도 같은 방식: 위치와 궤도로 계산해 미리 주파수를 당긴다 (블록 3)
시간과 주파수를 함께 보상하니 UE 위치 오차가 둘 다에 번진다
숫자가 자릿수를 넘으면 절차가 새로 생긴다
DRX 타이머의 이름과 역할 (TS 38.321 clause 5.7)
drx-onDurationTimer: 주기마다 깨어 있는 최소 시간
drx-InactivityTimer: 데이터가 오면 이만큼 더 깨어 있는다
drx-LongCycleStartOffset과 drx-ShortCycle: 긴 주기와 짧은 주기
drx-HARQ-RTT-Timer: 재전송이 올 리 없는 시간은 잔다
drx-RetransmissionTimer: 재전송이 올 수 있는 시간은 깬다
블록 4의 HARQ 구조가 타이머 이름에 들어와 있다
CS로 번역하면: 상태 기계. 타이머 만료와 데이터 도착이 이벤트
5주차에 읽을 clause 5.7은 그 상태 기계를 산문으로 적어 둔 것. 그림으로 옮기며 읽으면 쉽다
위성에서는 HARQ-RTT 타이머가 수십 ms로 늘어난다 (8주차)
숫자 하나로 감 잡기
long cycle 160 ms, on duration 10 ms, 데이터 없음 → 깨어 있는 비율 6%
inactivity 100 ms를 켜 두면 패킷 하나에 100 ms를 더 깬다
채팅처럼 드문 트래픽에는 큰 손해. 그래서 short cycle을 둔다
깨어 있는 동안만 제어 채널을 감시하므로 지연이 최대 주기만큼 늘 수 있다
전력 대 지연의 교환. 5주차 토론의 축
깨어 있다는 것의 비용: 제어 채널 blind decoding(앞 슬라이드)과 수신 RF
데이터가 없어도 slot마다 수십 번 복호를 시도한다. 그래서 '감시'가 곧 전력
gNB의 cell DTX/DRX(TS 38.321 clause 5.34)는 같은 발상을 기지국에 적용한 것
specification은 타이머의 뜻만 정하고 값은 설정으로 넘겼다

## Slide 71
네 가지 사실로 다시 묶는다
specification의 절차는 대부분 이 네 사실 중 하나에 대한 대응이다
1. 채널이 변한다 (블록 2)
느리게: path loss → 전력 제어, 스케줄링 기준
중간: shadowing → 필터, hysteresis, time-to-trigger
빠르게: multipath → reference signal 밀도, link adaptation, HARQ
주파수마다: frequency selectivity → OFDM, RB 단위 할당, subband CQI
시간마다: time selectivity → DM-RS 추가 위치, CSI 주기, outer loop
자릿수가 다를 때: NTN → TA와 Doppler pre-compensation, HARQ 확장 (8주차)
측정 정의가 여기서 나온다: 어느 규모를 볼 것인가가 곧 필터
2. 자원이 모자란다 (블록 3, 5)
격자로 나눈다 → OFDMA, RB, slot, BWP
누구에게 줄지 정한다 → 스케줄러, SR, BSR, grant
데이터 아닌 자리를 깎는다 → CP, DM-RS, 제어 채널의 오버헤드 교환
좋은 칸을 골라 준다 → multiuser diversity
사이드링크는 스케줄러 없이 이 문제를 푼다 (9주차)
센싱으로 남의 예약을 읽고 빈 칸을 고른다. 분산 스케줄링
Ambient IoT는 자원보다 에너지가 모자란다 (3, 4주차)
그래서 격자도 스케줄러도 device 쪽에는 없다
3. 송신단이 채널을 모른다 (블록 4, 5)
수신단이 알려 준다 → CSI (CQI, PMI, RI)
알려 준 것이 낡는다 → outer loop, HARQ
알려 주지 않아도 안다 → TDD 상호성, SRS
알려 줄 방법이 없다 → 브로드캐스트의 고정 MCS, Ambient IoT의 NACK만
AI/ML은 '낡은 것을 예측'하고 '큰 것을 압축'한다 (6, 7주차)
빔에서는 '어느 빔인지'가 채널 정보 (7주차 beam management)
전부 재지 않고 일부만 재서 나머지를 맞히는 것이 AI/ML의 두 번째 유스케이스
ISAC은 채널을 알아내는 것 자체가 목적 (10주차)
4. UE의 배터리가 유한하다 (블록 3, 5)
보는 창을 줄인다 → BWP
자는 시간을 만든다 → DRX
보내는 전력을 줄인다 → 전력 제어, DFT-s-OFDM
아예 전원을 없앤다 → Ambient IoT (3, 4주차)
기지국도 쉰다 → cell DTX/DRX (5주차)
덜 복호한다 → 낮은 order 변조, 짧은 부호, blind decoding 횟수 제한
네 사실은 서로 부딪힌다
자주 재면(1) 배터리가 준다(4). 많이 보고하면(3) 자원이 준다(2). 절차는 그 타협의 기록
어떤 clause를 읽다 막히면 이 넷 중 무엇에 대한 대응인지 먼저 물어보라

## Slide 72
블록 5 자가 점검
문제
1. 채널 상태 보고 주기를 늘리면 오버헤드는 줄지만 무엇이 나빠지는가. 그 손해가 커지는 조건은
2. RSRP가 높은데 RSRQ가 낮은 상황은 어떤 상황인가
3. 사이드링크 센싱이 RSSI가 아니라 RSRP를 쓰는 이유는
4. 저궤도 위성에서 Timing Advance를 UE가 스스로 계산하려면 무엇을 알아야 하는가
5. TDD에서 SRS로 하향 채널을 알 수 있는데 CQI는 왜 여전히 필요한가
6. DM-RS 추가 위치를 3으로 올려야 하는 UE의 속도를 2 GHz에서 어림하라
7. SR 주기를 1 slot로 줄이면 무엇이 좋아지고 무엇이 나빠지는가
8. outer loop가 있으면 CQI 보고 주기를 얼마나 늘려도 되는가. 그 한계는 무엇이 정하는가
세 블록을 관통하는 것
specification의 절차는 대부분 네 가지 사실 중 하나에 대한 대응이다
채널이 변한다, 자원이 모자란다, 송신단이 채널을 모른다, 배터리가 유한하다
어떤 clause를 읽다 막히면 이 넷 중 무엇에 대한 대응인지 먼저 물어보라
대개 길이 열린다
한 절차가 둘 이상에 대응하는 경우가 많다
DRX는 4번이지만 지연(2번의 이면)을 건드리고, HARQ는 1번이지만 buffer로 4번을 건드린다
어느 사실이 주이고 어느 사실이 비용인지를 가리는 것이 읽기의 핵심
풀이의 실마리
1번: 낡은 보고. coherence time이 짧을수록 (고속, 높은 주파수)
2번: 신호는 센데 간섭이 더 센 상황. 셀 경계나 밀집 배치
3번: 누가 만든 전력인지 구별해야 한다
4번: 자기 위치와 위성 궤도, 그리고 시각
5번: 간섭은 상호적이지 않다
6번: slot 안 간격을 coherence time과 비교하면 된다
추가 위치 1(간격 9 symbol)이 모자라는 속도가 답. 2v/λ와 0.64 ms에서 거꾸로 푼다
7번: 지연 대 PUCCH 자원. 8번: 한계는 BLER이 아니라 처리량(너무 보수적으로 수렴)
이 문제들이 가리키는 주차
1번, 5번 → 6주차, 7주차 (AI/ML CSI)
2번, 3번, 6번 → 9주차 (사이드링크)
4번 → 8주차 (NTN)
7번, 8번 → 이 블록 안에서 끝난다. 그러나 9주차 사이드링크와 5주차 DRX에서 같은 꼴이 반복된다
자가 점검 문제는 예고편이다
답을 못 해도 어느 주에 답이 나오는지 알면 된다

## Slide 73
PART 4
NR 공통 어휘: TS 38.300
이번 주 필독 문서. 22쪽이다. NR 전체를 기능 관점에서 서술하는 stage 2 문서다.
여기 나오는 이름들이 3주차부터의 전제가 된다. 외우려 하지 말고 어디 적혀 있는지를 기억하라.
이 파트에서 다루는 것
clause 4.1 전체 구조
NG-RAN 노드, NG와 Xn 인터페이스
clause 4.2 functional split
gNB이 맡는 일의 목록
clause 4.4 radio protocol architecture
user plane과 control plane
clause 5.2 하향링크
5.2.5.1 link adaptation, 5.2.5.4 재전송
clause 5.3 상향링크
5.3.4 Random Access
clause 5.5 transport channel
clause 6.1, 6.2 Layer 2와 MAC
clause 10.1~10.3 스케줄링
문서를 쓰는 방법

## Slide 74
clause 4.1 전체 구조
무선망은 어떤 노드와 어떤 인터페이스로 되어 있는가
NG-RAN 노드는 둘 중 하나
gNB — NR의 user plane과 control plane을 UE 쪽에서 종단
ng-eNB — E-UTRA의 두 평면을 UE 쪽에서 종단
LTE gNB이 5G 코어에 붙은 형태
둘을 묶어 NG-RAN 노드라 부른다
인터페이스 세 개
Xn — gNB과 gNB 사이
NG — gNB과 5G 코어 사이. 두 갈래로 나뉜다
NG-C : 접속 및 이동성 관리 기능(AMF)으로
NG-U : user plane 기능(UPF)으로
제어와 사용자가 인터페이스 단계에서 이미 갈라진다
12주차 6G requirements에서 이 분리가 다시 나온다
F1은 여기 없다
gNB 내부를 Central Unit과 Distributed Unit으로 쪼갤 수 있다
그 사이의 인터페이스가 F1
clause 4.1은 F1이 TS 38.401에 정의된다고만 적고 넘어간다
이것이 stage 2 문서의 전형적인 서술 방식
무엇이 있는지 알려 주고 어디를 볼지 가리킨다
상세는 그 문서에 있다
읽을 때 볼 것
그림 4.1-1이 이 clause의 요약이다
본문보다 그림을 먼저 본다
노드 두 종류, 인터페이스 세 종류
이 다섯 개 이름이 학기 내내 나온다
8주차에서 위성이 어느 자리에 놓이는지 물을 때
이 그림 위에서 답하게 된다

## Slide 75
NG-RAN 구조
노드 두 종류, 인터페이스 세 종류
5G 코어 (5GC)
AMF
UPF
gNB
NR 종단
ng-eNB
E-UTRA 종단
NG-C (제어, AMF로)
NG-U (사용자, UPF로)
Xn
UE (UE)
노드 두 종류, 인터페이스 세 종류 · 제어와 사용자가 인터페이스 단계에서 이미 갈라진다
gNB 내부의 Central Unit과 Distributed Unit 분할(F1)은 TS 38.401에 정의된다
이 그림이 학기 내내 쓰인다
8주차 — 위성이 어느 자리에 놓이는가
transparent payload는 중계, regenerative payload는 gNB 자체
9주차 — 사이드링크는 이 그림 밖의 링크
UE와 UE가 직접 연결된다
12주차와 이어진다
제어와 사용자의 분리가 인터페이스 단계에 있다
6G requirements도 이 분리를 그대로 요구한다
TR 38.914 clause 5.2

## Slide 76
clause 4.2 functional split
gNB이 실제로 맡는 일의 목록. 이 목록이 이후 모든 주차의 지도다
Radio Resource Management
radio bearer 제어
무선 접속 허용 제어
연결 이동성 제어
상향, 하향, 사이드링크의 동적 자원 할당 = 스케줄링
사이드링크가 이 목록에 들어 있다
9주차 모드 1이 바로 이것
데이터 처리
IP와 이더넷 헤더 압축, 상향 데이터 압축
암호화와 무결성 보호
user plane 데이터를 UPF로 라우팅
control plane 정보를 AMF로 라우팅
연결과 방송
연결 설정과 해제
페이징 메시지의 스케줄링과 전송
시스템 방송 정보의 스케줄링과 전송
이동성과 스케줄링을 위한 측정 설정과 보고
측정이 별도 항목으로 올라와 있다
무엇을 재고 어떻게 보고할지가 gNB의 일
이 목록을 읽는 요령
각 항목이 이후 어느 주차와 이어지는지 표시해 두라
스케줄링 → clause 10, 9주차
페이징 → 4주차 Ambient IoT의 페이징과 대조
측정 설정 → 7주차, 9주차
이동성 → 8주차 위성 전환
stage 2 문서의 목록은 목차 역할을 한다
한 항목이 어느 상세 specification으로 내려가는지를 안내한다

## Slide 77
clause 4.4 radio protocol architecture
두 평면이 각각 어떤 계층으로 쌓여 있는가
user plane
위에서부터 아래로
SDAP — 서비스 데이터 적응 프로토콜
PDCP — 패킷 데이터 수렴 프로토콜
RLC — 무선 링크 제어
MAC — MAC
PHY — physical layer
SDAP가 NR에서 새로 생긴 계층
5G 코어의 QoS 흐름을 radio bearer에 사상한다
control plane
같은 하위 계층 위에
RRC — 무선 자원 제어
NAS — 비접속 계층. UE와 코어 사이
RRC는 gNB에서 종단되고 NAS는 코어까지 간다
그래서 gNB은 NAS 메시지를 들여다보지 않고 나른다
이 그림이 왜 중요한가
어떤 feature가 어느 계층에 있는지를 정하는 기준
이 코스에서 자주 묻는 질문
이 절차는 왜 MAC에 있고 저 절차는 왜 physical layer에 있는가
9주차 사이드링크에서 이 질문이 토론 주제가 된다
암호화와 무결성 보호는 PDCP에 있다
MAC이 아니다. 왜 그런지 생각해 볼 것
Ambient IoT와의 대조 (4주차)
TS 38.391에는 RLC도 PDCP도 SDAP도 없다
MAC이 상위 계층과 직접 붙는다
계층이 사라진 것이 아니라 필요가 없어진 것
연결 상태가 없으므로 radio bearer도 없다
QoS 흐름도 없으므로 사상할 것도 없다
이 대조를 4주차에 다시 꺼낸다

## Slide 78
clause 5.2 하향링크
physical channel과 그 위의 절차
전송 방식
demodulation reference signal 기반 spatial multiplexing
PDSCH에 적용된다
UE는 precoding 행렬을 몰라도 demodulation할 수 있다
reference signal와 데이터에 같은 precoding를 쓰기 때문
송신단은 대역의 부분마다 다른 precoding를 쓸 수 있다
주파수 선택적 precoding
slot 안에서 2symbol부터 14symbol까지의 전송 길이 지원
주요 physical channel
PDSCH — 하향 공유 채널. 사용자 데이터
PDCCH — 하향 제어 채널. 스케줄링 정보
UE는 PDCCH를 감시해 자기 그랜트를 찾는다
이 감시가 전력을 쓴다
5주차 DRX이 이 감시를 주기화한 것
clause 5.2.5.1 link adaptation — 열 줄이 안 된다
하향 데이터 채널에 적응 변조 및 부호화를 적용
제약: 한 전송 구간의 한 코드워드 안에서는
모든 Resource Block Group에 같은 변조와 code rate을 쓴다
UE가 채널 상태 reference signal를 재어 보고한다
gNB이 그 보고를 link adaptation에 쓴다
이 열 줄이 6주차와 7주차의 무대
TR 38.843 clause 5.1이 이 절차의 어디를 모델로 바꿀지 다룬다
clause 5.2.5.4 재전송
HARQ. 블록 4에서 본 구조
복호 실패 신호를 버리지 않고 결합
Incremental Redundancy로 실효 code rate을 낮춘다
link adaptation이 예측이라면 재전송은 보정이다
채널 보고가 낡을 수밖에 없으므로 둘 다 필요하다
어느 쪽에 얼마나 기댈지가 스케줄러의 선택

## Slide 79
clause 5.3 상향링크
주요 physical channel
PUSCH — 상향 공유 채널. 사용자 데이터
PUCCH — 상향 제어 채널
확인 응답, 채널 상태 보고, 스케줄링 요청
PRACH — Random Access 채널. preamble
상향은 하향과 달리 여러 UE의 신호가 겹친다
그래서 타이밍 정렬이 필수
clause 5.3.4 Random Access
UE가 망에 처음 들어가는 절차
Msg1 preamble 전송
Msg2 Random Access 응답
Msg3 UE 식별
Msg4 경쟁 해소
2단계 Random Access도 지원된다
Msg1과 Msg3을 합치고 Msg2와 Msg4를 합친 형태
4주차 Ambient IoT의 두 단계 접속과 비교할 것
그쪽은 합친 것이 아니라 없는 것이다
상향에서만 필요한 것들
Timing Advance
거리가 다른 UE들의 신호를 gNB에서 정렬
전력 제어
가까운 UE가 먼 UE를 가리지 않게
스케줄링 요청과 Buffer Status Report
보낼 것이 있다고 알려야 그랜트를 받는다
하향에는 없는 이 절차들이 상향의 복잡도
8주차 예고
위성에서는 Timing Advance가 다른 문제가 된다
전파 지연이 수십 밀리초
UE가 자기 위치와 위성 궤도로 미리 계산
TS 38.300 clause 16.14.2
Random Access도 영향을 받는다
preamble이 정해진 창 안에 도착해야 하는데
보정이 틀리면 창을 벗어난다

## Slide 80
clause 5.5 transport channel
physical layer이 MAC에 제공하는 서비스
transport channel이란
physical layer이 MAC과 상위 계층에 제공하는 정보 전달 서비스
무엇을 나르는가가 아니라 어떻게 나르는가로 정의된다
무엇을 나르는가는 MAC의 logical channel이 정한다
이 구분을 specification이 clause 5.5 첫 문단에서 명시한다
하향 transport channel
BCH — 방송 채널
전송 형식이 고정되어 있다
셀 커버리지 전체에 방송되어야 한다
DL-SCH — 하향 공유 채널
재전송 지원, 동적 link adaptation 지원
빔포밍 가능, 동적 및 반정적 자원 할당
DRX 지원
PCH — 페이징 채널
상향 transport channel
UL-SCH — 상향 공유 채널
RACH — Random Access 채널
공유 채널이 사실상 모든 데이터를 나른다
나머지는 특수 목적
읽는 요령
각 채널의 특성 목록이 곧 설계 결정 목록이다
DL-SCH에 재전송과 link adaptation과 DRX이 있고
BCH에는 없다
왜 없는가를 물어보라
방송은 특정 UE를 대상으로 하지 않는다
그러면 누구의 채널에 맞출 것인가
누구의 확인 응답을 기다릴 것인가
이 물음이 4주차 Ambient IoT의 하향과 이어진다

## Slide 81
clause 6.1과 6.2 Layer 2
계층 사이에 무엇이 오가는가
계층 사이의 인터페이스
physical layer이 MAC에 제공 — transport channel
MAC이 RLC에 제공 — logical channel
RLC가 PDCP에 제공 — RLC 채널
PDCP가 SDAP에 제공 — radio bearer
SDAP가 5G 코어에 제공 — QoS 흐름
각 계층은 아래에서 받은 것을 위가 쓸 형태로 바꾼다
이 사슬이 계층화의 실체다
radio bearer 두 종류
데이터 radio bearer — user plane 데이터
시그널링 radio bearer — control plane 데이터
이름이 다르면 처리도 다르다
우선순위, 암호화 키, 신뢰도 요구가 다르다
MAC의 function (clause 6.2)
logical channel과 transport channel의 사상
여러 logical channel의 데이터를 하나의 Transport Block으로 다중화
역방향으로 역다중화
스케줄링 정보 보고
재전송을 통한 오류 정정
logical channel 간 우선순위 처리
9주차 사이드링크 MAC이 이 목록의 사이드링크판
TS 38.321 clause 5.22가 같은 feature를 사이드링크에 적용한다
4주차 대조 지점
Ambient IoT MAC에 없는 것
logical channel 간 우선순위 처리가 없다
다중화가 없다
타이머 기반 재전송 관리가 없다
이 목록과 나란히 놓고 읽으면 20분이면 끝난다
빠진 것이 곧 설계 결정이다

## Slide 82
계층 사이에 무엇이 오가는가
각 계층은 아래에서 받은 것을 위가 쓸 형태로 바꾼다
5G 코어
↑ QoS 흐름 를 위 계층에 제공
SDAP
↑ radio bearer 를 위 계층에 제공
PDCP
↑ RLC 채널 를 위 계층에 제공
RLC
↑ logical channel 를 위 계층에 제공
MAC
↑ transport channel 를 위 계층에 제공
physical layer
transport channel (physical layer → MAC)
하향: BCH · DL-SCH · PCH
상향: UL-SCH · RACH
무엇을 나르는가가 아니라
어떻게 나르는가로 정의된다
radio bearer 두 종류
DRB — user plane 데이터
SRB — control plane 시그널링
4주차 대조
Ambient IoT MAC에는
RLC · PDCP · SDAP가 없다
연결 상태가 없으므로
radio bearer도 없다
각 계층은 아래에서 받은 것을 위가 쓸 형태로 바꾼다 · 이 사슬이 계층화의 실체다
transport channel과 logical channel의 구분
transport channel — 어떻게 나르는가 (physical layer이 제공)
logical channel — 무엇을 나르는가 (MAC이 제공)
specification이 clause 5.5 첫 문단에서 이 구분을 명시한다
DL-SCH의 특성 목록이 곧 설계 결정
재전송 지원, 동적 link adaptation 지원
빔포밍 가능, DRX 지원
BCH에는 이것들이 없다. 왜 없는지 물어보라
방송은 특정 UE를 대상으로 하지 않는다

## Slide 83
clause 10 스케줄링
specification이 스케줄러에 대해 무엇을 정하고 무엇을 정하지 않는가
clause 10.1 기본 동작
gNB의 MAC이 동적 자원 스케줄러를 포함한다
스케줄러가 고려하는 것
UE의 buffer status
각 UE와 radio bearer의 QoS requirements
측정으로 확인한 무선 조건
자원 할당의 단위는 Resource Block
UE는 스케줄링 채널을 수신해 자기 자원을 확인한다
스케줄러를 지원하는 측정
상향 Buffer Status Report
UE의 logical channel 큐에 쌓인 데이터를 잰다
QoS를 고려한 패킷 스케줄링에 쓰인다
하향은 gNB이 자기 버퍼를 안다
그래서 보고가 필요 없다
상향과 하향의 비대칭이 여기서 나온다
specification이 정하지 않는 것
무엇을 근거로 삼을지는 정한다
어떻게 결정할지는 정하지 않는다
버퍼와 QoS와 채널을 어떤 비중으로 섞을지
공평성을 어떻게 정의할지
모두 구현의 영역
그래서 같은 specification을 따르는 두 gNB의 성능이 다르다
질의응답에서 자주 묻게 되는 자리
specification의 강제 사항과 구현 재량이 선명하게 갈린다
9주차와의 대조
사이드링크 모드 2에는 이 스케줄러가 없다
UE가 스스로 센싱해 자원을 고른다
그런데 specification은 그 선택 절차를 훨씬 상세히 규정한다
TS 38.214 clause 8.1.4는 알고리즘 수준으로 적혀 있다
왜 반대인가
gNB은 하나이므로 구현에 맡겨도 충돌하지 않는다
UE는 여럿이므로 같은 규칙을 써야 충돌이 준다

## Slide 84
문서의 구조와 이번 주 필독 지도
필독 clause와 분량 (합계 22쪽)
clause 4.1, 4.2 — 전체 구조와 functional split (3쪽)
clause 4.4 — radio protocol architecture (1쪽)
clause 5.1 — waveform, numerology, frame 구조 (1쪽)
clause 5.2 — 하향링크 (5쪽)
clause 5.3 — 상향링크 (4쪽)
clause 5.5 — transport channel (1쪽)
clause 6.1, 6.2 — Layer 2 개요와 MAC (5쪽)
clause 10.1~10.3 — 스케줄링 (2쪽)
주의: clause 4는 27쪽부터 46쪽까지 이어진다
사이에 끼어 있는 것들
4.3 인터페이스
4.5 다중 무선 Dual Connectivity
4.7 통합 접속 및 백홀
4.9 망 제어 중계기
4.10 펨토 노드
지정한 세 clause 외에는 읽지 않는다
문서를 통독하려 하면 이 주에 무너진다
16장이 feature별 확장을 모아 둔 곳
clause 15.4 — Network Energy Saving (5주차)
clause 16.9 — 사이드링크 (9주차)
clause 16.12 — 사이드링크 릴레이 (9주차 참조)
clause 16.14 — NTN (8주차)
clause 16.20 — NG-RAN의 AI/ML 지원 (6주차)
한 문서를 학기 내내 반복해서 편다
매번 다른 clause를 열지만 사용법은 같다
이번 주 사전 질문에 좋은 소재
clause 4.2의 functional split에서 무엇이 Central Unit에 남는가
clause 5.1이 한 쪽뿐인데 무엇이 생략되었는가
clause 5.2.5.1의 제약은 왜 필요한가
clause 5.5의 각 transport channel이 무엇을 나르는가
clause 10에서 shall이 붙은 문장은 몇 개인가
정답이 있는 질문이 아니다
막힌 지점을 정확히 적는 것이 코멘트

## Slide 85
stage 2와 상세 specification의 거리
9주차에 이 차이를 직접 확인한다
원칙
새 feature를 만나면 이 문서에서 먼저 찾는다
그 feature가 어느 계층 어느 clause에 놓였는지
그 다음 상세 specification으로 내려간다
순서를 뒤집으면 문장은 읽히는데
무엇을 읽는지 알 수 없다
실제 사례: 사이드링크 자원 할당
clause 16.9.3이 모드 1과 모드 2를 두 문단으로 요약
실제 specification은 30여 쪽
생략된 것 세 종류
모든 수치 — 창 길이, 문턱값, 후보 비율
예외 처리 — 후보 부족, 측정 없음, 우선순위 충돌
계층 간 인터페이스의 정확한 형태
한 문장으로
stage 2는 무엇을 하는지를 말한다
상세 specification은 언제 얼마나 어떻게를 말한다
두 문서가 모순되면 상세 specification이 우선한다
다만 그런 일은 드물고, 있으면 CR로 고쳐진다
각 주차가 이 문서의 어디에서 출발하는가
2주차 — clause 4, 5, 6, 10 (오늘)
3~4주차 — clause 5.3.4 Random Access과 대조
5주차 — clause 11과 clause 15.4
6주차 — clause 16.20
8주차 — clause 16.14와 부록 B.4
9주차 — clause 5.7과 clause 16.9
13주차 — clause 5.2.5.1로 되돌아온다

## Slide 86
2주차 정리와 다음 주
오늘 다룬 것
OFDM과 Cyclic Prefix, numerology
시간 단위: frame, subframe, slot, symbol
주파수 단위: Resource Element, Resource Block, BWP
전송 사슬: CRC, 채널 부호 세 가지, 변조, MCS, TBS
재전송과 Incremental Redundancy
link adaptation의 순환과 그 두 문제
reference signal, 빔과 SSB
Random Access과 스케줄링
측정량 네 가지, 특히 RSRP와 RSSI의 구별
DRX과 Timing Advance
TS 38.300의 구조와 사용법
다음 주부터 specification 본문으로 들어간다
3주차: Ambient IoT physical layer
필독 TS 38.291 전체 (본문 12쪽)
specification 한 벌을 처음부터 끝까지 완독한다
Rel-19에서 신설된 specification
배터리 없는 device가 반송파를 되반사해 통신
미리 생각해 올 것
device에 송신기가 없다는 사실이
전송 시점 결정 절차를 어떻게 제약하는가
확인
두 주 동안 세운 어휘
dB, 링크 예산, noise figure, SINR, MaxCL
path loss, shadowing, multipath, delay spread, Doppler
coherence bandwidth과 coherence time
OFDM, Cyclic Prefix, Subcarrier Spacing, numerology
frame, subframe, slot, symbol
Resource Element, Resource Block, BWP
Transport Block, CRC, LDPC, 폴라, convolutional code
modulation order, code rate, MCS, TBS
HARQ, Incremental Redundancy, 소프트 결합
link adaptation, reference signal, precoding, 계층
SSB, beam management, Random Access, 그랜트, Buffer Status Report
RSRP, RSSI, RSRQ, SINR
DRX, Timing Advance
이 목록이 3주차부터의 전제다