## Slide 1: MQTT
정현재
2019.9.25

## Slide 2: 페이스북, 350,000,000 모바일 사용자 MQTT로 연결
"…성능의 향상을 통해 메시징에 있어서의 경험을 크게 개선시키도록 디자인 되었습니다. 네트워크 대역과 배터리를 적게 쓰도록 설계되었습니다… 기기와 기기 간에 몇 초가 걸리는 게 아니라 수백 밀리초에 메시지 전달이 가능합니다."
Notes: 2011년 페이스북 엔지니어

## Slide 3: MQTT Protocol (1)
MQTT Protocol (Messaging Queuing Telemetry Transport)
  a lightweight Publish/Subscribe(Pub/Sub) protocol for IoT or M2M messaging
    IoT를 위해 낮은 전력, 낮은 대역폭 환경에서도 사용할 수 있도록 설계
  Open spec, standard
  Lightweight : minimal overhead, efficient format, tiny client
  Reliable : QoS for reliability on unreliable networks
  Simple : 43-page spec, connect-publish-subscribe

## Slide 4: MQTT Protocol (2)
MQTT Protocol 개요 : 응용
  저전력, No TCP/IP 기반에서 운용 가능
  소형 기기의 제어와 센서 정보 수집에 유리

## Slide 5: MQTT Protocol (3)
MQTT Protocol 개요 : 응용
  센서(Sensor) 정보 수집
    가전기기, 빌딩, 도시, 산업, 개인 등 다양한 영역에서의 센서 정보를 수집
    LAN(가정/소규모 오피스), PAN(개인 네트워크), BAN(빌딩 네트워크), MAN(도시 영역 네트워크)등에서 사용 가능
  제어
    센서로부터 받은 데이터를 토대로 기기들을 제어
    각 기기에 MQTT broker를 설치하거나 혹은 중앙에 있는 MQTT broker에 bind 할 수 있어야 한다
  Message Push Server
    모바일 애플리케이션을 위한 메시지 Push 서버로 사용 가능
    MQTT의 특징을 살려서 낮은 전력에서 작동하는 Push 서비스를 만들 수 있다
    페이스북의 경우 MQTT를 이용해서 메시지를 push 서비스 제공

## Slide 6: MQTT Protocol (4)
MQTT Message 전송 방식
  bi-directional, async “push” communication
  Connect-publish-subscribe

## Slide 7: MQTT Protocol (5)
MQTT Message 전송 방식 : Pub-Sub 구조
  pub/sub decouples senders from receivers

## Slide 8: MQTT Protocol (6)
MQTT Message 전송 방식 : Pub-Sub 구조
  Publisher과 Subscriber은 Broker에 대한 클라이언트로 동작
  토픽(topic)을 통해 메시지 전송
    Publisher는 토픽을 발행 / Subscriber은 토픽을 구독
    하나 이상의 Pub와 Sub가 브로커에 연결해서 토픽을 발행하거나 구독
    다수의 Sub가 하나의 토픽을 구독 가능

## Slide 9: MQTT Protocol (7)
MQTT Message 전송 방식 : 통신 단계
  Step 1. 연결 단계
  Step 2. 토픽 등록 단계
  Step 3. 메시지 송수신 단계
  Step 4. 연결 해지 단계

## Slide 10: MQTT Protocol (8)
MQTT Message 전송 방식 : Topic
  Publisher과 Subscriber 사이의 메시지 전송 채널(Channel)
  슬래시(/)를 이용하여 계층적으로 구성
   대량의 센서 기기들을 효율적으로 관리 가능

## Slide 11: MQTT Protocol (9)
MQTT Message 전송 방식 : Topic
  wildcard subscriptions 허용

## Slide 12: MQTT Protocol (10)
MQTT Message 포맷
  작은 헤드 크기 – publish 2 bytes, connect 14 bytes
Fixed Header
(2 bytes)
variable header를 포함한 전체 메시지의 크기를 계산

## Slide 13: MQTT Protocol (11)
MQTT Message 포맷
  Message type

## Slide 14: MQTT Protocol (12)
MQTT QoS(Quality of Service)
  신뢰성 있는 메시지 전송 지원

## Slide 15: MQTT Protocol (13)
MQTT QoS(Quality of Service)
  QoS 2 레벨의 제어 패킷 송수신

## Slide 16: MQTT Protocol (14)
MQTT Message Payload
  agnostic payload for flexible delivery

## Slide 17: MQTT Protocol (15)
MQTT Message Caching
  retained messages for last value caching

## Slide 18: MQTT Protocol (16)
MQTT Security

## Slide 19: MQTT Broker
Apache ActiveMQ
Apache ActiveMQ Artemis
Bevywise MQTT Broker
Emitter
EMQ X Broker
Eurotech Everywhere Device Cloud
…
Broker list: https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/servers

## Slide 20: MQTT Key Features: Open, Simple
IBM, Eurotech (Arcom) 1999년 최초 개발
센서/장치 + 모바일 기기들의 연결을 위한 프로토콜
MQTT 프로토콜 스펙은 오픈 소스 공개
www.mqtt.org에 스펙 및 클라이언트 라이브러리 공개
Notes: IBM

## Slide 21: MQTT Key Features: Open, Simple
단순하고 가벼운 Pub/Sub 메시징 체제
기업 경계 밖의 Edge 네트워크 장치와 기업 내의 백엔드 애플리케이션 간 메시지 교환에 적합
오버헤드를 최소화
가장 작은 메시지 사이즈는 2 byte: 가변 길이 MQTT 헤더 + 애플리케이션 Payload
Notes: IBM

## Slide 22: MQTT Key Features: Reliable
Pub/Sub에 있어서 세 가지 메시징 신뢰성을 위한 QoS 레벨 제공
0 – 메시지가 최대 1번 전달, 유실 가능성 있음
1 – 메시지가 최소 1번 전달, 중복 전달 가능성 있음
2 – 메시지가 정확히 한번 전달됨
Notes: 반드시 전달되어야 하는 중요 메시지에 대한 전달 보장
또한 TLS/SSL을 지원하여 보안 문제 고려.

## Slide 23: MQTT Key Features: Reliable
클라이언트와 서버 간의 연결을 잃었을 때 이를 보정하기 위한 자체 기능
  클라이언트가 예고 없이 연결을 잃을 경우 이벤트가 서버에서 발생, 서버 측에서 연결의 유실 여부를 인지
Durable subscription: 서버에 클라이언트의 구독(subscription) 정보 저장됨, 세션 종료 후 재접속 시에도 재작업 없이 Pub/Sub 유지
Clean session 기능: 연결 해제 후 다시 연결되었을 때의 이전 세션 유지/삭제 선택

## Slide 24: HTTP와 비교: 데이터 사용 측면
유럽의 한 완성차 생산업체
IBM Hursley 연구소 테스트

## Slide 25: HTTP와 비교: 배터리 사용 측면
Push를 위한 연결 유지 및 대기
Push 메시지 수신**
Notes: HTTP와 MQTT는 프로토콜 성격이 다름; Stateful vs. Stateless
*Push Notification 시나리오를 가정하여 Push 메시지 수신을 위해 메시징 서버와 연결을 유지하는 것이며 HTTP는 특성 상 이러한 유형의 커뮤니케 이션이 불가하여 애플리케이션 로직으로 처리한 경우임

## Slide 26: Thank You